ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
         ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
        Û²±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±²Û
        Û²±°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±²Û
        Û²±°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±²Û
        Û²±°°  °°°  °  °°°  °°°    °°°    °°    °°°    °°      °    °°°°±²Û
        Û²±°°    °  °   °   °°°  °  °  °°  °  °  °  °°°°°  °°°°°  °  °°°±²Û
        Û²±°°  °    °  ° °  °°°    °°      °    °°°    °°     °°    °°°°±²Û
        Û²±°°  °°°  °  °°°  °°°  °°°°  °°  °  °  °°°°°  °  °°°°°  °  °°°±²Û
        Û²±°°  °°°  °  °°°  °°°  °°°°  °°  °  °  °°    °°      °  °  °°°±²Û
        Û²±°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±²Û
        Û²±°°°°°°°°°°°°°°°°°²²²²²²²²²²²°°°°°°²²²²²²²²°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±²Û
        Û²±°°°°°°°°°°°°°°°°°²²²        °°°°°²²²    ²²² °°°°°°°°°°°°°°°°°±²Û
        Û²±°°°°°°°°°°°°°°°°°²²² °°°°°°°°°°°°²²² °°°²²² °°°°°°°°°°°°°°°°°±²Û
        Û²±°°°°°°°°°°°°°°°°°° ²²²²²²²² °°°°°²²² °°°²²² °°°°°°°°°°°°°°°°°±²Û
        Û²±°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°     ²²² °°°°²²² °°°²²² °°°°°°°°°°°°°°°°°±²Û
        Û²±°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°²²² °°°°²²² °°°²²² °°°°°°°°°°°°°°°°°±²Û
        Û²±°°°°°°°°°°°°°°°°°²²²°°°°°²²² °°°°²²² °°°²²² °°°°°°°°°°°°°°°°°±²Û
        Û²±°°°°°°°°°°°°°°°°°° ²²²²²²²² °²²°°°²²²²²²²² °°°°°°°°°°°°°°°°°°±²Û
        Û²±°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°       °°°  °°°       °°°°°°°°°°°°°°°°°°°±²Û
        Û²±°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±²Û
        Û²±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±²Û
         ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
          ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ


                              Un creador de aventuras
                                 conversacionales
                              para los sistemas PC y
                                   compatibles.

                          Copyright (C) 1995 NM Software
                               Autor: Carlos S nchez
                                 Revisi¢n 1-12-95
                                       (5.02)


                    ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±°  I N D I C E °±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ


               1. AGRADECIMIENTOS
               2. MATERIA LEGAL
               3. INTRODUCCION
               4. HARDWARE MINIMO NECESARIO
               5. HARDWARE RECOMENDADO
               6. ¨QUE ES UNA AVENTURA CONVERSACIONAL?
               7. ¨QUE ES UN PARSER?
               8. ¨PARA QUE ORDENADORES HAY PARSERS?
               9. LUGARES DE CONTACTO
              10. COMO PLANTEARSE LA CREACION DE UNA AVENTURA

              A)  P R O G R A M A N D O :

              11. CONCEPTOS BASICOS
              12. VOCABULARIO
              13. LOCALIDADES
              14. OBJETOS
              15. MENSAJES
              16. PROCESOS Y TABLA DE RESPUESTAS
              17. FLAGS
              18. INDIRECCION
              19. VENTANAS
              20. PILAS, COLAS Y CONJUNTOS
              21. MACROS
              22. TECLAS DE FUNCION
              23. MODOS GRAFICOS
              25. TIPOS DE GRAFICOS
              26. CADENAS DE CARACTERES
              27. CARACTERES
              28. EL ENTORNO
              29. EL EDITOR
              30. PAGINAS
              31. EL PARSER
              32. LA AYUDA EN LINEA
              33. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS

              B)  C R E A R   N U E S T R A   B A S E   D E   D A T O S :

              34. EL VOCABULARIO
              35. LAS LOCALIDADES
              36. LOS OBJETOS
              37. LOS MENSAJES
                  37.1  Secuencias de escape localidades/cadenas/objetos
                  37.2  Mensajes del sistema
                  37.3  La longitud de los mensajes
              38. RESUMEN DE INSTRUCCIONES DE NMP
              39. ABREVIATURAS
              40. CONDICIONES
                  40.1  CONDICIONES DE LOCALIDAD
                  40.2  CONDICIONES DE OBJETOS
                  40.3  CONDICIONES DE FLAGS
                  40.4  CONDICIONES DE PALABRAS
                  40.5  CONDICIONES DE BITS
                  40.6  CONDICIONES DE MANEJO DE CONJUNTOS
                  40.7  CONDICIONES DE SONIDO
                  40.8  CONDICIONES DE MANEJO DE CADENAS
                  40.9  CONDICIONES VARIAS
              41. ACCIONES
                  41.1  ACCIONES DE CONTROL DE FLAGS
                  41.2  ACCIONES FLAGS/OBJETOS
                  41.3  ACCIONES DE CONTROL DE OBJETOS
                  41.4  ACCIONES DE ESCRITURA DE TEXTOS
                  41.5  ACCIONES DE CONTROL DE PANTALLA
                  41.6  ACCIONES DE CONTROL DE PILAS Y COLAS
                  41.7  INSTRUCCIONES DE CONTROL DE PALETA DE COLOR
                  41.8  ACCIONES RELACIONADAS CON EL SONIDO
                  41.9  ACCIONES DE CONTROL DE BITS
                  41.10 ACCIONES DE CONTROL DE ICONOS
                  41.11 ACCIONES DE GRAFICOS
                  41.12 ACCIONES DE CONJUNTOS
                  41.13 ACCIONES DE CONTROL DE CADENAS
                  41.14 ACCIONES VARIAS
                  41.15 ACCIONES DE SONIDO
              42. ACCIONES/CONDICIONES
              43. TABLAS DE PROCESOS Y RESPUESTAS
                  43.1  Algunos datos
                  43.2  Nombres de Proceso
                  43.3  El Proceso 255
                  43.4  El Proceso 1
                  43.5  La Tabla de Respuestas
                  43.6  El Proceso 2
                  43.7  El Proceso Simult neo al INPUT
              44. EL MENU PROCESOS DE NMP
              45. LA INSTRUCCION IFPROCESS
              46. RECURSIVIDAD
              47. ORDEN DE EVALUACION DE LOS PROCESOS
              48. MODIFICACION DEL ORDEN DE LOS PROCESOS
              49. MACROS
              50. LA COMPILACION
              51. PILAS Y COLAS
              52. CONJUNTOS (SETS)
              53. ETIQUETAS Y SALTOS
              54. INSTRUCCIONES DE SALTO
              55. CONSTANTES
              56. DEPURACION DE AVENTURAS
              57. DIAGNOSTICOS
              58. EJECUCION PASO A PASO
              59. EL TEST DE JUEGO
                  59.1  Sistema de par metros extendido
              60. LA INSTRUCCION EXTERN
              61. DRIVER DE USUARIO
              62. EL DRIVER DE USUARIO POR DEFECTO
              63. DATOS SOBRE EL MANEJO DE MEMORIA
              64. ACCESOS A DISCO
              65. COMO GUARDAR NUESTRAS AVENTURAS
              66. EMPAQUETANDO UNA AVENTURA
              67. VELOCIDAD DEL TEST
              68. UTILIDADES EXTERNAS DE NMP
                  68.1  LA UTILIDAD SETMAKE
                  68.2  CONCATENANDO FICHEROS DE SONIDO (SND)
                  68.3  LA UTILIDAD PLAY
                  68.4  LA UTILIDAD PLAYSB
                  68.5  LA UTILIDAD SBMCOMP
                  68.6  LA UTILIDAD GRAB
                  68.7  LA UTILIDAD PCXBREAK
                  68.8  LA UTILIDAD PCX2TWK
              69. SISTEMA DE PROTECCION
              70. CALIDAD DE LA PROTECCION
              71. OPCIONES DE MENU
                  71.1  Menu Utilidad
                        þ Ejecutar
                        þ Icon
                        þ Key
                        þ FLIBreak
                        þ Hex
                        þ Notas
                  71.2  Menu Setup
                        þ Font
                        þ Editor Externo
                        þ Cambiar Editor
                        þ Acerca de


              C)  A  P  E  N  D  I  C  E  S :

              APENDICE A: ERRORES DE EJECUCION
              APENDICE B: ERRORES DE COMPILACION
              APENDICE C: OPERACIONES LOGICAS
              APENDICE D: FLAGS DEL SISTEMA
              APENDICE E: MENSAJES DEL SISTEMA
              APENDICE F: TABLA DE CONVERSION DECIMAL-HEXADECIMAL
              APENDICE G: EL CODIGO ASCII
              APENDICE H: CONTACTAR CON EL AUTOR
              APENDICE I: MODO 8 EN SVGA O TARJETA VESA SIN MODO 640x400
              APENDICE J: EL FORMATO TWK
              APENDICE K: SOFTWARE DE APOYO
              APENDICE L: VARIOS GRAFICOS A LA VEZ EN PANTALLA


       ÛÛ1.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° AGRADECIMIENTOS

              Quisiera  agradecer la  colaboraci¢n  prestada a  Juanjo Mu¤oz
       Falc¢ y al fanzine  CAAD, por ser los primeros en aceptar mi parser y
       distribuirlo,  a Julio  Pel ez  por sus  ideas  y sus  "podr¡as hacer
       que...",  a Juan  Luis Mu¤oz  por probar  las primeras  versiones del
       parser, a  Enrique Bernardini y Ram¢n  Santisteban por permitirme las
       pruebas  sobre sus  tarjetas  de sonido,  a  Josep Coletes  por haber
       completado la primera aventura creada con NMP y por sus sugerencias y
       a  Mark Feldman, Themie  Gouthas y  Robert Schmidt  por sus art¡culos
       sobre los modos tweaked y SVGA. Por £ltimo dar las gracias al fanzine
       Z  FOR  ZERO por  haber  acogido  tambi‚n mi  parser  en  las £ltimas
       versiones. Gracias a Fran Morell por hacer que este  manual tenga  un
       aspecto m s agradable.

              Quisiera  dar un agradecimiento  especial a  Jos‚ Luis Cebri n
       Pag�e, que  me ha ayudado en varias  ocasiones, y que pronto ser  co-
       autor de NMP (de  hecho ya hay cosas en NMP que no estar¡an de no ser
       por ‚l).



       Û2.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° MATERIA LEGAL

              Lee atentamente el texto que sigue. Detalla las condiciones de
       uso de NMP. El uso de NMP supone la aceptaci¢n de todas estos puntos,
       por lo que si no est s de acuerdo con alguno no debes usar NMP:

             þNMP se distribuye  como programa de dominio p£blico, es decir,
       de difusi¢n  gratuita.

             þLa  £nica condici¢n que  se pone para la  distribuci¢n de este
       programa  es que sea  distribuido ¡ntegramente, sin  a¤adir ni quitar
       ninguna  de sus componentes,  y sin  modificar nada.  No obstante los
       ficheros  incluidos en el  subdirectorio ADV del  programa pueden ser
       distribuidos independientemente, pero s¢lo ellos.

             þPor  otra parte NMP  es un programa sometido  a Copyright, (C)
       1995 NM  Soft. El desensamblado,  modificaci¢n o utilizaci¢n indebida
       de los componentes de este paquete est  expresamente prohibido.

             þNMP  no incluye garant¡a  alguna. No  garantizamos su correcto
       funcionamiento ni su  adaptaci¢n al proyecto que quieres realizar. No
       nos  hacemos responsables de  los da¤os que pudiera  causar en tu/tus
       ordenador/es, monitor/es,  teclado/s, etc. ni en  tu persona f¡sica o
       la  de  tus  familiares  o  allegados,  ya  sea  de  forma  directa o
       indirecta. Es decir, no nos hacemos responsables de nada en absoluto,
       usa NMP a tu propio riesgo.

             þNo  pienses que  NMP es  un programa  inseguro, si  pongo este
       aviso  anterior  es   simplemente  porque  todo  el  mundo  lo  hace.
       Sinceramente  dudo mucho  (mas  bien much¡simo)  que NMP  pueda da¤ar
       cualquier  componenente de  tu  ordenador, y  mucho menos  a personas
       f¡sicas (a no ser que os pele‚is por usarlo).

             þDeb‚is rellenar el cuestionario que aparece  como CUESTION.TXT
       en el subdirectorio DOC. Su lectura nos permitir  conocer hacia donde
       orientar futuras versiones de NMP.

             þAgradecer¡a  que cualquiera que  finalizase una  aventura y la
       distribuyese  me enviara  una  copia, indic ndome  a ser  posible los
       problemas  que   ha  tenido  y  sugiri‚ndome  los  cambios/mejoras  a
       realizar;  creo que no  es mucho pedir  teniendo en cuenta  lo que yo
       estoy dando.

             þSi quieres  incluir  NMP  en un CD-ROM o disquete (o cualquier
       otro soporte actual o futuro) de dominio p£blico, shareware o revista
       deber s pedir permiso por escrito al autor. En cualquier caso  pedir‚
       a cambio una copia del CD-ROM (o lo que sea) en cuesti¢n.

              Hasta aqu¡ las condiciones legales.

              Por favor, no os qued‚is sin pedir/sugerir algo por pensar que
       ped¡s demasiado,  yo tratar‚ de mejorar todo  en la medida que me sea
       posible. Si me  ped¡s que el parser reconozca al usuario al hablar lo
       apuntar‚ y puede que  dentro de 10 a¤os sepa c¢mo hacerlo, pero no lo
       olvidar‚. Con este exagerado ejemplo quiero dar a entender que acepto
       cualquier tipo de sugerencia o cr¡tica (constructiva).

              Todos  los programas, marcas  comerciales y marcas registradas
       citados/as  en  este  documento  son  propiedad  de  sus  respectivos
       propietarios.


       Û3.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° INTRODUCCION

              El parser NMP  es una utilidad cuyo objetivo es la creaci¢n de
       aventuras del  tipo conversacional sobre ordenadores  de la gama PC y
       compatibles.  El sistema est   compuesto de varias  utilidades de las
       cuales la  principal es el entorno de  programaci¢n, al que se accede
       tecleando NMP.


       Û4.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° HARDWARE MINIMO NECESARIO

              þ Ordenador  PC 286 con un m¡nimo de  1 Mb de RAM. El programa
       deber¡a funcionar en  un 286, he tenido especial cuidado en ello; sin
       embargo  s¢lo lo  he probado  en 386SX  y superiores,  por lo  que en
       principio no puedo  asegurarlo. Sin embargo, seguro que no funcionar 
       en un 8086/8088.
              Nota: Esta es  la £ltima versi¢n de NMP que correr  en un 286,
       la pr¢xima requerir  un 386SX como m¡nimo.

              þ Tarjeta VGA  compatible a nivel de registros (en la practica
       pr cticamente todas las VGA/SVGA).


       Û5.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° HARDWARE RECOMENDADO

              þ  Tarjeta  Sound  Blaster  de  Creative  Labs  o  superior (o
       compatible) .  La tarjeta SB le permitir  emitir sonidos  (efectos de
       sonido) y m£sica. Probablemente  tambi‚n  la tarjeta Adlib le permita
       tocar las melod¡as (no los efectos),  pero no  he  podido   probarlo,
       pero he puesto especial atenci¢n al programar en que as¡ ocurra.

              þ  PC 386 ¢  superior con 2Mb de  RAM (o m s).  Todo el parser
       excepto el test de  juego funciona con un 286, pero el test tendr  un
       funcionamiento mucho  mejor de funcionar  en un 386  ¢ superior, y no
       s¢lo porque  estas m quinas sean m s r pidas,  sino porque si el test
       detecta  una CPU 386  ¢ superior  usar  instrucciones  m quina 386 en
       puntos donde  de otro modo  usar¡a instrucciones 286,  con lo cual se
       gana  mucho  m s.  Lo  de  m s  de  1  Mb  es  porque  el  test tiene
       implementada una cach‚ de disco que usa la memoria extendida, as¡ que
       cuanta  m s memoria  m s cach‚  y  por tanto  menos accesos  a disco;
       resultado: mayor velocidad.

              þ Tarjeta  SVGA compatible VESA (bien  por hardware o bien con
       un  driver) que soporte  el modo  VESA 100h (640x400,  256 colores) o
       bien el  modo 101h (640x480, 256  colores). Esto permite crear juegos
       en las  resoluci¢n de 640x400. En defecto  de una tarjeta VESA o SVGA
       con driver VESA, varias SVGA son tambi‚n soportadas.

              þ Rat¢n (altamente recomendado aunque no imprescindible).



       Û6.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° ¨QUE ES UNA AVENTURA CONVERSACIONAL?

              Las aventuras  conversacionales se remontan a  la ‚poca de los
       ordenadores de 8  bits, tipo ZX81, ZX Spectrum, Commodore64 o Amstrad
       CPC.  Tienen  una cierta  similitud  con las  aventuras  gr ficas tan
       famosas  hoy,  aunque  el  sistema  es  diferente.  En  una  aventura
       conversacional el lugar  donde est s no lo define un gr fico, sino un
       texto. Esto  permite dejar m s  a la imaginaci¢n  del jugador, lo que
       las  hace m s  atractivas. La diferencia  es m s  o menos  la que hay
       entre  un libro  y una  pel¡cula. Algunas  de estas  aventuras llevan
       tambi‚n  gr ficos   para  cada  localidad,  aunque  suelen  ser  como
       fotograf¡as  que complementan el  texto, pero no  se interacciona con
       ellos  como en una  aventura gr fica  (aunque en  algunas responden a
       nuestras ¢rdenes  o a la situaci¢n,  abriendo una puerta o haci‚ndose
       de  noche por ejemplo).  El sistema  de manejo  tambi‚n es diferente,
       pues  no   controlamos  a  nuestro  personaje   con  el  rat¢n,  sino
       directamente d ndole ¢rdenes (tecle ndolas). Esto permite mucha mayor
       libertad que los simples sistemas de control por rat¢n no pueden dar.
       Tambi‚n estos juegos suelen requerir cierta inteligencia, m s que las
       en  su  mayor¡a sencillas  aventuras  gr ficas,  as¡ que  si  no eres
       inteligente quiz  este no sea tu tipo de juego ni este tu programa.



       Û7.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° ¨QUE ES UN PARSER?

              En  tus manos  tienes uno.  Un parser  es una  herramienta que
       ayuda a una  persona con pocos o ning£n conocimiento de programaci¢n,
       a crear sus propias aventuras. En realidad el parser s¢lo es la parte
       del  programa  que  reconoce tus  ¢rdenes  y  las  analiza (separando
       verbos, nombres,  conjunciones, etc.), pero por  extensi¢n se ha dado
       por llamar parser a todo el conjunto de la aplicaci¢n.



       Û8.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° ¨PARA QUE ORDENADORES HAY PARSERS?

              Varios parsers fueron creados para Spectrum (Quill, GAC, PAW),
       uno  de  ellos se  tradujo al  castellano  y fue  llevado  tambi‚n al
       Amstrad CPC (PAW). Para PC conozco al menos 4 en castellano (contando
       este) y  hay varios en ingl‚s. Tambi‚n  hay parsers para el Commodore
       Amiga. Desconozco la  existencia de parsers para otros ordenadores lo
       cual no quiere decir en absoluto que no los haya.



       Û9.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° LUGARES DE CONTACTO

              Existen  en   Espa¤a  en  este  momento  dos  clubs  dedicados
       principalmente  a  la   difusi¢n  y  el  disfrute  de  las  aventuras
       conversacionales  y  gr ficas, y  de temas  afines  (rol, estrategia,
       libros).  Si quieres  ponerte  en contacto  con  ellos estas  son sus
       direcciones:

              Club de Aventuras AD          YEAR ZERO CLUB
                  Aptdo. 319           Avda. das Cam‚lias 28, 2§C
                46080 VALENCIA                36202 VIGO
               falco@arrakis.es

         Pod‚is encontrar gran cantidad de parsers y todo lo que hay sobre
       aventuras en Internet en ftp.gmd.de


       Û10.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° COMO PLANTEARSE LA CREACION DE UNA AVENTURA

              Para  la creaci¢n  de  una aventura  lo  primero que  debe uno
       concretar es el gui¢n  de la misma. Una aventura con un buen gui¢n se
       hace interesante al jugador, una con mal gui¢n enseguida deja ver los
       parches y da una  sensaci¢n de chapuza. En cuanto al tema, las hay de
       muchos tipos:  terror, espacial, parodia,  mitolog¡a, etc. Tambi‚n es
       importante,  si se  trata  un tema  poco conocido,  acompa¤ar nuestra
       aventura  con  un  manual  con  documentaci¢n  acerca  del  tema. Por
       ejemplo,  si nuestra  aventura  trata sobre  las tribus  del Amazonas
       ser¡a  conveniente que primero  os document rais bien,  para no poner
       ninguna incongruencia,  y luego cre rais un  peque¤o dossier para los
       jugadores.

              Una vez que tenemos el gui¢n, debemos crear el mapa, numerando
       cada localidad.  Se trata de hacer un  mapa en que cada localidad sea
       un  rect ngulo con  un corto  texto  que la  referencie y  un n£mero,
       conectados  por l¡neas que  indican las direcciones.  En una aventura
       las  direcciones usuales  suelen ser  los puntos  cardinales, salir y
       entrar, y subir y bajar, pero en realidad puedes poner lo que quieras
       (adelante, atr s, izquierda, derecha por ejemplo). Un ejemplo de mapa
       podr¡a ser este:

              Ú------¿   Ú------¿   Ú-------¿
              ³casa 1Ã---´jard 2Ã---´arbol 3³         Norte
              À------Ù   À--Â---Ù   À---Â---Ù
                         Ú--Á---¿   Ú---Á---¿
                         ³lago 5Ã---´coche 4³
                         À------Ù   À-------Ù

              En el gui¢n  debemos tener descritos los problemas l¢gicos que
       el  jugador ha  de resolver.  Por ejemplo:  "Necesitas la  llave para
       abrir  la puerta.",  "El portero  te da  la tarjeta  si le  das buena
       propina.",  etc. Es importante  que esos problemas  sean l¢gicos; una
       aventura no  es mejor cuanto  m s dif¡cil, ni  m s dif¡cil cuanto m s
       il¢gica.  Un  ejemplo de  problema  il¢gico: "Para  abrir  una puerta
       necesitamos conseguir  un huevo, una sart‚n y  una cocina de gas para
       poder hacer una tortilla, pues tras la puerta hay un chimpanc‚ al que
       le chifla la tortilla y nos la abre, (para colmo, al jugador no se le
       da  ninguna   informaci¢n  de  que  haya   nadie  tras  la  puerta)".
       Logicamente,  si  el  jugador  consigue  abrir  la  puerta,  ser   de
       casualidad.

              Por  otra  parte  aconsejo  que  el  n£mero  de  problemas por
       localidad sea medio.  No pong is un enorme n£mero de problemas en una
       localidad  que  no permitan  salir a  otra,  pues eso  produce  en el
       jugador   una  cierta  claustrofobia,   pero  tampoco  pong is  pocos
       problemas en muchas  localidades, pues el jugador se aburre con tanto
       paseo in£til.

              Tambi‚n es  importante que un  problema pueda solucionarse con
       ordenes  distintas (usa  los sin¢nimos).  Palabras que  tu consideres
       normales  pueden ser muy  raras para  otros. Te aconsejo  que uses un
       diccionario de sin¢nimos.

              Hablemos  de la  muerte. En  una aventura  a veces  el jugador
       puede  llegar a una  situaci¢n en  la que muere.  Si morimos habiendo
       sido  avisados  antes  de cualquier  manera  ("el  puente  parece muy
       inestable"--> CRUZAR  PUENTE --> "Cruzas y  el puente se hunde") pues
       el  jugador  dir   "Si  es  que  parezco  tonto".  Si  le  damos  una
       oportunidad  de huir "Aparece  un ogro que corre  hacia ti."--> SALIR
       PITANDO -->  "Das esquinazo al ogro") el  jugador dir  "­Uf!" en caso
       de haber  puesto SALIR PITANDO o "¨qu‚  he de hacer cuando aparece el
       ogro?"  de no haberlo  hecho. Pero si  ponemos "Aparece un  ogro y te
       mata."  el jugador  dir  "¨Por  qu‚?",  y comenzar   a pensar  que la
       aventura no es muy  jugable y quiz  no muy buena. Lo que quiero decir
       con esto es que  la muerte s£bita no ayuda a mejorar la atm¢sfera del
       juego, y que lo £nico que hace es empeorar la jugabilidad.

              Andr‚s  Samudio, en  uno de  sus art¡culos  en la desaparecida
       MICROHOBBY  dijo  algo  parecido a  esto  (no  encuentro  la pu¤etera
       revista as¡  que no cito textualmente, pero  era algo as¡): Hacer una
       aventura 'dif¡cil'  es f cil, basta con  poner unos cuantos problemas
       il¢gicos y unas cuantas muertes sin sentido y tendremos algo que s¢lo
       unos cuantos masocas llaman bueno.

              Bueno,  pues si ya  ten‚is vuestro  gui¢n, es  el momento para
       comenzar  la programaci¢n. Coged  papel y  l piz (mejor  que boli), y
       comenzad vuestra  aventura. Es importante que  apunt‚is para qu‚ vale
       cada flag (s¡, ya s‚ que no sab‚is qu‚ es eso, pero si segu¡s leyendo
       lo  sabr‚is), los  objetos que  aparecen en  vuestro gui¢n  y su uso,
       d¢nde aparecen, y todo lo que ve is que va a ser importante.




                  ÛÛÛÛÛÛÛÛ²±°  P R O G R A M A N D O  °±²ÛÛÛÛÛÛÛÛ


       Û11.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° CONCEPTOS BASICOS

              El  parser  requiere  que el  programador  le  facilite cierta
       informaci¢n  para la aventura,  sobre c¢mo ha de  comportarse y sobre
       qu‚  items interacciona.  Los datos  principales a  facilitar son los
       siguientes:

       Û12.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° VOCABULARIO

              NMP acepta cuatro  tipos de palabra, a saber: verbos, nombres,
       conjunciones y  preposiciones. Estas palabras son reconocidas por sus
       cinco primeros caracteres,  por velocidad y ahorro de memoria, por lo
       cual palabras  como ENCENDER y ENCENDEDOR  ser n consideradas como la
       misma palabra  por el parser. Debes tener  esto en cuenta al crear la
       aventura, para evitar confusiones.

              Para  que el parser  reconozca una palabra  hemos de incluirla
       necesariamente en el  vocabulario y asignarle un n£mero del 0 al 254,
       y un  tipo. El n£mero tiene una utilidad  fundamental, y es el uso de
       palabras  sin¢nimas. Dos  palabras del  mismo tipo  (verbos, nombres,
       preposiciones,   conjunciones)  que   tengan  el   mismo  n£mero  son
       consideradas  sin¢nimas. As¡ las  palabras LANZAR y  TIRAR pueden ser
       consideradas sin¢nimas  si le asignamos el  mismo n£mero, y cuando el
       jugador teclee una u otra ser  indiferente.

              No debes incluir en el vocabulario palabras in£tiles, como por
       ejemplo  los art¡culos.  Si el  parser encuentra  una palabra  que no
       reconoce simplemente la salta y busca la siguiente.


       Û13.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° LOCALIDADES

              Las  localidades son  los  distintos lugares  en que  se puede
       encontrar el  protagonista de una aventura.  NMP dispone de un m ximo
       de 256 localidades. Una localidad queda completamente definida cuando
       se indica su  descripci¢n y las conexiones con las localidades que la
       rodean.  Las localidades  sirven pues  para definir  el ®mapa¯  de la
       aventura.


       Û14.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° OBJETOS

              Los  objetos  son  una  de  las  partes  principales  de  toda
       aventura,  pues con  ellos vamos  a interactuar  y nos  servir n para
       resolver los  problemas l¢gicos que nos  encontremos. NMP requiere de
       cinco campos para definir completamente un objeto:

              - Descripci¢n (M ximo 40 caracteres).
              -  Palabra que lo  identifica. Esta  es la palabra  por la que
       podremos referirnos  al objeto cuando juguemos.  Por ejemplo, para un
       objeto  llamado "una  peque¤a carretilla"  la palabra  adecuada ser¡a
       "carretilla" o para ser m s exactos "carre", pues s¢lo se aceptan los
       cinco  primeros caracteres de  cada palabra. Esa  palabra podr  tener
       todos los sin¢nimos que se quiera, y basta con que aqu¡ le indiquemos
       uno de  ellos. Esa palabra  DEBE ser definida  en el vocabulario como
       nombre.
              - Peso: Cada  objeto tiene un cierto peso y cada jugador puede
       llevar  una cierta  cantidad de  peso encima.  Es tarea  tuya indicar
       cu nto puede llevar el jugador y cu nto pesa cada objeto aplicando tu
       propio baremo. El peso m ximo es 255 y el m¡nimo 0.
              - Localidad inicial:  indica d¢nde estar  el objeto al iniciar
       el  juego. Puede estar  en una localidad real,  o bien en  una de las
       localidades  especiales: en  propiedad  del jugador  (localidad 254),
       encima  del jugador  si es  una prenda  (localidad 253)  o en ninguna
       parte, si hay que hacer algo antes para que aparezca (localidad 252).
              - 16  indicadores: los indicadores  son una caracter¡stica del
       objeto que puede valer 0 o 1. Esto nos sirve para dar caracter¡sticas
       a algunos objetos como ser grande, pesado, el stico, h£medo, etc. Los
       indicadores  son de  libre definici¢n  del programador,  es decir, tu
       puedes  determinar qu‚  significa  uno u  otro  indicador, o  no usar
       algunos si no quieres  o no los necesitas. Una excepci¢n a esto es el
       indicador  n§ 15,  que de  estar a  uno indica  que el  objeto es una
       fuente de  luz. A diferencia  de otros parsers  no tendr‚is que crear
       dos  objetos  para representar  uno  solo  (linterna apagada/linterna
       encendida),  sino que  ser  suficiente  con modificar  este indicador
       (hay instrucciones  espec¡ficas para ello) para  apagar o encender un
       objeto.


       Û15.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° MENSAJES

              Todos los textos  que aparecen en una aventura, a excepci¢n de
       las  descripciones de  localidad, se  denominan mensajes.  Un mensaje
       puede  tener una longitud  m xima de  4096 caracteres,  y puede estar
       formado por cualquier letra o n£mero o signo de puntuaci¢n. Existe un
       cierto n£mero  de mensajes cuya funci¢n  es fija, pues corresponden a
       algunas acciones  de NMP. Por ejemplo el  mensaje 1 es "Puedes ver ",
       pues aparece  al describir una localidad  si hay objetos visibles. No
       obstante s¢lo la funci¢n del mensaje es fija, pues su texto puede ser
       modificado.  As¡  podr¡amos cambiar  el  mensaje  por "Aqu¡  hay  " o
       "Mirando alrededor puedes observar ", etc.


       Û16.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° PROCESOS Y TABLA DE RESPUESTAS

              En esta parte es donde se desarrolla la verdadera programaci¢n
       de la  aventura. Los procesos en NMP  est n formados por una serie de
       entradas, que son  una pareja VERBO + NOMBRE de respuesta al jugador.
       En  ocasiones una  de las dos  palabras o  ambas es  indiferente y es
       substuida  por un asterisco.  Trataremos m s  a fondo el  tema de los
       procesos   una  vez  que   os  hayamos  informado  de   el  juego  de
       instrucciones de NMP,  un peque¤o y sencillo lenguaje de programaci¢n
       orientado a  la creaci¢n de aventuras.  Por cierto, para aquellos que
       programaron  aventuras para Spectrum  sobre un parser  llamado PAW el
       parser  NMP  resultar   extremadamente  sencillo,  debido  a  que sus
       instrucciones son altamente  compatibles con las de aquel; aunque NMP
       tiene  muchas  m s  que  aprovechan los  recursos  del  PC  frente al
       Spectrum.


       Û17.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° FLAGS

              Los  flags  son  las variables  del  parser.  Pueden almacenar
       n£meros del rango  0 a 65535 y puedes hacer m£ltiples operaciones con
       ellos, como sumarlos, restarlos, multiplicarlos, realizar operaciones
       l¢gicas, etc.

              Los flags  pueden ser tratados en NMP  a nivel de bit, lo cual
       quiere decir que cada flag se descompone en otros tantos m s peque¤os
       (16 en concreto), que pueden almacenar £nicamente valores 0 o 1.

              Un flag NO puede ser usado a la vez a nivel de bit y como flag
       completo: o se usa  de un modo o del otro. El hecho de usar un flag a
       nivel de bit no implica que tengamos que usar todos los dem s flags a
       nivel de bit, s¢lo ese flag.

              Normalmente los  flags se utilizan para  llevar control de las
       cosas  que  ocurren o  han  ocurrido  durante el  juego.  Por ejemplo
       podemos usar un  flag para determinar si una puerta est  abierta o no
       (0 abierta,  1 cerrada), para almacenar la  cantidad de dinero que le
       queda al jugador,  para saber el estado de  nimo de cierta persona (0
       normal,  1  contento, 2  mosqueado,  3  muy enfadado,  4  euf¢rico, 5
       enfermo, 6 borracho, etc.)

              Hay un cierto n£mero de flags que tienen una utilidad concreta
       dentro de NMP,  pues son usados internamente por el test ejecutor del
       parser.  Aqu¡  hay una  lista  de  los mismos,  que  puedes encontrar
       tambi‚n en  los ap‚ndices del  manual. Si no  entiendes algo no debes
       preocuparte, una vez terminado de leer el manual seguro que entiendes
       la funci¢n de todos ellos.


              N§   Utilidad
              --------------------------------------------------------------
              000  Este flag es tratado a nivel de bit, tiene el control de
                   varios aspectos de la aventura y es uno de los m s
                   importantes:
                   > bit 0: (por defecto vale 0). Si vale 1 se considera que
                   la localidad en que estamos est  en una zona oscura, de
                   otro modo hay luz.
                   > bit 1: (defecto 1) Si vale 1 el parser produce el
                   borrado de pantalla al describir una localidad, en caso
                   contrario no.
                   > bit 2: (defecto 0) Si vale 1 el parser espera a los
                   retrazados de pantalla para mostrar los gr ficos,
                   tratando de minimizar el parpadeo de im genes. Esto
                   ralentiza al parser (casi nada), pero puede ser £til si
                   observamos la aprici¢n de niebla o basura en pantalla en
                   animaciones.
                   > bit 3: (defecto 1) Si vale 1 el parser realiza control
                   de Stack, dando el error de desbordamiento de pila (ver
                   m s adelante) si esto ocurre. En caso contrario el parser
                   no muestra el error y trata de recomponerse como puede
                   (si es posible).
                   > bit 4: (defecto 1) Si vale 1 el parser ejecuta el
                   proceso de input (ver m s adelante) tambi‚n durante las
                   instrucciones que producen una pausa, como ANYKEY,
                   READKEY o la secuencia de escape '^' de los mensajes, etc
                   > bit 5: Si vale 1, el test se est  ejecutando en modo
                   Sound Blaster. Si vale 0 en modo PC speaker. NO DEBES
                   MODIFICAR ESTE VALOR, lo m s que puedes hacer es
                   consultarlo. Nota: este valor tambi‚n se pone a 1 si se
                   detecta una tarjeta Adlib, pero en ese caso los efectos
                   no son posibles, por lo que el bit 6 estar  a cero, y no
                   debe modificarse.
                   > bit 6: (defecto 1 en modo SoundBlaster, 0 en modo PC
                   speaker) Si vale 1 los efectos de sonido est n activados,
                   si vale 0 el sonido SFX est  desactivado. Poner un 1 en
                   este bit estando en modo PC Speaker puede colgar al
                   parser.
                   > bit 7: (defecto 1) Si vale 1 el scroll se realiza en
                   modo suave en modos superiores al modo 1, de otro modo se
                   hace r pido. El modo r pido puede resultar antiest‚tico
                   en ocasiones.
                   > bit 8:  (defecto 0) Si vale 0 el parser lista los
                   objetos presentes al describir una localidad. Si vale 1
                   no los lista, y tienes que ser tu el que decida cu ndo y
                   c¢mo listarlos.
                   > bit 9: (defecto 1) Si vale 1 la m£sica est  activada,
                   en otro caso no sonar n las melod¡as.
                   > bit 10: (defecto 0) Si vale 1, al tocar un fichero de
                   sonido SFX, NMP lo har  c¡clicamente. De valer 0 cuando
                   acaba de tocar el fichero para y ya est .
                   > bit 11: (defecto 0) Si vale 1 en ese momento est 
                   sonando un fichero SFX.
                   > bit 12: (defecto 0) Si vale 1 en ese momento est 
                   sonando una melod¡a (ya sea SBM o SND, los formatos de
                   melod¡a para PC o Sound Blaster).
                   > bit 13: (defecto 0) Si vale 1 las melod¡as se tocan en
                   modo c¡clico.
                   > bit 14: Indica si se encontr¢ una Adlib en el sistema
                   (Adlib verdadera, no emulaci¢n Sound Blaster)
              001  Contiene el n£mero de localidad actual (en la que
                   estamos).
              002  Guarda la puntuaci¢n que mostrar  la orden SCORE. Debe
                   ser actualizado por el jugador.
              003  Guarda el n£mero de ordenes tecleadas por el jugador,
                   para uso de la instrucci¢n TURNS.
              004  Almacena el n§ de ®frame¯ mientras se muestra un fichero
                   FLI.
              005  Se autodecrementa a cada turno.
              006  Se autodecrementa a cada turno.
              007  Se autodecrementa a cada turno.
              008  Guarda el n£mero de objetos portados, que no puestos.
              009  Guarda el n£mero del objeto referenciado por el primer
                   nombre de la £ltima frase tecleada. Guarda un 255 si no
                   hubo ning£n objeto referenciado.
              010  RESERVADO. No usar.
              011  Este se autodecrementa cada segundo.
              012  Almacena el retardo del TIMEOUT. Su contenido es
                   directamente proporcional a la duraci¢n de la petici¢n de
                   orden antes de producir un ®timeout¯, a excepci¢n del
                   valor 0, que es el mayor retardo posible.
              013  Flag de control de error. Tras la ejecuci¢n de cualquier
                   instrucci¢n que requiera de ficheros externos o de
                   memoria puedes chequear este flag para ver si ha habido
                   alg£n error. Los valores obtenidos (errores) posibles
                   son:
                   0 No hubo error.
                   1 No se encontr¢ el fichero.
                   2 No hubo memoria suficiente.
                   3 Buffer de icono vac¡o (instrucci¢n ICONMASK).
                   Esto ocurre tras instrucciones como PLAYCMF, PLAY,
                   EXTERN, PIC, ICON, etc.
              014  Guarda el m ximo peso que puede transportar el jugador.
                   Puede inicializarse con la instrucci¢n ABILITY.
              015  Guarda el n£mero m ximo de objetos que puede llevar un
                   jugador. Puede inicializarse con la instrucci¢n ABILITY.
              016  Es usado por las instrucciones WEIGHT y/o AUTOG para
                   calcular el peso portado. Tras una de estas instrucciones
                   puede usarse como si se usara WEIGHT.
              017  RESERVADO
              018  Guarda el n£mero del verbo referenciado por la £ltima
                   frase. Si no hay ninguno guarda 255.
              019  Idem para el nombre.
              020  Idem para la preposici¢n.
              021  Idem para el segundo verbo.
              022  Idem para el segundo nombre.
              023  Guarda el n£mero de objeto referenciado por el segundo
                   nombre de la frase. Si no hay segundo nombre o no
                   referencia ning£n objeto guarda 255.
              024  Guarda el n£mero de la ventana de texto activa.
              025  Guarda el n£mero de la ventana de gr fico activa.
              026  Su valor es inversamente proporcional a la velocidad del
                   proceso del input (ver m s adelante).
              027  Guarda el n£mero de modo de video activo, s¢lo de
                   lectura, modificarlo no tiene ninguna consecuencia.
              028  RESERVADO
              029  Volumen de ficheros SFX, por defecto es 1. Cuanto mayor
                   m s bajo suenan. El valor 0 es igual al 1. Un valor de 9
                   ¢ m s no suena nada.

              Pod‚is  obtener una lista  similar a esta pero  resumida en la
       ayuda del entorno.



       Û18.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° INDIRECCION

              Se puede  acceder indirectamente a los  datos en NMP usando la
       indirecci¢n. Ve moslo con un ejemplo:

              La instrucci¢n LET  asigna un valor a un flag. As¡ LET 37 1048
       har¡a  que  el   flag  37  pasara  a  valer  1048.  Sin  embargo,  si
       indireccionamos el primer  par metro, lo cual se hace anteponiendo un
       signo '@' de este  modo LET @37 1048, lo que estamos indicando es que
       meta un 1048 en  el flag cuyo n£mero est  en el flag 37, es decir, si
       por  ejemplo el  flag 37  contiene 89,  ser  en  el flag  89 donde se
       almacenar  el valor 1048.

              Existe  un peligro en  la indirecci¢n,  ya que  como los flags
       pueden  valer entre 0  y 65535 y  s¢lo hay flags  de 0 a  255 si, por
       ejemplo, en  el ejemplo anterior, el flag  37 contuviera 340 en lugar
       de 89  NMP intentar¡a asignar 1048 al flag  340 , ­que no existe! NMP
       se  encarga de que  esto no  produzca una ruptura  del programa, pero
       nosotros  hemos de programar  con cuidado  de que no  ocurra, pues no
       obstante aunque el  programa no se rompa puede producir que se afecte
       a otro flag o cualquier otra cosa.

              La  indirecci¢n   es  £til  en  muchos   campos,  pero  lo  es
       especialmente  para hacer algo  relativo a la  localidad actual (cuyo
       n£mero est   almacenado en el flag 1).  As¡ PIC @1 muestra el gr fico
       de la localidad  actual, DSC @1 muestra su texto, EXITS @1 X, muestra
       sus salidas y as¡ muchas mas instrucciones son potenciadas por el uso
       de indirecci¢n.


       Û19.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° VENTANAS

              NMP dispone de un m ximo de veinte ventanas, que son partes de
       la  pantalla  que act£an  como peque¤as  pantallas  individuales. NMP
       permite tener dos  ventanas activas simult neamente, una a la que van
       dirigidos los textos  y otra a la que van dirigidos los gr ficos. Las
       ventanas se definen  indicando las coordenadas de su esquina superior
       izquierda  (X0,Y0) y  de su  esquina inferior  derecha (XF,YF)  en la
       opci¢n  Window del  entorno.  A todos  los  efectos las  ventanas son
       tratadas   como   peque¤as  pantallas   independientes,   y  podremos
       seleccionar una  para texto y  otra para gr ficos,  y cambiarlas a lo
       largo del juego.

              A partir de  esta versi¢n, debido a los nuevos modos gr ficos,
       se permiten  ventanas mayores de 300x200.  Deb‚is tener cuidado de no
       crear una ventana que  se salga de la pantalla a menos que sep is muy
       bien lo que hac‚is. As¡ mismo los gr ficos siguen estando limitados a
       un tama¤o  de 320x200, por lo  que una ventana de  texto si podr  ser
       mayor de ese tama¤o, pero una de gr ficos no debe serlo.


       Û20.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° PILAS, COLAS Y CONJUNTOS

              Las pilas  y colas son potentes  estructuras de datos, tenemos
       cuatro de cada una de ellas. Con ellas se pueden realizar complicados
       algoritmos  (y tambi‚n algunos  sencillos). Dar‚  una explicaci¢n m s
       detallada  de  pilas,  colas  y  conjuntos  una  vez  explicadas  las
       instrucciones que las manejan.


       Û21.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° MACROS

              NMP  permite el uso  de macros en  su lenguaje. ¨Y  qu‚ es una
       macro?. Pues un grupo de instrucciones de NMP agrupadas en una sola.

              Supongamos  que   durante  la  programaci¢n  de  una  aventura
       repetimos  constantemente un cierto  grupo de instrucciones seguidas.
       Pronto  empezaremos a cansarnos.  La soluci¢n es crear  una macro que
       las incluya,  y ponerla en substituci¢n de  las mismas. Tratar‚ m s a
       fondo el  tema de las macros una  vez concluida la explicaci¢n de las
       instrucciones de NMP.


       Û22.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° TECLAS DE FUNCION

              Las  teclas de  funci¢n F1  a  F9 son  redefinibles en  NMP, y
       pueden corresponderse con  una orden del jugador. Por ejemplo podemos
       redefinir F1  como "INVENTARIO", y al  pulsar la tecla F1 obtendremos
       el inventario. Esto se redefine con la opci¢n Funci¢n del entorno. Si
       a  una  tecla no  le asignamos  nada  la tecla  quedar   inactiva. Si
       queremos anular una tecla hemos de borrar su texto.

              La tecla F10 tiene una funci¢n £nica e inmodificable que es la
       de  salir al DOS  o al entorno (seg£n  se est‚ jugando  o probando la
       aventura).


       Û23.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° MODOS GRAFICOS

              NMP permite a partir de la versi¢n 5.0 diversos modos gr ficos
       en 256  colores, siendo para uno de  ellos necesario disponer de SVGA
       VESA, y  suficiente con una  VGA normal para el  resto. Los modos son
       los siguientes:

              MODO                     DESCRIPCION
              --------------------------------------------------------
              1                        320x200
              2                        320x200 multip gina (4 p ginas)
              3                        320x240 multip gina (3 p ginas)
              4                        320x400 multip gina (2 p ginas)
              5                        360x480
              6                        376x282 multip gina (2 p ginas)
              7                        376x308 multip gina (2 p ginas)
              8                        640x400 (requiere VESA)

              El primer modo es el conocido t‚cnicamente como modo 13h, y es
       el  modo normal de  256 colores de  la VGA. El  siguiente es similar,
       pero dispone de varias p ginas, lo que permite hacer scroll entre las
       mismas, cambiar  de p gina instant neamente (®chasqueando los dedos¯)
       y dibujar  sobre una p gina mientras se  muestra otra, de modo que no
       se vea como  se dibuja. Las m£ltiples p ginas suponen adem s una gran
       ayuda para  animaciones que usen de  la instrucci¢n ICONMASK (ver m s
       adelante), pues  con ellas se puede  conseguir mover un personaje sin
       que parpadee ni  un poco (simplemente ponemos la siguiente fase de la
       animaci¢n  en  una p gina  no visible  y  luego la  mostramos,  y as¡
       sucesivamente).

              El  siguiente modo  (3), es  muy parecido  al anterior, aunque
       tiene  una p gina  menos  a cambio  de 40  l¡neas  m s. Este  modo es
       especialmente atractivo debido a su aspect ratio (la proporci¢n entre
       la altura y anchura  de los pixels) que es de 1:1. En los modos 1 y 2
       los pixels son ligeramente m s altos que anchos.

              El modo  4 tiene s¢lo  2 p ginas y es  un modo ®aplastado¯. Al
       tener el doble de l¡neas para la misma anchura su aspect ratio es muy
       malo, y los pixels son bastante m s anchos que altos. Esto nos obliga
       a dise¤ar  caracteres y gr ficos alargados a  lo alto, de modo que al
       ser mostrados en  este modo resulten normales. Quiz  resulte inc¢modo
       pero  la calidad  gr fica  alcanzada puede  compersarlo  y a  todo se
       acostumbra uno.

              El modo 5  tiene un aspect ratio a£n peor, pues aunque aumenta
       en 40  columnas lo hace tambi‚n en 48  filas, as¡ que tres cuartos de
       los mismo,  hay que dibujar cual pelicula  de cinemascope vista en la
       tele.

              El  modo 6  es de  nuevo un  modo bastante  atractivo, pues de
       nuevo su aspect-ratio es de 1:1. Adem s tiene mayor resoluci¢n que el
       modo 3.

              El modo  7 es parecido  al 6, aunque tiene  m s l¡neas, por lo
       cual  los pixels  son algo  aplastados, aunque  no tanto  como en los
       modos 4 y 5

              El modo  8 requiere VESA  pues es un  modo SVGA. Las aventuras
       creadas en  este modo usar n  la resoluci¢n de  640x400, aunque si su
       tarjeta no dispone de este modo NMP iniciar  el modo de 640x480, pero
       no usar   las £ltimas 80  l¡neas. Si NMP  tampoco encuentra este modo
       dar   un  mensaje   de  error  (ver  comentario  acerca  de  esto  en
       ap‚ndices).

              Por   desgracia   los  modos   superiores  al   1   tienen  el
       inconveniente de su lentitud con respecto al mismo, por lo que hay un
       par de datos que indicar acerca de ellos:

              a) El  ancho de la  ventana de texto  debe de ser forzosamente
       m£ltiplo de 4. De otro modo puede no funcionar bien.

              b) Los gr ficos  no respetan el marco de ventana. En el modo 1
       si un gr fico se sale de la ventana de gr fico es recortado. Debido a
       la  lentitud  de  estos  modos  he  considerado  impropio  hacer  las
       comprobaciones que  chequean esto, pues lo  har¡an a£n m s lento, por
       eso  si un gr fico se  pasa del tama¤o  de su ventana  pues se sale y
       punto. Queda a vuestro control el no hacer gr ficos m s grandes. Para
       el caso, lo  £nico siginificativo en la definici¢n de una ventana que
       se  usa para  un gr fico  en estos  modos son  las coordenadas  de la
       esquina superior izquierda.

              c) Todos  los gr ficos deben tener un  ancho m£ltiplo de 4, la
       altura es indiferente.

              Con estos  detalles y gracias al  nuevo formato gr fico creado
       para estos  modos he conseguido que la  velocidad sea comparable a la
       del modo 1.

              Si tienes una SVGA VESA que no soporta el modo de 640x400 pero
       si el de 640x480 o bien tienes una SVGA que no sea VESA y no dispones
       de un  driver VESA busca en los  ap‚ndices el modo de hacer funcionar
       tu  SVGA en el  modo 8.  La informaci¢n de  esos p rrafos  la puedes y
       debes hacer  extensible a los jugadores si  tu aventura usa ese modo.
       Lee  en cualquier  caso esos  ap‚ndices, aunque  s¢lo tengas  una VGA
       normal.

              Algunos de los modos gr ficos utilizados pueden requerir que
       se ajuste verticalmente la pantalla con el mando del monitor (por
       ejemplo el de 376x282).

              Un  £ltimo detalle.  Las coordenadas  en NMP  se leen  en modo
       pixel,  es decir,  los puntos  que aparecen  en pantalla,  tanto para
       definir  ventanas como  para situar  la posici¢n  de escritura  en un
       determinado  punto.  Por  otra parte  decir  que  las  coordenadas se
       cuentan desde  el n£mero 0. As¡ por  ejemplo el modo de 376x282 tiene
       las coordenadas en el rango 0-375 y 0-281.


       Û24.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° ALGUNOS DATOS SOBRE LOS COLORES EN LA VGA (O SVGA)

              La tarjeta VGA es capaz de soportar modos de 256 colores, pero
       no est   limitada a ese n£mero exactamente.  Me explico, la VGA puede
       mostrar  s¢lo 256 simult neamente,  pero a elegir  entre 262144. Para
       elegir entre estos colores tenemos los valores de intensidad RGB, que
       son  las  cantidades  de  los colores  primarios  por  las  que est n
       compuestos: rojo, verde y azul (red, green and blue , RGB). El m ximo
       valor que aceptan como intensidad es 63 y el m¡nimo 0. As¡ tenemos en
       total 64x64x64  combinaciones, lo cual  es exactamente 262144 colores
       diferentes. Normalmente tu  juego se adaptar  a la paleta incluida en
       el gr fico  que est‚s mostrando, aunque  hay instrucciones de NMP que
       te permiten variar esto.


       Û25.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° TIPOS DE GRAFICOS

              NMP soporta  tres formatos gr ficos: los ficheros PCX (formato
       estandar de 256  colores), los TWK (formato propio de tama¤o variable
       y 256 colores) y los ICO (formato propio de 32x32, de 256 colores sin
       informaci¢n de paleta, nada que ver con los iconos de Windows.

              Pod‚is crear los  gr ficos ICO con la utilidad ICON, y los TWK
       deben ser creados a partir de un gr fico PCX o GIF. Los  gr ficos PCX
       funcionan s¢lo en modo 1, y los TWK s¢lo en modos distintos del 1.

              Pod‚is  crear con facilidad gr ficos TWK a partir de PCX o GIF
       simplemente  usando la utilidad  GRAB, una  utilidad externa incluida
       con  NMP cuyo modo  de utilizaci¢n  est  descrito m s  adelante en el
       manual. Tambi‚n pod‚is ejecutar GRAB desde el men£ Utilidad de NMP.

              Por otra parte, existen dos tipos de gr ficos TWK: T0 y T1. El
       primero de ellos  realiza una compresi¢n de los datos, por lo cual el
       fichero  ocupa  menos,  pero se  muestra  m s  lentamente (diferencia
       inapreciable en procesadores r pidos, pero se nota en 386sx, 286). El
       T1  no tiene compresi¢n,  por lo  cual tiene ficheros  m s grandes. A
       cambio los gr ficos salen m s deprisa.


       Û26.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° CADENAS DE CARACTERES

              Las  cadenas   en  NMP  son  cualquier   texto  de  hasta  255
       caracteres.  La diferencia con  los mensajes es que  son variables, y
       pueden ser modificadas  a lo largo del juego. As¡ podemos por ejemplo
       preguntar al  jugador su nombre  y usarlo a lo  largo de la aventura.
       Sin duda se os ocurrir n muchas m s utilidades para estos textos.


       Û27.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° CARACTERES

              NMP dispon¡a hasta la versi¢n 4.1 caracteres de altura fija (8
       pixels)  y ancho variable  (de 4  a 8 pixels).  A partir  NMP 5.0 los
       caracteres pueden  ser de 8, 14  o 16 pixels de  alto. NMP incluye un
       editor  que permite  crear  y/o modificar  los juegos  de caracteres,
       aunque por  el momento s¢lo  soporta los de 8  de alto. Es importante
       que si  creamos un juego de caracteres  dejemos una l¡nea en blanco a
       su  lado  derecho o  izquierdo,  para  que los  caracteres  no salgan
       ®pegados¯. Esto mismo  no es necesario en las filas, pues NMP siempre
       mantiene  dos pixels  entre l¡nea  y l¡nea.  Dependiendo del  modo de
       video ser n  m s convenientes uno  u otro tipo.  Por ejemplo para los
       modos 4 y 5 es conveniente un font estrecho y que aproveche al m ximo
       la altura, o bien un font estrecho y de 14 de alto, para el modo 8 es
       conveniente un font de 8x16 u 8x14, y para los modos 1 a 3, 6 y 7 los
       m s est‚ticos son los fonts de anchura media (5-6) y 8 de alto.

              NMP  dispone de  la  posibilidad de  tener caracteres  con dos
       colores,  lo cual permite  darle sombra  a las letras  o quiz  alguna
       cosa m s.  As¡ en NMP hay dos  instrucciones para cambiar el color de
       tinta por defecto: INK e INK2, que cambian el primero y segundo color
       de escritura respectivamente.

              Tambi‚n  se   permite  que  los  caracteres  tengan  un  ancho
       variable, permitiendo  que letras como  la 'i' o la  'm' no ocupen lo
       mismo. Es decir, los fonts pueden ser proporcionales.

              Por otra parte,  si el editor no permite modificar fonts de 14
       o  16 de  alto... ¨C¢mo  crearlos?. La  soluci¢n es  muy sencila: NMP
       incluye  SD2NMP.EXE, que es  un conversor  del formato  del editor de
       caracteres Set Designer II, de Jose Luis Cebr¡an, un buen programa de
       DP, al  formato que soporta NMP, con  lo que podr‚is usar este editor
       para crear  vuestros fonts, aunque por  desgracia perder‚is alguna de
       las caracter¡sticas de  los caracteres de NMP, como el ancho variable
       (font proporcional)  y los dos  colores de tinta  :-(. Para usar este
       sistema  crea tu font  en SD2,  recordando dejar una  columna vac¡a a
       derecha  o izquierda, luego  grabalo y  usa SD2NMP.EXE con  ‚l. Si tu
       font es  de menos de 8 de ancho en  SD2 tendr s que usarlo de 8, pero
       en  ese caso  deja las  columnas que  sobren a  la izquierda  y luego
       ind¡cales  a SD2NMP cuantas  columnas empezando por  la izquierda son
       v lidas.

              Los fonts  que acompa¤an a  NMP, en el  directorio ADV, son de
       16, 14 y 8 de alto. Aquellos cuyo n£mero es superior a 200 son de 16,
       los superiores a 100 de 14 y el resto de 8, aunque es as¡ simplemente
       porque yo  he querido que se llamen  as¡, no hay ning£n inconveniente
       en que  un fichero de 8 pixels de alto  se llame 255.FNT o que uno de
       16 se llame 98.fnt.


       Û28.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° EL ENTORNO

              El  entorno  de NMP  es  un  sistema de  men£s  desplegables e
       incluye un  editor a p gina completa y  ayuda on-line. Para acceder a
       cualquiera de las opciones de NMP hemos de pulsar la tecla escrita en
       rojo  en el  t¡tulo del  apartado en  cuesti¢n. Por  ejemplo hemos de
       pulsar  'P' para obtener  el men£  de Procesos. En  el editor podemos
       pulsar  F1 para obtener  ayuda sobre las teclas.  Adem s al desplegar
       algunos  men£s podremos  ver  que junto  a algunas  opciones aparecen
       combinaciones de  la tecla Alt  y otra, o bien  una tecla de funci¢n.
       Esto son shortcuts o atajos (teclas r pidas), que te permiten acceder
       directamente  a ciertas  opciones (por  ejemplo Alt-R  para editar la
       tabla  de respuestas  o F5  para ejecutar  el test).  Tambi‚n podemos
       pulsar F1 sobre los men£s desplegables para obtener ayuda.

              A partir  de la versi¢n 4.1  NMP permit¡a introducir los datos
       de los  mensajes, objetos, localidades y  vocabulario de dos maneras:
       la  cl sica de men£s  pull-down y la  nueva por medio  del editor. La
       primera  es m s sencilla,  pero la  segunda es m s  potente, c¢moda y
       vers til.  Por tanto  en NMP  5.0 he  decidido acabar  con la primera
       forma y permanece s¢lo el modo editor.


       Û29.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° EL EDITOR

              El editor  de NMP est  basado en editores  del tipo PE ¢ E3 de
       PC-DOS, aunque no es tan completo como ‚stos. No obstante, un usuario
       de  estos editores  no tendr   problemas con  el editor  de NMP. Aqu¡
       est n las funciones principales:

              - Usa las flechas y AvPg, RePg para mover el cursor.

              -  Usa Ctrl  +  izquierda/derecha para  avanzar de  palabra en
       palabra,  usa Fin e  Inicio para ir a  fin de linea  o principio. Usa
       ctrl+ Inicio/Fin para ir a fin de fichero o principio.

              - Usa F2 para salir del editor grabando los cambios.

              - Usa Ctrl-F10 para salir del editor sin grabar los cambios.

              - Usa  ESC para salir  del editor, si ha  habido cambios en el
       fichero se te preguntar  si se graban o son ignorados, si no los hubo
       saldr  sin grabar.

              - Usa F1 para obtener ayuda sobre las teclas del editor.

              -  Usa  Delete  (backspace)  para  borrar  el  car cter  a  la
       izquierda del cursor.

              - Usa Supr para borrar el car cter sobre el cursor.

              - Usa  Ctrl-Delete para borrar la  l¡nea completa sobre la que
       est  el editor.

              - Usa Ctrl-F1  para buscar ayuda en l¡nea sobre la instrucci¢n
       de NMP situada bajo el cursor.

              -  Usa  Ctrl-Derecha  o Ctrl-Izquierda  para  moverte  con m s
       rapidez a derechas o a izquierdas.

              -  Usa Alt-S  o  Alt-B para  buscar un  texto  a partir  de la
       aposici¢n del cursor.

              -  Usa Ctrl-S  o Ctrl-B para  buscar un  texto a  partir de la
       posici¢n del cursor pero hacia atr s.

              Otro   detalle  es  que   podremos  pasar  directamente  entre
       distintos ficheros sin pasar por el entorno, es decir, si por ejemplo
       yo  estoy editando el  fichero R.NMP  (respuestas) y  quiero pasar al
       1.NMP no tengo m s que pulsar Alt-1, pues todos los atajos v lidos en
       el entorno  lo son tambi‚n en el  editor (alt-r, alt-p, alt-x, alt-2,
       alt-l,  Alt-F4, F9, F5).  Todos ellos  se comportan  de igual manera,
       excepto  F5 y  F9. Los primeros  preguntan si  se han  de guardar los
       cambios  y luego cambian  al otro  fichero/opci¢n (puede  ser alt-w o
       alt-f, para las ventanas o las teclas de fnci¢n). Si no hab¡a cambios
       en el fichero  no pregunta nada y cambia directamente. En cuanto a F5
       y F9  si hab¡a cambios en el fichero  se deduce que son v lidos (pues
       de  otro modo  no se  pulsar¡a compilar  o ejecutar)  por lo  que son
       grabados, luego se compila/ejecuta.

              Por cierto, a  partir de NMP 5.0 si se ordena ejecutar el test
       y hay ficheros sin compilar, estos son compilados autom ticamente.

              Podemos usar cualquier  editor en lugar de el de NMP, teniendo
       en cuenta que no  dispondremos de la ayuda en l¡nea y que cuando haya
       un error  al compilar se  editar  el fichero en  la primera l¡nea, en
       lugar  de en  la  que produce  el error.  Sin  embargo se  debe tener
       cuidado  con que  tipo de editor  se usa,  pues NMP  necesita uno que
       a¤ada  los caracteres  LF/CR  (avance linea  y  retorno de  carro), y
       alguno no  lo hace (E3 por ejemplo),  adem s necesita un car cter EOF
       como fin de  fichero. Tampoco aceptar  tabuladores que se graben como
       tales. As¡ por ejemplo el EDIT de MS-DOS es v lido, pero el E3 de PC-
       DOS da problemas a veces.

              Sobre  el marco  inferior de  la zona  de edici¢n  aparecen la
       l¡nea  y columna  del texto  sobre la  que est   situado el  cursor ,
       seguido de  la palabra Insertar si se  est  en modo insertar. En caso
       de que el  fichero haya sido modificado a la izquierda de los n£meros
       de fila/columna aparecer   un s¡mbolo en forma de estrella que nos lo
       indica.


       Û30.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° PAGINAS

              Hay ciertos  modos en NMP que  son multip gina, lo cual quiere
       decir  que  nuestra "pantalla"  es  m s  grande que  la  pantalla del
       monitor, por lo  cual s¢lo se ve una parte. Por regla general veremos
       el principio  de nuestra pantalla. A ver si  con un gr fico se ve m s
       claro. Esto es en modo 2:


              L¡nea 0               Ú--------------------¿ Inicio Pantalla
                                    ³   P gina visible   ³
                                    ³                    ³
                                    ³                    ³
                                    ³         0          ³
                                    ³                    ³
                                    Ã--------------------´
              L¡nea 200             ³                    ³
                                    ³                    ³
                                    ³         1          ³
                                    ³                    ³
                                    ³                    ³
                                    Ã--------------------´
              L¡nea 400             ³                    ³
                                    ³                    ³
                                    ³         2          ³
                                    ³                    ³
                                    ³                    ³
                                    Ã--------------------´
              L¡nea 600             ³                    ³
                                    ³                    ³
                                    ³         3          ³
                                    ³                    ³
                                    ³                    ³
                                    À--------------------Ù Fin Pantalla

              Si yo ahora hago visible la p gina 1 tendr¡a:

                                    Ú--------------------¿ Inicio Pantalla
                                    ³                    ³
                                    ³                    ³
                                    ³         0          ³
                                    ³                    ³
                                    ³                    ³
              L¡nea 0               Ã--------------------´
                                    ³   P gina visible   ³
                                    ³                    ³
                                    ³                    ³
                                    ³         1          ³
                                    ³                    ³
                                    Ã--------------------´
              L¡nea 200             ³                    ³
                                    ³                    ³
                                    ³         2          ³
                                    ³                    ³
                                    ³                    ³
                                    Ã--------------------´
              L¡nea 400             ³                    ³
                                    ³                    ³
                                    ³         3          ³
                                    ³                    ³
                                    ³                    ³
                                    À--------------------Ù Fin Pantalla


              Sin embargo, el hecho de que una p gina sea visible no implica
       que al dibujar o escribir se haga sobre ella, pues puedes seleccionar
       una  p gina para ver  y otra para dibujar,  lo cual es  muy £til para
       crear  una pantalla  sin  que se  vea  y luego  mostrarla simplemente
       cambiando la p gina  visible. No obstante ten cuidado con los cambios
       de paleta,  pues afectan a  todas l s p ginas (no  hay una paleta por
       p gina).


       Û31.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° EL PARSER

              Como ya hemos dicho anteriormente, el parser en si es la parte
       del programa  que analiza las  frases que introduce  el jugador y las
       descompone.

              NMP  reconoce  2  verbos,  2  nombres  y  una  preposici¢n por
       sentencia  l¢gica (SL).  Una  s¢la orden  de  un jugador  puede tener
       varias  sentencias l¢gicas,  separadas  por un  punto, una  coma, las
       comillas  dobles (") o  cualquier conjunci¢n (de las  definidas en el
       vocabulario).  Como  un  ejemplo  veamos  la  siguiente  orden  y  su
       descomposici¢n:

                  COGER LLAVE, METERLA EN CAJA, DAR CAJA A PEDRO,
                        COGER RATON Y ALFOMBRILLA, DEJARLA.

              1: COGER LLAVE      -> V1:COGER N1:LLAVE
              2: METERLA EN CAJA  -> V1:METER N1:LLAVE PREP:EN N2:CAJA
              3: DAR CAJA A PEDRO -> V1:DAR   N1:CAJA  PREP:A  N2:PEDRO
              4: COGER RATON      -> V1:COGER N1:RATON
              5: ALFOMBRILLA      -> V1:COGER N1:ALFOM
              6: DEJARLA          -> V1:DEJAR N1:ALFOM

              V1=verbo1 , N1=nombre1,  PREP=preposici¢n, N2=Nombre2

              Quiz   haya cosas  que  os hayan  llamado  la atenci¢n,  voy a
       explicarlo paso por paso.

              En la primera  sentencia el parser lee hasta la coma y obtiene
       una SL ='COGER LLAVE', esta no tiene truco. En la siguiente SL (hasta
       la  siguiente coma)  aparece como  de  la nada  el N1=LLAVE,  pero no
       aparece  de  la nada,  sino  que el  parser  detecta en  el  verbo la
       terminaci¢n  LA (valdr¡a tambi‚n  lo, las,  los, le,  les) y entonces
       utiliza como  primer nombre el de la  frase anterior. La siguiente SL
       ser   'DAR CAJA A  PEDRO', esa  tampoco tiene truco.  La siguiente es
       'COGER RATON', y no es 'COGER RATON Y ALFOMBRILLA', puesto que 'Y' es
       una  conjunci¢n que  separa SLs.  As¡ visto  tampoco tiene  truco. La
       siguiente  SL es 'ALFOMBRILLA',  y en esta  lo que nos  aparece de la
       nada  es el verbo.  Pues bien,  cuando el parser  encuentra un nombre
       solo  en una frase  le adjudica el verbo  de la anterior  si hubo una
       anterior. Es decir,  si tu coges y tecleas directamente 'ALFOMBRILLA'
       no funcionar ,  pero si pones 'EXAMINAR LLAVE.ALFOMBRILLA' examinar s
       ambas cosas.  En la £ltima SL volvemos  a usar el sufijo relativo LA,
       que ahora se refiere a ALFOMBRILLA.

              A£n  no conoc‚is la  orden DOALL, pero sirve  para hacer cosas
       con  todos los objetos  de determinado  lugar. Pues  bien, esta orden
       incluir  todos los objetos de ese lugar, menos el referenciado por el
       segundo nombre de la frase. De este modo la orden 'COGER TODO EXCEPTO
       EL LLAVERO' funcionar  correctamente.



       Û32.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° LA AYUDA EN LINEA

              Se  puede acceder a  ella pulsando F1  y posteriormente puedes
       moverte en su interior usando la tecla TAB (el tabulador) para marcar
       las  palabras  que  salen en  amarillo  (los  temas).  Pulsando Shift
       (May£sculas)  a  la vez  la  marca  se mover   en  sentido contrario.
       Tambi‚n  pod‚is  usar  los cusores  para  moverla.  Pulsa  ENTER para
       seleccionar  el tema marcado  o ESC para abandonar  la ayuda. Podemos
       obtener  ayuda  en el  men£  principal,  en cualquiera  de  los men£s
       desplegables,  o  en el  editor.  As¡  mismo si  estamos  editando un
       proceso y pulsamos CTRL-F1 con el cursor sobre una instrucci¢n de NMP
       obtendremos ayuda sobre esa instrucci¢n.


       Û33.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS

              NMP tiene dos directorios fundamentales: el principal donde se
       asienta el entorno  y diversas utilidades, y el llamado ADV, donde se
       crea  la aventura,  y el  cual  basta con  copiar para  distribuir la
       aventura.  Es  en est‚  £ltimo  donde  debes colocar  los  gr ficos o
       rutinas externas que use el juego que est s creando.

              En el  directorio principal se  encuentran los ficheros fuente
       de procesos,  vocabulario, etc, que no  deben ser distribuidos con la
       aventura a  no ser que  quer is que la gente  conozca como est  hecha
       vuestra aventura.

              Adem s  est   el  directorio  DOC  en  el  que  se  hallan los
       documentos (manuales) de NMP.

              Lamentablemente, NMP  s¢lo permite crear  una aventura de cada
       vez, teniendo  que instalar una copia nueva  en otro directorio si se
       quiere hacer otra.




       ÛÛÛ²±°  C R E A R   N U E S T R A   B A S E   D E   D A T O S  °±²ÛÛÛ


              Ahora  voy a dedicar  unos p rrafos al modo  de crear nuestros
       procesos, tablas de mensajes, de objetos, vocabulario, etc.



       Û34.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° EL VOCABULARIO

              Como  ya  se  indic¢  anteriormente  las  palabras  de  NMP se
       identifican por sus cinco primeros caracteres. Para incluir cualquier
       palabra  en el  vocabulario hemos  de utilizar  el men£ Definiciones,
       opci¢n Vocabulario, o bien pulsar Alt-V. La primera vez que veas esta
       opci¢n  observar s que ya  hay palabras en el  vocabulario. Estas son
       las m s normales en una aventura, pero si te sobran puedes borrarlas.

              Hay un  detalle especial en los verbos,  y es que aquellos que
       tienen un n£mero menor  que 20 (de 0 a 19) son considerados verbos de
       direcci¢n,  y sirven  para conectar  las localidades.  As¡ NMP tienen
       ciertos verbos ya introducidos por defecto, como "norte", "sur" (si ,
       ya se  que eso no son verbos, pero  act£an como tales "ir norte", "ir
       sur"),  pero  tu  puedes  cambiar  esto  si  quieres  un  sistema  de
       direcciones no convencional.

              El formato del fichero V.DEF es el siguiente:

              {N£mero,Tipo,Palabra} [;Comentario]

              Lo que aparece entre corchetes es opcional. Tipo es uno de los
       caracteres V, N,  C o P, para verbo, nombre, conjunci¢n o preposici¢n
       respectivamente. Un ejemplo ser¡a el siguiente:

              {0,v,norte}
              {20,v,abrir}
              {31,v,desar} ;desarticular

              {8,n,apara} ;aparato
              {9,n,casa}

              {237,p,a}


              No  es necesario que  vayan ordenados por n£mero  ni por tipo,
       pero te  lo recomiendo para que  tengas mayor facilidad al buscarlos.
       Los retornos de carro son ignorados, as¡ que esto es v lido:

              {0,
              v,
              sur}

              DEBES DEFINIR EN EL VOCABULARIO TODAS LAS PALABRAS QUE QUIERAS
       QUE EL PARSER ENTIENDA, AQUELLAS NO DEFINIDAS SERAN IGNORADAS.

              Por  cierto,  todos  los  ficheros  de  definiciones (objetos,
       vocabulario,  mensajes  y  localidades)  son  ficheros  de  texto con
       extensi¢n  DEF  que  pod‚is  imprimir  con  la  orden  del  DOS "TYPE
       (nombre).DEF >LPT1".

              Las conjunciones son usadas para dar ¢rdenes concatenadas. As¡
       si  ponemos "ABRIR  PUERTA Y  CERRARLA" e  "Y" es  una conjunci¢n NMP
       entiende que son dos ¢rdenes, como si las separara un punto. El n§ de
       conjunci¢n no es guardado en ning£n flag.

              Por  otra parte, NMP  es capaz  de reconocer el  sufijo "lo" o
       similar  al final de  los verbos, de  modo que se  puedan decir cosas
       como esta:  "Coger caja y  abrirla". Esto resulta  muy c¢modo para el
       jugador,  pero hemos  de tener  en cuenta  una cosa:  si el  verbo en
       cuesti¢n  tiene menos  de cinco  caracteres ocurrir   esto: el parser
       leer   la palabra y  comparar  sus cinco primeros  caracteres con los
       verbos  del vocabulario busc ndola.  Si la palabra es  "darle" (dar a
       ‚l) comparar   darle y no la reconocer ,  pues la palabra correcta es
       'dar'.  Esto no ocurre  con verbos m s largos,  si ponermos 'cogerla'
       toma  s¢lo 'coger' y  funciona bien.  La soluci¢n a  este problema es
       poner como  sin¢nimos del verbo en  cuesti¢n todos los modos posibles
       de  escribir  el  mismo  verbo  con  sufijo.  Por  ejemplo  para  DAR
       pondr¡amos DARLE, DARLA, DARLO. No es necesario poner DARLOS o DARLAS
       pues la  letra S ya  es la sexta, y  no se tiene  en cuenta. Pero por
       ejemplo  si las  ¢rdenes se  dan en  imperativo, para  el mismo verbo
       (DA), deber¡amos poner DALE, DALA, DALO, DALES, DALAS, DALOS.


       Û35.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° LAS LOCALIDADES

              Las  localidades necesitan de  dos datos para  ser creadas: su
       descripci¢n  y  sus  conexiones.  Para ello  debes  usar  el  men£ de
       localidades. Puesto que  NMP viene con dos localidades por defecto es
       posible que tu quieras cambiar los textos y conexiones de ‚stas.

              Es importante  que antes de empezar  hagas un mapa proyecto de
       tu aventura,  numerando las localidades. Te  aconsejo que las numeres
       empezando  por la n£mero  uno, pues aunque NMP  las numera comenzando
       por la cero, esta localidad se suele dejar para realizar presentaci¢n
       e inicializaciones (aunque esto no es imprescindible).

              Posteriormente  podr s  introducir todas  las  descripciones y
       conexiones.  Para las primeras  tienes un l¡mite  de 1024 caracteres,
       las segundas siguen el siguiente formato:

              Verbo localidad verbo localidad ...

              As¡, un texto v lido para conexiones ser¡a:

              N 3 O 4 ENTRAR 7

              que indica que  desde esa localidad vamos a la n§3 al norte, a
       la n§4 al oeste y a la n§7 entrando. NO HAY CHEQUEO de errores en las
       conexiones, debes  asegurarte de que  las escribes correctamente, as¡
       como  de que  los verbos  de  conexi¢n existen  y las  localidades de
       destino.

              No puedes poner  como localidad de destino la cero, pues poner
       un  cero indica precisamente  al parser  que esa  conexi¢n no existe.
       Esta es una raz¢n m s para no usar la localidad cero como una m s.

              Las localidades 252,  253 y 254 tienen una utilidad espec¡fica
       y  no deben  ser  usadas como  localidades  normales. Su  utilidad se
       explica en el apartado de objetos.

              Si  por alguna raz¢n  quieres dejar una  localidad sin salidas
       deber s no teclear nada en la parte de conexiones.

              El formato de las localidades (L.DEF) es el siguiente:

              {N£mero}{Texto}{Conexiones} [;Comentario]

              De  nuevo retornos de  carro son ignorados.  Un ejemplo v lido
       ser¡a:

              {0}
              {} ; Sin texto
              {} ; Sin conexiones (vac¡o).

              {1}
              {Est s en tu primera localidad}
              {n 2}

              {2}
              {Est s
              en tu
              segunda
              localidad} ; retornos de carro son ignorados
              {s 1}

              - Las localidades deben necesariamente de empezar por la cero,
              ser consecutivas y  estar ordenadas. Si no quieres usar alguna
              localidad deja su texto y conexiones en blanco, pero no te la
              saltes.


       Û36.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° LOS OBJETOS

              Los objetos  se definen entrando  al men£ Definiciones, opci¢n
       Objetos.  Existe ya  uno creado  en  NMP que  puedes modificar  de no
       gustarte  o  serte £til.  Al  igual  que en  las  localidades deber s
       hacerte una  lista de los objetos  de tu aventura, numer ndolos ahora
       desde  el cero, y  apuntando sus caracter¡sticas para  usarlas en los
       indicadores.

              El formato del fichero O.DEF es:

         {N§}{descripci¢n}{palabra}{peso}{localidad inicial}{indicadores}

              As¡, unos objetos v lidos ser¡an:

              {0}{una llave}{llave}{1}{254}{0000000100000010}
              {1}{una barra de hierro}{barra}{2}{252}{0000000010000000}

              donde hemos decidido  que el indicador 1 indique que un objeto
       es peque¤o y el 8 que es met lico.

              Los objetos  deben necesariamente de empezar  por el cero, ser
       de n£meros consecutivos y estar ordenados.

              Aunque NMP  no dispone de objetos  contenedores como tales son
       f cilmente  emulables,  as¡ que  si  piensas usar  alg£n  objeto como
       contenedor (una caja,  un tonel, una maleta) te aconsejo que dejes la
       localidad de  igual n£mero que  el objeto sin  usar, pues tendr s que
       usar una para  dejar los objetos que contiene y si coincide en n£mero
       te resultar   m s c¢modo, sobre todo si  tienes varios o al menos dos
       contenedores.  No es obligatorio  que coincida el n£mero,  pero yo te
       aconsejo que lo hagas coincidir por comodidad.


       Û37.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° LOS MENSAJES

              Los mensajes tienen  una longitud m xima de 4096 caracteres, y
       pueden  ser creados  mediante la  opci¢n Definiciones,  Mensajes. Los
       mensajes vienen identificados por dos n£meros: el n£mero de mensaje y
       el n£mero de tabla de mensajes.

              Cada tabla de  mensajes tiene capacidad para 256 mensajes, del
       0  al 255.  En la  tabla de  mensajes 0  ya existen  algunos mensajes
       usados  (los del  sistema, que  tienen funciones  espec¡ficas, aunque
       puedes cambiar  su texto). Posteriormente pod‚is mostrar los mensajes
       en  vuestra aventura  usando la  instrucci¢n MESSAGE,  que tiene como
       par metros  el  n£mero de  mensaje y  el  n£mero de  tabla  (cero por
       defecto). As¡  MESSAGE 54 2 mostrar¡a  el mensaje 54 de  la tabla 2 y
       MESSAGE 4 el mensaje 4 de la tabla 0, al igual que MESSAGE 4 0.

              Hay  ciertos caracteres que  incluidos en  un mensaje producen
       algo  especial, son las  llamadas secuencias  de escape:  He aqu¡ una
       lista de las mismas:

              -  '#' provoca un  retorno de  carro en su  posici¢n, para ser
       efectivo  debe llevar  al  menos un  car cter  detr s (aunque  sea un
       espacio. Por  ejemplo el mensaje "L¡nea1#L¡nea2" produce la escritura
       de:

              L¡nea1
              L¡nea2

              - '_' hace  que aparezca en su lugar la descripci¢n del objeto
       referenciado   por la £ltima  frase (cuyo n£mero  esta incluido en el
       flag  9). Por  ejemplo si el  mensaje es  "Abres _."  y ponemos ABRIR
       PUERTA y  la puerta es un objeto  escribir  "Abres la puerta.". Si es
       "Coges _" y el jugador pone "COGER LLAVE", si la llave es un objeto y
       escribimos el mensaje en cuesti¢n pondr  "Coges la llave.".

              - '*'  es similar al anterior s¢lo  que con la descripci¢n del
       segundo  objeto referenciado. As¡  el mensaje  "Metes _  en *." podr 
       obtener el resultado "Metes la llave en la caja." si llave y caja con
       objetos y ponemos METER LLAVE EN CAJA.

              -'\' toma  los dos caracteres que le  siguen como un n£mero en
       hexadecimal  (un  sistema  de  numeraci¢n),  y  cambia  el  color  de
       escritura  al color  especificado por  ese n£mero.  Hay una  tabla de
       conversi¢n decimal-hexadecimal en los ap‚ndices del manual.

              -'/'  es similar  a la  anterior pero  actua sobre  el segundo
       color de escritura.

              -'ª' hace que  los dos d¡gitos siguientes sean tomados como un
       n£mero de  flag y se muestre en su  lugar el contenido del mismo. As¡
       "Flag 3  : ª03" produce el texto "Flag 3  : 44" si el flag 3 contiene
       44. Si los caracteres no s¢n v lidos se muestra el flag 0.

              -'@'.  Este es  muy £til,  pues permite  crear un  mensaje que
       var¡e en  funci¢n de ciertos flags.  Cuando se encuentra este s¡mbolo
       NMP  considera  los  cuatro caracteres  siguientes  como  dos n£meros
       hexadeciamales  que   identifican  a  dos  flags.  Los  dos  primeros
       caracteres  identifican al  flag 1  (FLAG1) y  los dos  siguientes al
       flag2  (FLAG2).  Una vez  que  el test  sabe  de que  flags  se trata
       substituye  la secuencia de  escape por  el mensaje cuyo  n§ de tabla
       est  en el FLAG1 y cuyo n£mero est  en el FLAG2.

              -'^' produce  una pausa en  su posici¢n, es  decir, el test se
       para y espera que pulses una tecla para seguir.

              -'à'   produce  que   los   dos  caracteres   siguientes  sean
       interpretados  como un n£mero  de cadena  de caracteres,  de modo que
       sean substituidos por la misma. (Para obtener el car cter à pulsa Alt
       y sin soltar teclea 224 en el teclado num‚rico, luego suelta).

              -'|'  hace que  los dos  caracteres siguientes  se interpreten
       como un  n£mero hexadecimal, y  que se cambie  el juego de caracteres
       por  el especificado.  As¡ "Pone  |02 Pepe"  escribir  "Pone  " en el
       juego de caracteres por defecto y " Pepe " en el juego 2. Al final de
       mensaje se vuelve al font por defecto.

              NMP permite que en lugar de poner siempre el mensaje no puedas
       saque al azar uno  de entre cuatro (5,43,44 y 45 de la tabla 0). Esto
       podemos  emularlo para  otros fines,  veamos un  ejemplo para  que el
       mensaje "Puedes ver ":

              Quiz   esto ahora no  lo entiendas, pero  lo entender s cuando
       hayas completado las instrucciones, vuelve aqu¡ entonces.

              1)   Substituir   el  mensaje   1   por   @6465  (HEX(64)=100,
       HEX(65)=101).
              2) Crear los mensajes:   100,0 "Puedes ver "
                                       101,0 "Observas "
                                       102,0 "Aqu¡ hay "
                                       103,0 "Aqu¡ encuentras "
              3) Poner la siguiente entrada en el proceso 255:

              -* *
              RANDOM 101 4
              PLUS 100 100
              CLEAR 100
              NOTDONE

              Nota: No se  pueden anidar secuencias de escape, es decir, que
       debido  a una secuencia  de escape aparezca  un mensaje que  a su vez
       tiene una secuencia de escape.

              37.1 Û²±° Secuencias de escape localidades/cadenas/objetos

              Las  secuencias  de  escape se  pueden  poner  en  realidad en
       cualquier  texto del parser,  como una descripci¢n  de localidad, una
       cadena  o  una descripci¢n  de  objetos. Supongamos  por  ejemplo una
       pistola  laser  que se  carga y  descarga:  si la  describimos  en el
       apartado  de objetos como  "una pistola laser cargada  al ªFF%." cada
       vez  que hagamos inventario  o la  veamos por ah¡  ser  descrita como
       "una pistola laser  cargada al [contenido del flag 255]%", con lo que
       no  tenemos  m s  que  cambiar  el  valor  del  flag  para  variar la
       descripci¢n. Esto es  aplicable tambi‚n con otra secuencias de escape
       y a las cadenas y descripciones de localidad.

              Hay  sin embargo un  problema con los objetos,  porque si bien
       funcionar n correctamente  en el inventario o al describir localidad,
       cuando aparezcan debido a una orden AUTOG o similar aparecer n por el
       mensaje  "Coges  _.", y  siendo "_"  una  secuencia de  escape  y (en
       nuestro caso) "ªFE"  otra eso supone anidamiento. No obstante con una
       buena programaci¢n  eso puede salvarse (haciendo por ejemplo mensajes
       especiales para cuando coges o dejas el objeto en cuesti¢n).

              37.2 Û²±° Mensajes del sistema

              Hay ciertos mensajes  que el parser usa internamente, y que no
       deben  ser cambiados  en  contenido, aunque  pueden ser  cambiados en
       forma. Por  ejemplo hay un mensaje que  usa cuando coges algo, que es
       "Coges _.".  Bien, no podr s usar ese  mensaje para otro fin, pero si
       podr s cambiarlo por  "Recoges _." (por ejemplo). Por £ltimo, indicar
       que una lista  de los mensajes por defecto la puedes encontrar en los
       ap‚ndices del manual.

              El formato del fichero M.DEF es:

              {T,N}{texto}

              Donde T  es el n£mero de tabla y  N el n£mero de mensaje. As¡,
       es v lido:

              {0,89}{Hola qu‚ tal.}

              Los  mensajes deben  estar  ordenados pero  no tienen  que ser
       consecutivos (as¡ se permite abrir una nueva tabla antes de acabar la
       anterior). Sin embargo si se abren tablas nuevas no se debe hacer por
       gusto,  sino por  comodidad o  necesidad, y  procura usar  siempre la
       siguiente  tablas  vac¡a.  Usar  la tabla  255  sin  haber  usado las
       anteriores provoca  el crecimiento innecesario  y absurdo del fichero
       M.IDX, que,  con el M.PAK, forman la  informaci¢n de los mensajes una
       vez compilados en esta versi¢n (es decir, los verdaderos ficheros que
       el parser entiende).

              37.3 Û²±° La longitud de los mensajes

              NMP en  principio admite mensajes de  4096 caracteres de largo
       como m ximo, pero aquellos mensajes que aparecen solos, es decir, sin
       dar  una  orden  expl¡cita  (como  son  los  mensajes  del  sistema o
       cualquiera  que aparezca  debido  a una  secuencia  de escape  (@,à u
       otra), o  los de la orden  EXITS) se ven limitados  a una longitud de
       253 caracteres. En  realidad el compilador no dir  nada si ponemos un
       mensaje m s  largo de lo debido (a no ser  que pasemos de 4096), y lo
       recortar  a  253 caracteres, pues  aunque en el  caso de los mensajes
       del sistema podr¡a avisarnos, en los otros casos no, y adem s, si uno
       de esos mensajes,  incluido los del sistema, es escrito con una orden
       directa  MES  o  MESSAGE  ser   escrito  correctamente,  en  toda  su
       longitud.  ­Ah!, si  un  mensaje aparece  debido  a una  secuencia de
       escape  en la descripci¢n  de un  objeto o localidad  tambi‚n se ver 
       truncado.



       Û38.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° RESUMEN DE INSTRUCCIONES DE NMP


              Lo  primero  que  he  de  decir  es  que  existen  tres  tipos
       principales de instrucciones en NMP:

              1) Condiciones
              2) Acciones
              3) Instrucciones de fin de entrada.
              4) Instrucciones de salto y etiquetas.

              Las  primeras eval£an  una  condici¢n. Si  ‚sta se  cumple (la
       condici¢n  es cierta)  ejecutan las  siguientes instrucci¢nes,  de lo
       contrario no lo hacen. Las segundas ejecutan una acci¢n. Las terceras
       dan por terminada una entrada, ya hablaremos de estas cuando hablemos
       de los  procesos. Las cuartas cambian  el flujo de ejecuci¢n, veremos
       este tipo de  instrucciones m s tarde, fuera de este resumen. Son las
       llamadas instrucciones de salto.


       Û39.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° ABREVIATURAS

              Utilizar‚ las  siguientes abreviaturas para indicar el tipo de
       los par metros de las instrucciones:

              locno:   n§ de localidad (0-255)
              objno:   n§ de objeto (0-254)
              bitno:   n§ de bit  (0-15)
              indno:   n§ de indicador (0-15)
              flagno:  n§ de flag (0-255)
              byte:    n§ entre 0 y 255
              word:    n§ entre 0 y 65535
              stno:    n§ de cadena



       Û40.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° CONDICIONES


              40.1 Û²±° CONDICIONES DE LOCALIDAD

              AT locno

              Cierta si estamos en la localidad especificada.

              NOTAT locno

              Cierta si no estamos en la localidad especificada.

              ATGT locno

              Cierta si estamos en una localidad cuyo n£mero es mayor que el
       especificado.

              ATLT locno

              Cierta si estamos en una localidad cuyo n£mero es menor que el
       especificado.

              ZONE locno locno

              Cierta  si la  localidad en  la que  estamos est   en el rango
       marcado  por  ambas localidades  especificadas,  ambas  inclusive. Es
       decir,  es mayor  o  igual que  la  primera y  menor  o igual  que la
       segunda.

              NOTZONE locno locno

              Cierta si  la localidad en la que  estamos no est  en el rango
       marcado  por  ambas localidades  especificadas,  ambas  inclusive. Es
       decir, es menor que la primera o mayor que la segunda.


              40.2 Û²±° CONDICIONES DE OBJETOS

              PRESENT objno

              Cierta si  el objeto especificado est   presente, es decir, si
       est  en la  localidad actual o bien lo llevamos o lo llevamos puesto.
       Dicho de otra forma  si est  en la localidad actual, o en la 253 o en
       la 254.

              ABSENT objno

              Cierta si el objeto especificado est  ausente, es decir, si ni
       lo llevamos ni lo llevamos puesto, ni est  en la localidad actual.

              WORN objno

              Cierta si  llevamos puesto el objeto  especificado (est  en la
       localidad 253).

              NOTWORN objno

              Cierta si  no llevamos puesto el  objeto especificado (no est 
       en la localidad 253).

              CARRIED objno

              Cierta si llevamos  el objeto especificado pero no lo llevamos
       puesto.  Dicho  de otra  forma  es cierta  si  el objeto  est   en la
       localidad 254.

              NOTCARRIED objno

              Cierta  si no llevamos  el objeto  especificado, o  bien si lo
       llevamos pero  lo llevamos puesto. Cierta si  el objeto no est  en la
       localidad 254.

              ISAT objno locno

              Cierta  si   el  objeto  especificado  est   en  la  localidad
       especificada.

              ISNOTAT objno locno

              Cierta  si  el objeto  especificado  no est   en  la localidad
       especificada.

              OBJLOW objno indno

              Cierta  si  el  indicador de  objeto  especificado  del objeto
       especificado vale 0.

              OBJHIGH objno indno

              Cierta  si  el  indicador de  objeto  especificado  del objeto
       especificado vale 1.


              40.3 Û²±° CONDICIONES DE FLAGS

              ZERO flagno

              Cierta si el flag especificado vale cero.

              NOTZERO flagno

              Cierta si el flag especificado no vale cero.

              EQ flagno word

              Cierta si el flag especificado contiene el valor especificado.

              GT flagno word

              Cierta si  el flag especificado contiene  un valor superior al
       valor especificado.

              LT flagno word

              Cierta si  el flag especificado contiene  un valor inferior al
       valor especificado.

              NOTEQ flagno word

              Cierta   si  el  flag   especificado  no   contiene  el  valor
       especificado.

              SAME flagno flagno

              Cierta si ambos flags indicados contienen valores iguales.

              NOTSAME flagno flagno

              Cierta si ambos flags indicados no contienen valores iguales.


              40.4 Û²±° CONDICIONES DE PALABRAS

              Nota:  en las siguientes  acciones el par metro  es byte, pero
       puede ser substituido  por el texto de la palabra en cuesti¢n. As¡ si
       norte es el verbo n§1 vale igual "VERB2 NORTE" que "VERB2 1".

              NOUN2 byte

              Cierta si el segundo nombre de la £ltima frase coincide con la
       palabra especificada o  es sin¢nima de la misma. Falsa si no coincide
       o no hubo segundo nombre en la frase.

              VERB2 byte

              Cierta si el  segundo verbo de la £ltima frase coincide con la
       palabra especificada o  es sin¢nima de la misma. Falsa si no coincide
       o no hubo segundo verbo en la frase.

              PREP byte

              Cierta  si la preposici¢n  de la £ltima frase  coincide con la
       palabra especificada o  es sin¢nima de la misma. Falsa si no coincide
       o no hubo preposici¢n en la frase.

              NOVERB

              Cierta  si no  hubo  ning£n verbo  v lido  en la  £ltima frase
       tecleada.

              NONOUN

              Cierta  si no  hubo ning£n  nombre v lido  en la  £ltima frase
       tecleada.

              NOPREP

              Cierta  si no  hubo  ninguna preposici¢n  v lida en  la £ltima
       frase tecleada.

              NONOUN2

              Cierta  si  s¢lo hubo  un  nombre  v lido en  la  £ltima frase
       tecleada, es decir no hubo segundo nombre v lido.

              NOVERB2

              Cierta  si  s¢lo  hubo  un verbo  v lido  en  la  £ltima frase
       tecleada, es decir no hubo segundo verbo v lido.


              40.5 Û²±° CONDICIONES DE BITS

              BTST flagno bitno

              Cierta si el bit especificado del flag especificado vale 1.

              BTST0 flagno bitno

              Cierta si el bit especificado del flag especificado vale 0.


              40.6 Û²±° CONDICIONES DE MANEJO DE CONJUNTOS

              INSET 1-4 byte

              Cierta si  el valor especificado est   incluido en el conjunto
       especificado.

              NOTINSET 1-4 byte

              Cierta  si  el  valor  especificado  no  est   incluido  en el
       conjunto especificado.


              40.7 Û²±° CONDICIONES DE SONIDO

              NPLAYACT

              Cierta si no  hay ning£n fichero de m£sica activo (ya sea .SND
       en  modo  altavoz  o  .SBM en  modo  SoundBlaster).  Los  formatos de
       ficheros  de  sonido se  explican  m s detalladamente  en  el fichero
       SONIDO.DOC.


              40.8 Û²±° CONDICIONES DE MANEJO DE CADENAS

              EQSTR stno stno

              Cierta si ambas cadenas son iguales.

              NOTEQSTR stno stno

              Cierta si ambas cadenas no son iguales.


              40.9 Û²±° CONDICIONES VARIAS

              CHANCE 0-99

              Cierta si al sacar un porcentaje al azar este resulta inferior
       al indicado. Esta condici¢n es £til para crear sucesos aleatorios.


              ISDARK

              Cierta  si est  oscuro,  es decir,  si la localidad  en la que
       estamos  est  a  oscuras (ver flag  0 en  ap‚ndices) y  adem s no hay
       presente ning£n objeto  que tenga el indicador 15 a 1 (que sea fuente
       de luz).

              ISLIGHT

              Cierta si no  est  oscuro, es decir, si la localidad en la que
       estamos no  est  a oscuras (ver  flag 0 en ap‚ndices)  o bien lo est 
       pero hay presente alg£n objeto que tenga el indicador 15 a 1 (que sea
       fuente de luz).

              TIMEOUT

              Cierta si se  produjo un ®timeout¯ durante la £ltima pertici¢n
       de  frase. En  NMP podemos  hacer que  si el  jugador tarda  mucho en
       teclear  un frase se  le pase el  tiempo y  salte fuera, a  eso se le
       denomina timeout.

              ISCLOCK word

              Cierta  si  el valor  almacenado  por INITCLOCK  m s  el valor
       "word"  es  inferior al  tiempo  del sistema  NMP.  Ver instrucciones
       INITCLOCK y WAITCLOCK m s adelante.

              ISNOTCLOCK word

              Inversa a la anterior, ver las instrucciones mencionadas.

              ISTEXT

              Cierta si en el buffer de ¢rdenes tecleadas por el jugador a£n
       queda texto. Es  decir, ISTEXT ser¡a cierta despues de que el jugador
       tecleara "Ir  al norte. Abrir puerta", pero  no lo ser¡a tras teclear
       "Ir al  norte". Tambi‚n ser¡a  cierta de teclear  "Ir al norte, abrir
       puerta e ir al este"

              ISNOTTEXT

              Cierta si no quedan ¢rdenes en el buffer.



       Û41.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° ACCIONES

              41.1 Û²±° ACCIONES DE CONTROL DE FLAGS

              SET flagno

              Da al flag especificado el valor 255.

              CLEAR flagno

              Da al flag especificado el valor 0.

              PLUS flagno word

              Suma el valor especificado al flag especificado.

              MINUS flagno word

              Resta el valor especificado al flag especificado.

              INC flagno

              Incrementa el contenido del flag especificado.

              DEC flagno

              Decrementa el contenido del flag especificado.

              LET flagno word

              Da al flag especificado el valor especificado.

              Har‚   ahora  un   inciso   para  incluir   las  instrucciones
       aritm‚ticas y l¢gicas entre flags. Todas ellas realizan una operaci¢n
       entre el contenido  de dos flags, dejando el resultado en el segundo.
       Su  sintaxis   general  es:  INSTRUCCION   flagno  flagno.  No  debes
       preocuparte  si  no  entiendes  el  significado  de  las  operaciones
       l¢gicas, no son  demasiado importantes. En los ap‚ndices explico c¢mo
       se realizan estas operaciones.

              ADD Suma ambos flags
              SUB Resta el segundo del primero.
              AND realiza un AND l¢gico entre el contenido de ambos flags.
              OR  realiza un OR l¢gico entre el contenido de ambos flags.
              XOR realiza un XOR l¢gico entre el contenido de ambos flags.
              MUL multiplica ambos. Si el resultado no cabe en el flag de
                  destino por ser mayor de 65535 quedar  truncado.
              DIV Divide el primero por el segundo y deja el cociente. Si el
                  segundo contiene cero se producir  un error de divisi¢n
                  por cero.
              MOD Divide el primero por el segundo y deja el resto. Si el
                  segundo contiene un cero se producir  error de divisi¢n
                  por cero.


              NOT flagno

              Cambia  el valor de  todos los  bits del falg  (realiza un NOT
       l¢gico del contenido del flag).

              COPYFF flagno flagno

              Copia el contenido del primer flag en el segundo.

              READNUMBER flagno

              Aparecer   el cursor en  la posici¢n actual  de escritura para
       que el  jugador teclee el n£mero que ser   incluido en el flag. Si el
       n£mero tecleado es v lido  se pone un 0 en el flag 13, si es inv lido
       se pone un 1. En cualquier caso el flag es modificado.

              EXITSNUM flagno

              Guarda en el flag el n£mero de salidas de la localidad actual.


              41.2 Û²±° ACCIONES FLAGS/OBJETOS

              COPYFO flagno objno

              Coloca el objeto  especificado en la localidad contenida en el
       flag, si esta est  en el rango v lido 0-255.

              COPYOF objno flagno

              Guarda  en el flag  especificado el valor de  localidad en que
       est  situado el objeto especificado.

              WHEIGH objno flagno

              Guarda el peso del objeto indicado en el flag indicado.

              WEIGHT flagno

              Guarda  la  suma del  peso  de  todos los  objetos  llevados y
       puestos en el flag especificado.

              OBJAT locno flagno

              Pone en el  flag especificado el n£mero de objetos situados en
       la localidad especificada.

              WHATO flagno

              Pone en el flag especificado el n£mero del objeto referenciado
       por el  nombre de la frase  actual, incluido en el  flag 19. Si no es
       v lido pone 255.

              WHATO2 flagno

              Pone en el flag especificado el n£mero del objeto referenciado
       por el segundo nombre  de la frase actual, incluido en el flag 22. Si
       no es v lido pone 255.

              OBJWORD objno flagno

              Guarda  en  el  flag  especificado  el  n£mero  de  nombre que
       identifica  al objeto  indicado. Es  un buen  complemento de  WHATO y
       WHATO2.


              41.3 Û²±° ACCIONES DE CONTROL DE OBJETOS

              GET objno

              Intenta coger  el objeto objno y  ponerlo en la localidad 254.
       Si el objeto est  en la localidad actual y la fuerza del jugador (ver
       instrucci¢n ABILITY)  es inferior a la suma  del peso ya portado y el
       peso del  objeto a coger se muestra el mensaje  24. Si ya se lleva el
       m ximo n§ de objetos portables se muestra el mensaje 10. Si el objeto
       ya lo  llevamos se muestra el mensaje 11. Si  el objeto no esta en la
       localidad actual ni lo llevamos se muestra el mensaje 9. Si no ocurre
       ninguno de  estos impedimentos el objeto pasa  a la localidad 254 (se
       coge) y se muestra el mensaje 7.

              DROP objno

              Trata de dejar un objeto. Si el objeto no lo llevamos (no est 
       en localidad 254)  se muestra el mensaje 17. Si lo llevamos este pasa
       a la localidad actual y se muestra el mensaje 18.

              WEAR objno

              Trata  de  ponerse un  objeto.  Si  el objeto  no  lo llevamos
       muestra el mensaje  25. Si el objeto ya lo llevamos puesto muestra el
       mensaje 28.  Si lo llevamos muestra el mensaje  26 y el objeto pasa a
       la localidad  253. He de hacer notar  aqu¡ que NMP no distingue entre
       objetos,  y  cualquier objeto  es una  prenda  para ‚l,  con  lo cual
       podr¡amos encontrarnos con  algo como "Te pones la caja de cerillas".
       Es trabajo del programador procurar que esto funcione bien. Para ello
       recomiendo que se  use un indicador de objeto para determinar si es o
       no prenda, y que se compruebe antes de un WEAR.

              REMOVE objno

              Trata  de quitarse  un  objeto. Si  el  objeto no  lo llevamos
       puesto  muestra  el mensaje  29.  Si  lo llevamos  puesto  muestra el
       mensaje 27 y pone el objeto en la localidad 254.

              AUTOG

              Trata de coger  el objeto referenciado por el nombre en curso,
       incluido en el  flag 19. Muestra los mismos mensajes que GET y adem s
       muestra el  mensaje 8 si el nombre  no corresponde a un objeto. AUTOG
       busca todos  aquellos objetos cuyo nombre sea  el de la frase actual,
       hasta encontrar uno presente, fallando s¢lo en caso de no poder coger
       ninguno,  en cuyo caso  dar  el mensaje  que dar¡a GET  con el £ltimo
       objeto  que  se  intenta  coger.  Para  que  todo  esto  funcione  es
       imprescindible  que  objetos  referidos por  el  mismo  nombre tengan
       n£meros consecutivos.

              AUTOD

              Trata de dejar  el objeto referenciado por el nombre en curso,
       incluido en el flag 19. Muestra los mismos mensajes que DROP y adem s
       muestra el mensaje  12 si el nombre no corresponde a un objeto. AUTOD
       busca todos  aquellos objetos cuyo nombre sea  el de la frase actual,
       hasta  encontrar uno  que pueda  dejar, fallando  s¢lo en  caso de no
       poder dejar ninguno,  en cuyo caso dar  el mensaje que dar¡a DROP con
       el £ltimo objeto que se intenta dejar. Para que todo esto funcione es
       imprescindible  que  objetos  referidos por  el  mismo  nombre tengan
       n£meros consecutivos.

              AUTOW

              Trata  de  ponerse el  objeto  referenciado por  el  nombre en
       curso, incluido  en el flag 19. Muestra  los mismos mensajes que WEAR
       (y tampoco controla si es o no prenda) y adem s muestra el mensaje 25
       si el  nombre no corresponde a un  objeto. AUTOW busca todos aquellos
       objetos cuyo  nombre sea el  de la frase  actual, hasta encontrar uno
       que pueda ponerse, fallando s¢lo en caso de no poder ponerse ninguno,
       en cuyo caso dar   el mensaje que dar¡a WEAR con el £ltimo objeto que
       se intenta ponerse. Para que todo esto funcione es imprescindible que
       objetos referidos por el mismo nombre tengan n£meros consecutivos.

              AUTOR

              Trata  de quitarse  el  objeto referenciado  por el  nombre en
       curso, incluido en el flag 19. Muestra los mismos mensajes que REMOVE
       y  adem s muestra  el mensaje  30 si  el nombre  no corresponde  a un
       objeto. AUTOR  busca todos aquellos objetos cuyo  nombre sea el de la
       frase actual,  hasta encontrar uno que  pueda quitarse, fallando s¢lo
       en caso  de no poder  quitarse ninguno, en cuyo  caso dar  el mensaje
       que dar¡a  DROP con el £ltimo objeto  que se intenta quitar. Para que
       todo  esto funcione  es imprescindible  que objetos  referidos por el
       mismo nombre tengan n£meros consecutivos.

              COPYOO objno objno

              Coloca el segundo  objeto en la misma localidad que el primero
       (copia sus n§ de localidad).

              SWAP objno objno

              Intercambia las localidades de ambos objetos.

              DESTROY objno

              Coloca el objeto especificado en la localidad 252 (a todos los
       efectos le  destruye). El objeto no tiene  por qu‚ estar presente, ni
       siquiera existir  para ejecutar esto (si ya  estaba en la 252 no pasa
       nada).

              CREATE objno

              Coloca  el  objeto  especificado en  la  localidad  actual (le
       crea). El objeto puede estar en cualquier localidad antes de ejecutar
       la instrucci¢n.

              PLACE objno locno

              Coloca el objeto especificado en la localidad especificada. Es
       indiferente d¢nde est‚ el objeto antes de ejecutarla.

              PUTO locno

              Pone  el  objeto  referenciado  por  la  £ltima  frase  en  la
       localidad  especificada. Si  la £ltima  frase no  referenciaba ning£n
       objeto no hace nada. No se muestra ning£n mensaje en cualquier caso.

              OBJSET objno indno

              Pone a uno el indicador especificado del objeto especificado.

              OBJCLR objno indno

              Pone a cero el indicador especificado del objeto especificado.

              OBJNEG objno indno

              Invierte  el  valor  del  indicador  especificado  del  objeto
       especificado.


              41.4 Û²±° ACCIONES DE ESCRITURA DE TEXTOS

              DSC locno

              Muestra el texto de descripci¢n de la localidad indicada.

              MES byte byte

              Escribe  el mensaje especificado  por el segundo  valor, de la
       tabla especificada por el primer valor.

              MESSAGE byte byte

              Similar  al anterior,  pero al  acabar de  escribir el mensaje
       produce un retorno de carro.

              ASCII byte

              Muestra el car cter  cuyo c¢digo ASCII corresponde a byte. Hay
       una tabla con el c¢digo ASCII en los ap‚ndices del manual.

              PRINT flagno

              Escribe el contenido del flag especificado.

              NEWLINE

              Produce un retorno de carro.

              LISTAT locno

              Produce  una lista  de  los objetos  situados en  la localidad
       especificada.

              XLISTAT locno

              Similar  a la  anterior  pero de  encontrar  un objeto  con el
       indicador  15  a   1  muestra  el  mensaje  47  (encendido)  tras  su
       descripci¢n.

              EXITS locno mesno

              EXITS  produce  un  listado de  las  salidas  de  la localidad
       indicada.  Para ello necesita  de ciertos mensajes, de  los cuales el
       llamado "mesno"  es el primero, y se  supone que su tabla de mensajes
       correspondiente es  la 0. Este  mensaje ha de ser  algo similar a "No
       hay  salidas visibles",  el siguiente  mensaje (en  n£mero) ser  algo
       como  "Puedes  ir  ", y  los  20  siguientes han  de  ser  los textos
       correspondientes  a cada direcci¢n,  teniendo en cuenta  el n£mero de
       verbo que les corresponde, siguiendo ese orden. As¡ ser n "[SIN USO]"
       (verbo  de direcci¢n  0), "al  norte"  (verbo 1),  "al sur"  (2), "al
       este"(3),"al oeste"(4),"arriba" (5), "abajo"(6)", etc. en el orden en
       que est‚n  definidos en la tabla de  verbos. Si un verbo de direcci¢n
       no es utilizado o  es utilizado pero esa direcci¢n no se usa nunca su
       mensaje correspondiente  queda libre. EXITS  utiliza los mensajes 23,
       38  y 46 como  separadores, como LISTAT. Por  ejemplo, supongamos que
       s¢lo  tenemos  dos  verbos de  direcci¢n,  izquierda  y  derecha, con
       n£meros  9 y  10 respectivamente.  Crear¡amos por  ejemplo el mensaje
       100,0 :"No  hay salidas visibles.", el 101  :"Puedes ir ", del 102 al
       110 estar¡an libres,  pues corresponden a los verbos de direcci¢n 0 a
       8,  en  el 111  pondr¡amos  :"a la  izquierda",  y  en el  112  "a la
       derecha",  a partir de  este todos ser¡an libres.  Entonces una orden
       EXITS @1  100 mostrar¡a las salidas de  la localidad actual. Por otra
       parte EXITS 24 100 mostrar¡a las salidas de la localidad 24.

              OBJNAME objno

              Muestra  en  pantalla  el  texto  de  descripci¢n  del  objeto
       especificado.


              41.5 Û²±° ACCIONES DE CONTROL DE PANTALLA

              TEXTWIN 0-19

              Selecciona la ventana  de texto activa y coloca la posici¢n de
       escritura en su  esquina superior izquierda. Es similar a LET 24 0-19
       excepto  en  que  controla  si  se  indica  un  valor  mayor  que 19,
       ignor ndolo  en ese  caso. Aconsejo  que se  use esta  instrucci¢n en
       lugar de LET 24 directamente pues es m s cuidadosa y adem s usa menos
       memoria.

              PICWIN 0-19

              Selecciona  la ventana para  gr ficos (PCX/TWK).  Similar a la
       anterior excepto que actua sobre el flag 25. A partir de este momento
       los gr ficos PCX o TWK saldr n en esa ventana.

              SETWTOP/SETWBOTT X Y 0-19

              Ambas  sirven para  modificar las  coordenadas de  una ventana
       durante  el juego.  Por ejemplo  para cambiar  las coordenadas  de la
       ventana 5 a 0,20,40,80 har¡amos:

              SETWTOP 0 20 5
              SETWBOTT 40 80 5

              Es desaconsejable  modificar la ventana de  texto activa, a no
       ser que luego se  haga un MOVETO, CLSTEXT o WINTOP o bien que se sepa
       muy bien lo que se est  haciendo.

              WINTOP

              Sit£a  la   posici¢n  de  escritura  en  la  esquina  superior
       izquierda de la ventana de texto activa.

              CLSPIC

              Borra la ventana  de gr ficos activa rellen ndola con el color
       de fondo.

              CLS

              Si est  en  modo gr fico 1 borra la pantalla completa. Si est 
       en cualquier otro  modo borra todas las p ginas (si s¢lo hay una pues
       ‚sa, de otro modo todas).

              CLSTEXT

              Borra la  ventana seleccionada para texto llen ndola del color
       de fondo por defecto.

              MOVETO word word

              Coloca la  posici¢n de escritura en  las coordenadas dadas por
       los  par metros, siendo el  primero la  coordenada X y  el segundo la
       coordenada Y.

              GETX flagno

              Guarda en el  flag especificado la coordenada X de la posici¢n
       actual de escritura.

              GETY flagno

              Idem con coordenada Y.

              CLSPAGE

              Borra la  p gina activa en  los modos superiores  al 1, o bien
       borra toda la pantalla en el modo 1.

              INK byte

              Selecciona el color de escritura por defecto.

              INK2 byte

              Idem para segundo color de texto.

              PAPER byte

              Idem para color de fondo, no es efectivo hasta que se borre la
       ventana o pantalla.

              COPYPAGE byte byte

              Copia,  en  modos  multip gina,  el  contenido  de  la  p gina
       indicada en primer lugar en la p gina indicada en segundo lugar.

              SETAPAGE byte

              Idem para la p gina activa, que es aquella a la que se dirigen
       las rutinas de dibujo de gr ficos, texto, etc.

              SETVPAGE byte

              Indica  la p gina  visible  en los  modos multip gina.  No hay
       control  de  rango, si  indicas  una p gina  inexistente  puede salir
       cualquier cosa. Las p ginas se numeran comenzando por cero.

              SETALINE word

              Indica,  en los  modos  multip gina, en  que L¡nea  exacta que
       comienza  la  p gina activa,  teniendo  para  ello en  cuenta  que la
       primera l¡nea de la p gina 1 es la siguiente a la £ltima de la cero y
       as¡  p gina tras p gina  (por ejemplo la 1¦  l¡nea de la  p gina 1 en
       modo 2  es la 200, la siguiente la 201,  la primera de la pagina 2 es
       la 400, etc).  SETVLINE siempre actua sobre la pantalla completa, as¡
       que la p gina activa  1 del modo 2 se obtienen igual con "SETAPAGE 1"
       que con "SETALINE 200".

              Por  ejemplo, supongamos  el modo  4, con  dos p ginas  de 400
       l¡neas cada una. Al iniciarlo la cosa queda as¡:

                    Ú---------------------¿0     þ¿
                    ³                     ³       ³
                    ³                     ³       ³
                    ³                     ³       ³<- p gina activa
                    ³                     ³       ³<- p gina visible
                    ³                     ³       ³
                    Ã---------------------´400   þÙ
                    ³                     ³
                    ³                     ³
                    ³                     ³
                    ³                     ³
                    ³                     ³
                    À---------------------Ù799


              Tras ejecutar SETALINE 200 la cosa queda as¡:


                    Ú---------------------¿0     þ¿<-p gina visible
                    ³                     ³       ³
                    ³                     ³       ³
                    ³                     ³200    ³  þ¿
                    ³                     ³       ³   ³
                    ³                     ³       ³   ³
                    Ã---------------------´400   þÙ   ³<- p gina activa
                    ³                     ³           ³
                    ³                     ³           ³
                    ³                     ³600       þÙ
                    ³                     ³
                    ³                     ³
                    À---------------------Ù799


              Si ahora hago  MOVETO 0,0 se colocar  en la posici¢n 0,0 de la
       p gina activa,  es decir, en la posici¢n  0,200 de la p gina visible.
       Si  la  ventana  de  gr fico empieza  en  20,20,  cuando  hagamos una
       escritura  de gr fico aparecer   en la  posici¢n 20,220  de la p gina
       visible.

              En general el  uso de SETALINE no tiene gran utilidad, pero s¡
       la siguiente instrucci¢n, SETVLINE:


              SETVLINE word

              Idem para la  p gina visible, muy £til para vistosos ®scrolls¯
       verticales. Pod‚is observar una demostraci¢n de esto en la demo 2.

              RFOFF

              Esta instrucci¢n s¢lo  funciona en modo de v¡deo 1. Impide que
       se  produzca el  retrazado de  pantalla, con  lo cual  esta se vuelve
       negra  pero, todo  lo que  escribamos en  ella es  realmente escrito,
       aunque no se vea. Es algo parecido a apagar el monitor.

              RFON

              S¢lo para modo  de v¡deo 1. Devuelve el retrazado de pantalla,
       con  lo  que  los  cambio realizados  mientras  no  exist¡a  se hacen
       visibles. Es como volver a encender el monitor.


              41.6 Û²±° ACCIONES DE CONTROL DE PILAS Y COLAS

              PUSHAT 1-4

              Guarda la  posici¢n actual de escritura en  la cima de la pila
       indicada.

              POPAT 1-4

              Recupera la posici¢n actual de escritura de la cima de la pila
       indicada.

              IPUSH 1-4 word

              Guarda el valor especificado en la cima de la pila indicada.

              IPUSHC 1-4 word

              Pone el valor indicado al final de la cola indicada.

              PUSH 1-4 flagno

              Guarda el contenido del flag en la cima de la pila indicada.

              POP 1-4 flagno

              Extrae  la  cima  de  la  pila  y  la  introduce  en  el  flag
       especificado.

              LOOK 1-4 flagno

              Copia  la  cima  de  la  pila  en  el  flag  especificado (sin
       extraerla).

              ELEM 1-4 flagno

              Guarda en  el flag el  n£mero de valores  incluidos en la pila
       indicada.

              PUSHC 1-4 flagno

              Pone  al  final de  la  cola  indicada el  contenido  del flag
       especificado.

              POPC 1-4 flagno

              Extrae el primero  de la cola indicada, guard ndolo en el flag
       indicado.

              LOOKC 1-4 flagno

              Copia el primero de la cola indicada en el flag especificado.

              ELEMC 1-4 flagno

              Guarda en  el flag indicado el  n£mero de valores incluidos en
       la cola referida por el primer par metro.


              41.7 Û²±° INSTRUCCIONES DE CONTROL DE PALETA DE COLOR

              CYCLECOL byte byte

              Realiza  un ciclo  de  color en  el  rango indicado  por ambos
       par metros.  Los  ciclos  de color  son  muy  eficaces  para realizar
       animaciones (en la  gran mayor¡a de juegos las animaciones de agua se
       realizan con ciclos de color). Si haces un ciclo y observas que no va
       en  la  direcci¢n   correcta  simplemente  cambia  el  orden  de  los
       par metros.

              Por ejemplo supongamos que tenemos un t¡pico cartel de reclamo
       de estos  que tienen el borde  a cuadrados rojos y  blancos y que van
       girando  (espero que sep is  a que  me refiero).  Dibujamos el cartel
       usando los colores 127 y 128 para hacer esos cuadrados, siendo el 127
       blanco  y el  128  rojo. Compliquemoslo  aun  m s, supongamos  que el
       luminoso en  cuesti¢n lleva un cuadrado  rojo, uno verde, uno blanco,
       uno rojo,  uno verde, uno blanco, etc.  Usemos los colores 127, 128 y
       129 (rojo,  verde y blanco). En la localidad  que sea y en el proceso
       del input  (ver m s adelante) har¡amos un  CYCLECOL 127 129. As¡ cada
       vez que esta se ejecute las tonalidades RGB del color 127 pasar¡an al
       128, las del 128  al 129 y las del 129 al 127, dando el efecto de que
       se mueven los colores.

              PALET word word

              Cambia la tonalidad  RGB de un color. Para ello hemos de saber
       el n£mero de color y las intensidades RGB y  entonces calcular que el
       primer  par metro ha de  ser (100*N§  de color+Intensidad)  Rojo y el
       segundo  (100*Intensidad verde+ intensidad)  azul. As¡  si tenemos el
       color 40, con intensidades 30, 45, 53 la instruccion a ejecutar ser¡a
       PALET 4030 4553.

              AVISO: La forma  de codificar la instrucci¢n PALET ha cambiado
       respecto  de versiones anteriores  hacia un  modo m s  f cil para las
       personas, menos ®binario¯.

              ALLPALETTE word byte

              Carga  el fichero de  paleta especificado (word)  a partir del
       color  especificado  (byte)  y  actualiza  la  paleta  a  esos nuevos
       valores.

              PICPAL byte byte byte

              Carga una paleta desde el fichero PCX/TWK especificado por los
       dos primeros par metros,  y adecua secuencialmente la paleta actual a
       esa  paleta con una  velocidad directamente  proporcional al tercero.
       Por  ejemplo PICPAL  3 9  6 carga  la paleta  del fichero  3_9.PCX (o
       3_9.TWK, seg£n el modo de v¡deo) y adec£a la paleta actual a la misma
       en pasos de 6 en 6.

              Esta instrucci¢n es £til para realizar 'fade in' sin tener que
       tener un fichero PAL aparte del gr fico. Para ello primero hacemos un
       fundido al negro, luego cargamos el gr fico con PICNP, y luego usamos
       PICPAL  para  poner la  paleta  a  la velocidad  que  nos  guste. Ver
       instrucci¢n PICNP  (nota: los dos primeros par metros funcionan igual
       que en  PICNP si exceptuamos que el  segundo es obligatorio ponerlo y
       en PICNP no).

              FADEOUT byte byte byte

              Lleva a cabo  un oscurecimiento de los colores de la paleta en
       el rango especificado por los dos primeros valores (ambos inclusive).
       La  oscurece en  tantas  unidades como  indique  el valor  del tercer
       par metro.  Un valor mayor  que 63 no  tiene sentido, y  lo £nico que
       produce  es un  retardo una vez  acabado. Un  valor de  63 tiene como
       resultado un fundido al negro de ese rango de colores.

              DARK 0-63 byte

              Decrementa  los contenidos  de los  registros de  paleta en el
       valor  especificado  por  el  primer  par metro,  con  una  velocidad
       directamente  proporcional al  segundo. Dicho  m s claro  oscurece la
       pantalla en  una cierta intensidad.  DARK 63 1  produce un fundido al
       negro.  El segundo par metro  no puede ser  0. Por ejemplo  dark 63 1
       producir¡a un fundido al  negro de este modo, reducir¡a de 1 en 1 los
       registros de paleta  63 veces o hasta descubrir que no queda nada por
       decrementar. DARK 12 4 reducir¡a de 4 en 4 los registros de paleta 12
       veces  o hasta  que descubriera  que no  queda nada  por decrementar.
       Vistas as¡ las cosas ver s que la multiplicaci¢n del primer par metro
       por  el segundo no  debe pasar de 64,  pues es un  absurdo (aunque no
       pasa nada  si lo haces). Este nuevo  sistema de hacer los fundidos en
       pasos  m s grandes permite  hacer fundidos  m s r pidos  o m s lentos
       seg£n se quiera.

              LIGHT 0-63 byte

              Contraria  a la  anterior. LIGHT  63 1  produce un  fundido al
       blanco.

              NOTA: Hacer  por ejemplo un DARK  4 1 y luego  un LIGHT 4 1 no
       devuelve el estado inicial. Piensa que al hacer DARK los colores como
       el negro no se decrementan, por tener todos su valores ya a cero, sin
       embargo al  hacer LIGHT si  son incrementados. Lo  mismo ocurre en el
       orden contrario con  el blanco (al hacer LIGHT no puede incrementarlo
       m s pero al hacer DARK si lo oscurece).

              FADEPAL word byte

              Convierte progresivamente  la paleta actual en la especificada
       en  el  fichero PAL  indicado  por  el primer  par metro,  el segundo
       par metro  indica de  cuanto  en cuanto  incrementa o  decrementa, al
       igual  que  en dark.  Notese  que en  este  caso hay  valores  que se
       incrementar n mientras otros se decrementan, pues habr  quiz  colores
       en pantalla que sean  m s oscuros que los del fichero, y casos en los
       que sea  al rev‚s. Normalmente se debe saber  muy bien lo que se hace
       en estos casos para que no quede, ¨como decirlo?, DE PENA.

              GRAY byte byte 0-63

              Gray  adecua  los colores  en  el  rango marcado  por  sus dos
       primeros  par metros a sus  correspondientes tonalidades  de gris. Lo
       hace  progresivamente  y  tantas  veces  como  le  indique  el tercer
       par metro,  por lo  que si  ponemos como  tercer par metro  un n£mero
       distinto de 63 la conversi¢n puede quedar a medias, vosotros ver‚is.


              41.8 Û²±° ACCIONES RELACIONADAS CON EL SONIDO

              Ahora explicar‚  las acciones m s simples relaccionadas con el
       sonido,  para producir simples  pitidos por  el altavoz  del PC. Para
       conocer las acciones m s complicadas lee el fichero SONIDO.COM, y las
       acciones de SONIDO mostradas m s adelante.

              BEEP word word

              Emite  por el  altavoz un  pitido de  duraci¢n en milisegundos
       igual  al  primer par metro  y  con  una frecuencia  en  Hz  igual al
       segundo.

              SOUND word

              Inicia un  pitido por el altavoz  de la frecuncia indicada (en
       Hz).

              NOSOUND

              Detiene el sonido  del altavoz (ya fuera inicializado por BEEP
       o  por SOUND,  e incluso  la nota  actualmente sonando  de un fichero
       SND).


              41.9 Û²±° ACCIONES DE CONTROL DE BITS

              BSET flagno bitno

              Da el valor 1 al bit especificado del flag especificado.

              BCLR flagno bitno

              Da el valor 0 al bit especificado del flag especificado.

              BNEG flagno bitno

              Cambia el valor del bit especificado del flag especificado.


              41.10 Û²±° ACCIONES DE CONTROL DE ICONOS

              GETICON 1-4

              Existen  cuatro buffers  en memoria  que pueden  almacenar una
       cierta porci¢n  de pantalla de 32x32 pixels  (un icono, ya hablar‚ de
       esto).  GETICON  toma  la  zona  de  pantalla  cuya  esquina superior
       izquierda es la posici¢n actual de escritura y la guarda en el buffer
       especificado.

              PUTICON 1-4

              Muestra  en la posici¢n  actual de escritura  el contenido del
       buffer de icono indicado.

              ICON word modo

              Muestra el gr fico  ICO especificado, en la posici¢n actual de
       escritura, usando uno de los siguientes modos:

                0,1: Normal
                2  :   XOR
                3  :   OR
                4  :   AND
                5  :   NOT

              Si no entiendes  las operaciones l¢gicas puedes ver un peque¤o
       tutorial en los ap‚ndices del manual, en cualquiera caso la forma m s
       normal de usarlo es con los modos 0 o 1 (normal).

              ICONMASK word 1-4

              Muestra  en la posici¢n  actual de escritura  el contenido del
       buffer  de icono  indicado (1-4),  mezclado con  el fichero  de icono
       indicado  por el primer  par metro de este modo:  Los pixels (puntos)
       del   icono  cargado   que  sean   de  color   255  son  considerados
       transparentes, el resto son opacos.


              41.11 Û²±° ACCIONES DE GRAFICOS


              PIC byte [byte]

              Selecciona  un   gr fico  para  mostrarlo  en  la  ventana  de
       gr ficos. EL nombre  del fichero viene determinado por los par metros
       y  por el  modo  de video  usado.  Si el  modo de  video  es el  1 la
       extensi¢n del gr fico  ser  indiferentemente PCX o GRF. Si el modo es
       mayor  que  1 la  extensi¢n ser   TWK.  As¡ una  instrucci¢n  "PIC 4"
       buscar   el  gr fico 4.PCX  o  4.GRF  (modo=1) o  4.TWK  (modo>1). El
       segundo param‚tro  opcional es por defecto 0.  Si es distinto de 0 al
       nombre del gr fico se  le ha de a¤adir el car cter de subrayado (_) y
       el par metro. Por  ejemplo "PIC 4 5" busca el gr fico 4_5.PCX en modo
       1, "PIC  44 255" busca el 4_255.PCX y "PIC  3 0" busca el 3.PCX, pues
       si el segundo par metro es 0 no es tenido en cuenta.

              Si el  parser encuentra suficiente memoria  libre (el ancho de
       la ventana de gr ficos por el alto en bytes) el gr fico ser  mostrado
       de golpe. En  caso contrario el mismo aparecer  dibuj ndose de arriba
       a abajo.

              PICNP byte [byte]

              Similar a la  anterior, pero la paleta del gr fico es ignorada
       y  este se adapta  a la paleta  activa (lo  cual si no  se hace bien,
       sabiendo lo que se hace, suele resultar bastante antiest‚tico).

              PICNAME fichero

              Muestra  el  fichero  PCX, GRF  o  TWK  correspondiente  en la
       ventana  de  gr ficos activa.  Por  ejemplo "PICNAME  Hola"  busca el
       fichero HOLA.PCX, HOLA.GRF u HOLA.TWK.

              PICNAMENP fichero

              Idem pero sin actualizar la paleta.

              PCXFAST byte  [byte]

              PCXFAST  es similar a  la instrucci¢n PIC,  con las siguientes
       salvedades:

              a) S¢lo funciona en modo de v¡deo 1 (modo normal).
              b) Requiere bastante memoria base libre para ejecutarse. Si no
              la encuentra llamar  a PIC para que le substituya (exactamente
              necesita tanta memoria libre como bytes ocupe el fichero PCX).
              c)  Requiere   que  el  gr fico  a   mostrar  sea  de  320x200
       exactamente, ni m s ni menos.
              d)  El  gr fico a  cargar no  debe  ser mayor  que  64K (65535
       bytes).
              e) Es enormemente  m s r pido (se aprecia la diferencia a£n en
       un DX2 66Mhz, mucho m s si el ordenador es m s lento).


              FLI word 0-1

              Muestra el  fichero FLI especificado  por el primer par metro.
       Si el  segundo par metro es 0 lo muestra una  vez, si es 1 lo muestra
       continuamente (vuelve a empezar cuando acaba).

              S¢lo se  aceptan ficheros FLI de  Autodesk Animator (es decir,
       no  valen  FLC de  AAPRO),  aunque  si usas  la  utilidad  ANICONV de
       Autodesk  Animator  PRO  para  convertir un  FLC  en  FLI  (OLD FLIC)
       funcionar   correctamente (o  si usas  la opci¢n  al grabar  para que
       grabe FLI en vez de FLC).

              FLI da por  supuesto que se est  en modo 1 para ejecutarse, de
       otro  modo   pueden  ocurrir  efectos  extra¤os  (puede  que  incluso
       casualmente quede bien  (dif¡cilmente pero puede), pero no se ver  lo
       que realmente hemos  hecho). El hecho de que haga efectos extra¤os no
       significa  que  el  monitor se  est‚  estropeando  ni  nada parecido,
       simplemente la  rutina de impresi¢n da  por supuesto que se encuentra
       en cierto  modo de video, y  al no estarlo, pues  no funciona de modo
       correcto.

              Como  hecho excepcional, se  permite que el  proceso del input
       est‚ activo durante la ejecuci¢n de un FLI, de modo que, por ejemplo,
       se pueda hacer un ciclo de color simult neo.

              Durante la ejecuci¢n  del FLI el flag 4 guarda el n§ de frame,
       esto  combinado con el  proceso del  INPUT puede ser  £til para crear
       efectos sonoros simultaneos a la animaci¢n.


              41.12 Û²±° ACCIONES DE CONJUNTOS

              PUSHS 1-4 byte

              Incluye el valor  (byte) en el conjunto indicado por el primer
       par metro. Si ya estaba incluido no tiene efecto.

              POPS 1-4 byte

              Excluye  el valor (byte)  del conjunto indicado  por el primer
       par metro. Si no estaba incluido no tiene efecto.


              41.13 Û²±° ACCIONES DE CONTROL DE CADENAS

              MAKESTR byte

              Reserva  memoria para el  uso de byte+1 cadenas.  Es decir, si
       ponemos  MAKESTR 4  se reserva  para 5  cadenas (0  a 4),  si ponemos
       MAKESTR 0  para 1 cadena  (0). As¡ el par metro  de MAKESTR indica la
       £ltima cadena  v lida. El valor  m ximo es 255. No  se puede volver a
       ejecutar esta instrucci¢n hasta no usar FREESTR.

              CLRSTR stno

              Hace que la cadena indicada pase a contener la cadena vac¡a.

              CONCATSTR stno stno

              La primera  cadena pasa a contener  el contenido de ella misma
       m s el  de la segunda. Por ejemplo,  si la cadena 1  es "hola" y la 2
       "que tal", al hacer  CONCATSTR 1 2 la cadena 2 queda como estaba y la
       1 pasa a ser "holaque tal".

              EDITSTR stno

              La cadena indicada aparece en una l¡nea de edici¢n para que el
       jugador la modifique.

              READSTR stno

              Aparece  la l¡nea  de ecici¢n  para que  el jugador  teclee la
       cadena.   El  contenido   anterior  se   pierde.  Equivale   a  poner
       consecutivas CLRSTR y EDITSTR.

              COPYSTR stno stno

              Hace  que la primera  cadena pase  a contener lo  mismo que la
       segunda cadena.

              FREESTR

              Libera el  espacio ocupado por las  cadenas. Los contenidos de
       todas ellas se pierden.

              PRINTSTR stno

              Escribe la cadena indicada en la posici¢n actual de escritura.

              STRMES stno mesmo tabla

              Hace  que la  cadena  indicada pase  a  contener el  texto del
       mensaje especificado. El contenido anterior de la cadena se pierde.

              UPCASESTR stno stno

              Hace la primera  cadena igual a la segunda, pero poniendo todo
       en may£sculas.


              41.14 Û²±° ACCIONES VARIAS

              WAIT word

              Espera  tantos  retrazados  de  pantalla  como  le  indique su
       par metro.

              INITCLOCK

              Almacena el valor del timer interno de NMP. Ver WAITCLOCK.

              WAITCLOCK word

              Espera a que  el valor del timer sistema sea superior al valor
       almacenado  por INITCLOCK  m s  el valor  "word".  En la  practica la
       combinaci¢n de  INITCLOCK y CLOCK fuerza a  que entre la ejecuci¢n de
       la  primera y la  finalizaci¢n de la  segunda transcurran exactamente
       "word" interrupciones.  Dado que se  producen 18'2 interrupciones por
       segundo podemos obligar  mediante un sencillo calculo a que un cierto
       grupo de instrucciones  tarden al menos "tantos" segundos (o fracci¢n
       de estos). De  este modo podemos frenar a ordenadores r pidos, aunque
       en  ordenadores lentos  puede  que tarde  m s  de lo  que estipulemos
       (podemos frenar, pero nunca acelerar un ordenador).

              Si  lo  que  se  realiza  entre  ambas  instrucciones  es  una
       animaci¢n  c¡clica  quiz   sea  m s  recomendable  hacer  uso  de las
       condiciones ISCLOCK e ISNOTCLOCK.

              Veamos  un   ejemplo  usando  INITCLOCK  e  ISCLOCK  (ver  m s
       adelante):  Supongamos  que  queremos  que  aparezca  en  pantalla un
       gr fico  de  un   t¡o  hablando  (formado  por  simplificar  por  dos
       fotogramas, es  decir, dos gr ficos,  el 1 y el  2). Queremos que eso
       ocurra durante 4 segundos aproximadamente, y para ello nada m s f cil
       que esto:

              -* *
              initclock
              label bucle
              pic 1
              pic 2
              isclock 74 ; m s o menos 4 segundos
              jump bucle
              notdone

              SAVEAT 1-4

              Existen  cuatro buffers (zonas  de memoria) en el  test de NMP
       que son  capaces de almacenar la  posici¢n actual de escritura (donde
       est  el  cursor). Con SAVEAT podemos guardar  esta posici¢n en uno de
       esos buffers.

              BACKAT 1-4

              Recupera la  posici¢n de escritura guardada por SAVEAT (coloca
       el cursor donde estaba cuando se us¢).

              AVISO:  Las  instrucciones SAVEAT  y BACKAT  se  mantienen por
       compatibilidad  con versiones  anteriores, pero  est n obsoletas. Las
       instrucciones PUSHAT  y POPAT las substituyen  haciendo su funci¢n de
       una forma  m s eficiente. Estas  instrucciones podr¡an desaparecer en
       futuras versiones.

              MODE 1-8

              Selecciona  el modo de  video de entre los  modos posibles. Un
       n£mero fuera de rango no produce ning£n efecto.

              CHARSET word

              Selecciona  el  juego  de caracteres  incluido  en  el fichero
       indicado por  su par metro. El  valor cero no  es v lido. por ejemplo
       CHARSET 22 selecciona el fichero 22.FNT.

              RANDOM flagno word

              Introduce un n£mero  aleatorio entre 0 y el valor especificado
       menos 1 en el flag especificado.

              ANYKEY

              Espera la pulsaci¢n de una tecla.

              PROCESS byte

              Transfiere  la ejecuci¢n  al proceso  indicado, tras finalizar
       este sigue ejecutando la siguiente instrucci¢n a PROCESS.

              SAVE

              Graba el estado de la partida en ejecuci¢n.

              LOAD

              Carga una grabaci¢n anteriormente grabada.

              INPUT

              Produce la  aparici¢n de la l¡nea de  input, y una nueva frase
       es  leida. Produce  la  actualizaci¢n de  los  flags que  indican los
       componentes de la  frase as¡ como los de los objetos referidos por la
       misma  (Flags 9 y  18 a 23).  Sin embargo  si la vez  anterior que se
       ejecut¢  INPUT (o bien  el propio  test solicit¢ una  frase) la frase
       tecleada  fue  compuesta (es  decir,  ten¡a alguna  conjunci¢n  o los
       separadores  punto, coma  o  comillas) entonces  el parser  tomar  la
       siguiente frase de la misma y no preguntar  al jugador.

              PARSE

              Instrucci¢n  similar  a  la  anterior,  exceptuando  que nunca
       preguntar  al jugador. Es decir, si no hab¡a frase acumulada pone los
       flags 9 y 18 a 23 a 255 y contin£a.

              TIME flagno flagno

              Guarda en  ambos flags la hora  y minutos actuales (tomados de
       la hora del sistema).

              DATE flagno flagno

              Guarda en ambos  flags el dia y el mes actuales (tomados de la
       fecha del sistema).

              YEAR flagno

              Guarda  en el  flag el a¤o  en curso  (tomado de  la fecha del
       sistema).

              READKEY flagno

              Espera la  pulsaci¢n de una tecla y  guarda su c¢digo ASCII en
       el flag  especificado. Si la tecla  pulsada tiene un c¢digo extendido
       (teclas funci¢n,  cursores, Insert, etc) guarda en  el flag un cero y
       el c¢digo extendido  en el siguiente flag. Existe en el men£ Utilidad
       una utilidad  llamada KEY que nos dice  el c¢digo de cada tecla. Para
       salir  de ella hemos  de pulsar ESC, por  lo que no  podemos saber el
       c¢digo ASCII de esta tecla, pues bien, su c¢digo ASCII es 27.

              KEYPRESSED flagno

              Similar a  la anterior pero no espera  la tecla. Si hay alguna
       pulsada toma su(s) codigo(s) y si no no hace nada.

              PAUSE word

              Detiene  la  ejecuci¢n  el  n£mero  indicado  de milisegundos.
       Aviso: A  pesar de que esta instrucci¢n  deber¡a durar igual en todos
       los  PC (eso dice  mi compilador) en  realidad no lo  hace. Una mejor
       forma  de temporizar un  proceso es  usar INITCLOCK  y otros comandos
       asociados.

              BREAKPOINT

              Produce una entrada a la ejecuci¢n paso a paso cuando aparece,
       es decir,  a partir de ese momento se  funciona en paso a paso aunque
       se ejecutara  el test en  modo normal (ver ejecuci¢n  paso a paso m s
       adelante).

              NEWTEXT

              Vac¡a  el  buffer  de  ordenes.  Si  fue  tecleada  una  orden
       compuesta todo  lo que quede  ser  borrado. Esto  es £til para evitar
       cosas como :

              >Coger espada y matar ogro
              No veo la espada por aqu¡.
              Atacas al ogro con las manos vac¡as y ‚ste te mata.

              Sin embargo, en este caso no ser¡a necesario usar NEWTEXT pues
       el parser lo hace autom ticamente en estos casos:

              - Fallo al coger algo.
              - Fallo al dejar algo.
              - Fallo al ponerse algo.
              - Fallo al quitarse algo.
              - Aparici¢n de los mensajes "No puedes hacer eso." o similar y
                "No puedes ir en esa direcci¢n."

              GOTO locno

              Mueve  al jugador  a  la localidad  especificada. A  todos los
       efectos es similar a LET 1 locno.

              TURNS

              Muestra  el  mensaje  13  (n§  de  frases  tecleadas  hasta el
       momento).

              SCORE

              Muestra el mensaje 15 (% de aventura acabada).

              ABILITY byte byte

              El  primero y  segundo par metro  indican, respectivamente, el
       m ximo  peso transportable  por  el jugador,  y  el m ximo  n£mero de
       objetos  que puede  llevar. Es  obligatorio usar  esta instrucci¢n al
       iniciar una aventura, pues de otro modo ambos permanecen a 0. ABILITY
       modifica directamente los flags 14 y 15.

              SETEXIT 0-19 locno

              Hace que la salida cuyo verbo de direcci¢n tiene por n£mero el
       valor del primer  par metro pase a dirigirse a la localidad indicada.
       Si  la localidad  indicada es  la  localidad 0  lo que  hacemos hacer
       desaparecer  esa  salida.  Los  cambios  realizados  por  SETEXIT son
       tomados en cuenta por la instrucci¢n EXITS.

              GETEXIT 0-19 flagno

              Guarda en el  flag la localidad a la que ir¡amos de teclear el
       verbo  de direcci¢n  cuyo  n£mero es  el  especificado por  el primer
       par metro. Guarda un cero si esa salida no existe.

              MOVE flagno flagno

              MOVE ajusta el contenido del primer flag de acuerdo a la tabla
       de conexiones, dependiendo del valor del segundo flag:

              El valor  del segundo flag ha de contener  un n£mero de 0 a 19
       que  se corresponda  con un  verbo de  movimiento, de  este modo MOVE
       intentar  modificar  el primer flag dependiendo  de la direcci¢n cuyo
       verbo  tenga  ese  n£mero,  es decir,  supondr   que  el  primer flag
       contiene una localidad,  y atendiendo a sus conexiones actualizar  el
       flag de acuerdo al verbo de direcci¢n incluido en el segundo flag.

              Si la direcci¢n  existe el primer flag se actualizar  al valor
       de la  localidad de destino, y el bit 7  del segundo flag se pondr  a
       1. En caso contrario el bit 7 del segundo flags se pone a 0.

              Por ejemplo: Supongamos que tenemos en el flag 100 el valor 3,
       y que las salidas de la localidad 3 son (NORTE 2 ESTE 4).

              Una orden como esta:
              LET 101 1      ;1 es el valor de norte en el vocabulario
              MOVE 100 101
              Tendr¡a como  resultado el Flag  100 con el valor  2, y el 101
       con el valor 129 (1+128)

              Sin embargo, esta orden:

              LET 101 2     ; 2 es el valor de sur en el vocabulario
              MOVE 100 101
              No variar¡a en nada los flags.

              Por otra parte una orden:
              LET 101 130 (128+2)
              MOVE 100 101

              Har¡a que cambiara el flag 101 a valer 2, al ponerse a cero el
       bit 7.

              RESETHERE y RESET

              RESETHERE  graba  en disco  la partida  sin  consultar nombre,
       posteriormente  esta grabaci¢n puede  ser cargada autom ticamente por
       la  orden  RESET.  Es  £til para  reiniciar  la  partida  justo donde
       queramos, aunque tambi‚n  se pueden usar como simulaci¢n de RAMSAVE o
       RAMLOAD.

              RANDOMIZE

              Inicializa  la ®semilla¯ de  los n£meros aleatorios. Necesaria
       si no queremos que siempre salgan los mismos n£meros aleatorios.

              DOALL locno

              DOALL  es  una  instrucci¢n  un  tanto  especial,  que permite
       realizar unas  determinadas acciones con todos  los objetos que est‚n
       en una localidad especificada. Ve moslo con un ejemplo:

              -DEJAR TODO
              DOALL 254
              AUTOD
              DONE

              Esta secuencia  va a ejecutar  todo lo que  est  tras el DOALL
       (AUTOG,DONE) cambiando  a cada vez el  valor de los flags  9 y 19, de
       modo que correspondan a un objeto que est‚ en esa localidad. Repetir 
       esas instrucciones con  todos los objetos de la localidad 254, lo que
       en  la pr ctica  conseguir  que  se  dejen todos  los objetos  que se
       llevan. Veamos el siguiente:

              -LISTAR *
              DOALL @1
              OBJNAME @9
              ASCII 46
              DONE

              Esta  secuencia  produce  una  lista  de  los  objetos  en  la
       localidad actual,  separados por puntos. La  localidad indicada es la
       que se  encuentra en el flag 1, es  decir, la actual. Se escribir  el
       nombre de  cada objeto que se  halle en ella (OBJNAME  @9) y luego un
       punto  (ASCII 46). Como  se puede observar, DOALL  es una instrucci¢n
       bastante potente.

              El ciclo de DOALL acaba con un DONE, BREAK o un NOTDONE. Poner
       un DESC tendr¡a  funestos resultados y poner un END no tiene sentido.
       Tambi‚n acabar¡a con  una condici¢n no cumplida. Otra cosa a tener en
       cuenta  es que  no se puede  ejecutar un  DOALL dentro  de otro, est¢
       podr¡a dar un error. DOALL NO SE PUEDE ANIDAR.

              En este momento no  sabr‚is que es un DONE o un NOTDONE, ni un
       DESC ni un END o BREAK. Esto es explicado m s adelante. Cuando sep is
       lo que es leed de nuevo DOALL y la entender‚is mejor.

              BOSS

              Pone  la pantalla  en  modo texto  y  muestra el  texto 'C:\>'
       seguido del cursor  parpadeante, para el sonido del altavoz del PC si
       este est ba  sonando, y espera a que se  pulse una tecla. Si se pulsa
       ESC vuelve  al DOS y se coloca en el  directorio raiz del disco en el
       que  se  estuviera,  si  se pulsa  otra  restaura  el  modo  de v¡deo
       (vali‚ndose  del contenido  del  flag 27)  y  sigue con  la siguiente
       instrucci¢n,  que l¢gicamente  debe redescribir  o lo  que haga falta
       (pues s¢lo se restaura el modo, no lo que hab¡a en pantalla).

              Por si alguien a£n no se ha dado cuenta esta instrucci¢n sirve
       para que el jugador pueda jugar en el trabajo };-}.

       NOTA: Si pulsamos ESC al aparecer 'C:>' jugando la aventura desde el
       entorno se retornar  a este, pero el directorio habr  sido cambiado,
       por lo cual el mismo no funcionar  de modo correcto. En realidad la
       orden BOSS s¢lo debe usarse cuando se juega desde el DOS.

              BOOT

              Produce un reset del ordenador.


              41.15 Û²±° ACCIONES DE SONIDO

              PLAY word

              Hace sonar  el fichero SND  especificado (o SBM  si se est  en
       modo SoundBlaster).  Ser  c¡clico o no  dependiendo de los valores en
       el flag 0.

              NOPLAY

              Detiene cualquier melod¡a que est‚ sonando.

              WAITMUSIC

               Detiene la ejecuci¢n del programa hasta que la melod¡a que
       est‚ sonando acabe (si no es c¡clica) o vuelva a empezar (si es
       c¡clica. La pausa puede ser tambi‚n interrumpida por la pulsaci¢n
       de una tecla.

              SFX word

              Hace  sonar el  fichero SFX  especificado si  se est   en modo
       SoundBlaster.

              SFXF word word

              Idem, pero se toca a la frecuencia especificada por el segundo
       par metro.

              SFXWAIT

              Detiene  la ejecuci¢n  del  programa hasta  que se  termina de
       tocar el efecto SFX que est‚ sonando (si suena alguno). Peligroso si
       el efecto se est  tocando c¡clico (la espera no acaba nunca).

              WAITSFXLOOP

              Similar al anterior, s¢lo que en caso de que el efecto sea
       c¡clico espera s¢lo hasta que llegue el momento de repetirlo, no
       hasta que deje de sonar. La pausa puede ser tambi‚n interrumpida
       por la pulsaci¢n de cualquier tecla.

              SFXSTOP

              Detiene el SFX que est‚ sonando (si hay alguno).

              Para  m s informaci¢n acerca  del sonido en NMP  lee el manual
       SONIDO.COM.

       Û42.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° ACCIONES/CONDICIONES

              Algunas  acciones  llevan  adem s  implicita  una  condici¢n a
       priori o a posteriori, veamos cu les son:

              CONT

              Espera  la pulsaci¢n  de una  tecla, si  esta coincide  con el
       primer  car cter  del mensaje  20  la  condici¢n se  cumple,  en caso
       contrario no lo hace.

              NCONT

              Acci¢n/condici¢n  contraria  a la  anterior. Se  cumple  si el
       car cter pulsado NO coincide con el primer car cter del mensaje 20.



       Û43.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° TABLAS DE PROCESOS Y RESPUESTAS

              Las tablas  de procesos y  la tabla de  respuestas es donde se
       realiza la verdadera programaci¢n de la aventura. En ellas se eval£an
       condiciones   y  se  llevan   a  cabo  acciones   que  determinan  el
       funcionamiento  de la  aventura. Los  ficheros que  las contienen son
       aquellos situados en el directorio de NMP con extensi¢n .NMP, que son
       ficheros normales  de texto que pod‚is imprimir  con la orden del DOS
       "TYPE (nombre) >LPT1".

              El formato de los ficheros NMP es el siguiente:


              {-VERBO NOMBRE [;<comentario>]
              {-VERBO NOMBRE [;<comentario>]}
              {[comando [<par metro>] [<par metro>]] [;<comentario>]}
              {DONE | NOTDONE | DESC | END | BREAK }}


              Bueno, esto es una definici¢n l‚xica formal, pero como supongo
       que para la mayor¡a eso parecer  estar en chino ah¡ va una definici¢n
       m s en ®cristiano¯:

              - En cada  ®entrada¯ aparecer  un gui¢n precediendo al verbo y
       nombre que ha de haberse tecleado para acceder a ella. Si uno o ambos
       VERBO y NOMBRE son indiferentes en este caso se substituira(n) por un
       asterisco.

              -  Se repetir  esta  estructura para  todas y cada  una de las
       frases que permitan entrar en esa ®entrada¯.

              - Se incluir n las instrucciones NMP, una tras otra y cada una
       en una l¡nea diferente.

              - Se incluir  una de las instrucciones de fin de entrada:

              DONE:  La  entrada en  curso  termina  y el  proceso  en curso
       tambi‚n  (no  se sigue  evaluando).  Se  da por  supuesto  que  se ha
       respondido al jugador (el proceso acaba como HECHO), por lo que si se
       trata de la  tabla de respuestas no aparecer  el mensaje "No puedes."
       y si el proceso fue llamado con IFPROCESS la condici¢n se cumplir .

              NOTDONE: La entrada  en curso termina y el proceso en curso se
       sigue  evaluando a partir  de la  siguiente entrada.  Cuidado los que
       conoc¡steis  PAW, el NOTDONE  de NMP no es  como el de  PAW, tiene el
       mismo efecto  que las entradas de PAW  que no acababan con un comando
       espec¡fico. Lo que hac¡a NOTDONE en PAW lo hace aqu¡ BREAK.

              BREAK:  La entrada  en  curso termina  y  el proceso  en curso
       tambi‚n  (no se  sigue evaluando). Se  da por  supuesto que  NO se ha
       respondido al jugador (el proceso acaba como NO HECHO), por lo que si
       se trata de  la tabla de respuestas aparecer  el mensaje "No puedes."
       y  si el  proceso fue  llamado  con IFPROCESS  (ver m s  adelante) la
       condici¢n no se cumplir .

              END: Sale al DOS (o regresa al entorno).

              DESC: La entrada  en curso termina, como el proceso en curso y
       todos  los  que  estuvieran  abiertos en  una  cadena  de  llamadas a
       proceso. Se describe la localidad cuyo n§ est  en el flag 1.

              - Opcionalmente se puede incluir un comentario tras cualquiera
       de  estas l¡neas, para  lo cual se pone  un punto y  coma seguido del
       mismo.

              - Cualquier  l¡nea en blanco o comenzando  por un punto y coma
       es ignorada.

              Por ejemplo:

              - COGER LLAVE ; Da igual poner "COGER LLAVE" que "SACAR LLAVE"
              - SACAR LLAVE ; pero COGER no es sin¢nimo de SACAR
              ISAT 2 32 ; ¨Est  la llave en la cerradura?
              GET 2     ; c¢gela
              DONE

              Si  quieres ver  un  ejemplo m s  amplio examina  los ficheros
       fuente de NMP o de la(s) demo(s).

              El que  NMP entre o no entre  en una entrada depende del valor
       de  los flags  18 y 19  (n§s del  verbo y  nombre de  la £ltima frase
       tecleada). Si  coinciden con los de  la entrada entra. Si modificamos
       estos  flags afectar   al  resultado de  la  ejecuci¢n (pues  es como
       modificar la frase que introdujo el jugador).

              43.1 Û²±° Algunos datos:

              - El n£mero m ximo de procesos es 256, siendo los procesos 0 a
       2, 64 y 255 de una utilidad especial, ya hablaremos de esto.

              - El corrector  sint ctico no detecta si sobran par metros. Si
       sobraran, ser¡an ignorados.

              - Todo proceso creado debe tener al menos una entrada, por eso
       al crearlos ya tienen una entrada (aunque in£til). Si queremos borrar
       un proceso debemos  hacerlo desde el DOS, borrando su fichero XX.NMP,
       su fichero de  nombre XX.PN, y su fichero compilado ADV\XX.XMP. Dejar
       un proceso sin entradas puede colgar al test.

              43.2 Û²±° Nombres de Proceso

              Dar  un nombre  a un proceso  tiene la  ventaja de  que al ser
       listado en el selector de ficheros de procesos (menu procesos, opci¢n
       procesos) adem s  de aparecer su n£mero  aparecer  su nombre, lo cual
       es una ventaja pues nos ser  m s f cil localizarlo de este modo si le
       ponemos por nombre la utilidad que tiene ese proceso.

              Para  dar nombre a  un proceso  hemos de  colocar en cualquier
       sitio del proceso que  no sea el interior de una entrada el signo '\'
       seguido de  un m ximo de 10 caracteres  que nombren al proceso (si se
       ponen  m s se  ignorar n).  Lo normal  es  ponerlo al  principio. Por
       ejemplo:

              \PSI_COGE

              \EXAMINAR

              \HABLAR_PSI


              43.3 Û²±° El Proceso 255

              El proceso 255 es un proceso un tanto especial pues se ejecuta
       tras una orden DESC y antes de mostrar el texto de la localidad.

              En  un principio  lo  cre‚ para  poder  hacer como  en algunas
       aventuras  de Level 9,  que pon¡an  mensajes del tipo  "Te diriges al
       este  y...".  Tambi‚n  resultan  £tiles  para  hacer  cambios  en  la
       descripci¢n del protagonista  como en Lancelot, de Level 9, en que al
       principio dice "Squire  Lancelot rode west and he was..." y m s tarde
       "Sir Lancelot  rode west and he  was...". Posteriormente ha resultado
       £til para definir ventanas antes de describir una localidad en que no
       son como en el resto, para ®oscurecer¯ una localidad antes de que sea
       descrita  (evitando  tener  que oscurecerla  al  salir  de  todas las
       adyacentes en direcci¢n a ella), etc.

              43.4 Û²±° El Proceso 1

              Se ejecuta tras la descripci¢n de una localidad. En el proceso
       1 se  suelen colocar todas  aquellas cosas que  pueden ocurrir en una
       localidad pero no  son fijas. Por ejemplo podemos tener una localidad
       "Estas a  las puertas del  castillo." y usar el  proceso 1 para poner
       "Las puertas est n abiertas." o "Las puertas est n cerradas".

              43.5 Û²±° La Tabla de Respuestas

              Como su  nombre indica en  ella se da  respuesta a las ordenes
       del  jugador. En  esta tabla  las entradas  suelen tener  un nombre y
       verbo expl¡citos, mientras que en el resto de los procesos suelen ser
       "-* *" (aunque  no tiene por qu‚ ser as¡ necesariamente, todo depende
       del uso que  le estemos dando). La tabla de respuestas se corresponde
       con el proceso 0, por lo cual una instrucci¢n PROCESS 0 o IFPROCESS 0
       ejecuta la tabla de respuestas.

              43.6 Û²±° El Proceso 2

              El  proceso se ejecuta  tras la  tabla de respuestas  si no se
       realiza un  cambio de localidad (la tabla  de respuestas acab¢ con un
       DESC o  tras ella se comprob¢ que se  hab¡a tecleado un verbo con una
       direcci¢n posible y se cambi¢ de localidad). Por tanto normalmente se
       ejecuta cada turno.

              43.7 Û²±° El Proceso Simult neo al INPUT

              Se trata de  un proceso un tanto especial. Su fichero asociado
       es  el I.NMP,  y su  proceso correspondiente  el 64.  Este proceso se
       ejecuta continuamente mientras  el jugador teclea (o deja de teclear)
       una orden.  Su principal uso es  crear gr ficos de localidad m¢viles.
       Tambi‚n  se le puede  llamar directamente usando la  orden PROCESS 64
       aunque no le veo mucho sentido.

              Con el uso de la instrucc¡on BTST 0 4 o BCLR 0 4 podemos hacer
       que este proceso se ejecute tambi‚n en instrucciones que requieren la
       pulsaci¢n de  una tecla (como READKEY o  ANYKEY y en los mensajes con
       la secuencia de escape pausa (^)). Ved informaci¢n sobre flag 0.



       Û44.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° EL MENU PROCESOS DE NMP

              En  el  men£  procesos  podemos  acceder  directamente  a  los
       procesos  m s usuales en  NMP (1,2,255,INPUT y  tabla de RESPUESTAS).
       Para  acceder al  resto hemos  de  usar la  opci¢n procesos  del men£
       procesos, que  mostrar  un selector  de ficheros si  es que hay alg£n
       proceso  que no  sea  los anteriormente  listados,  o bien  sacar  un
       mensaje de no haber ninguno.

              Por otra parte  podremos crear nuevos procesos o nuevas macros
       (ver m s adelante), y editar estas £ltimas.

              Adem s, la opci¢n Ultimo (atajo Alt-U) edita el £ltimo proceso
       o macro editados.


       Û45.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° LA INSTRUCCION IFPROCESS

              IFPROCESS byte

              La instrucci¢n  IFPROCESS es similar a  PROCESS excepto en que
       al  terminar de  ejecutar  el proceso  indicado ejecuta  la siguiente
       instrucci¢n a la orden IFPROCESS si el proceso acab¢ con DONE o DESC.
       As¡ es muy facil incluir un proceso en otro de este modo:

              \UN_PROCESO

              ....
              ....

              -* *
              IFPROCESS (otro)
              DONE

              ....
              ....


              De  este modo  es como  si  todo el  texto del  proceso "otro"
       estuviera escrito en lugar de la entrada.


       Û46.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° RECURSIVIDAD

              Si no eres  programador y no sabes qu‚ es recursividad, puedes
       saltarte este punto pues no te vas a enterar de nada.

              Se  pueden  hacer llamadas  recursivas  directas  e indirectas
       pero, como  en todo lugar donde se  usa la recursividad hay que tener
       cuidado.  No  obstante  la recursividad  est   limitada  a  un n£mero
       determinado  de   llamadas  recursivas,  que  depender   del  proceso
       recursivo en si, si este n£mero es superado el test de NMP presentar 
       el  mensaje "Desbordamiento de  pila.", pondr  un  3 en el  flag 13 y
       continuar  con la  siguiente instrucci¢n a la primera llamada PROCESS
       o IFPROCESS que  provoc¢ la recursi¢n. Usando la instrucci¢n BSET 0 3
       podemos evitar  que se muestre el  mensaje "Desbordamiento de pila.",
       pero el proceso es  detenido igualmente y se pone un 3 en el flag 13.
       De este modo podemos comprobar si el proceso "se ha roto" y actuar en
       consecuencia.  No obstante  es conveniente  que antes  de comenzar un
       proceso recursivo  pongamos el flag  13 a 0 (pues  NMP no puede saber
       cu ndo empieza  y acaba), de este modo  podemos saber al final que el
       proceso ha terminado bien o mal y que el tres que hay en el flag 3 en
       caso de  estar mal es porque realmente  ha habido un desbordamiento y
       no porque ya estaba de antes.

              Hasta  ahora s¢lo he  utilizado la recursividad  en una rutina
       para  hacer un COGER TODO  en la que  se llama de  nuevo al proceso 0
       (Tabla Respuestas)  desde ‚l mismo modificando  el valor del flag del
       nombre y el  del objeto referenciado por el nombre. Realmente esta no
       es una  rutina recursiva tal  como se suele  entender pues no realiza
       m s que una recursi¢n.

              No debemos  pretender hacer grandes cosas con recursividad, al
       menos no las  que suelen ser m s normales (algoritmos de vuelta atr s
       y  b£squeda de recubrimientos  en grafos  dirigidos (que al  fin y al
       cabo es lo que es el mapa de la aventura) pues lo m s probable es que
       nos  encontremos  con  el  mensaje  "Desbordamiento  de  pila.").  No
       obstante usando  BSET 0 3 podemos  hacer que nuestra aventura realice
       un proceso  recursivo y comprobar  al acabar si se  ha terminado o no
       realmente  (Flag 13),  para en  caso de  haber fallado  retomarlo por
       donde se rompi¢ si esto es posible. Por ejemplo, una rutina de vuelta
       atr s  para  encontrar  el camino  entre  dos  localidades  podr¡a ir
       guardando  en  una pila  las  localidades  del camino,  si  al acabar
       observa  que en  la  cima de  la pila  no  est  la  localidad destino
       llamar¡a  de nuevo al  proceso buscando el camino  entre la localidad
       cima de la pila  y la destino, y as¡ hasta hallar el camino completo.
       Tambi‚n  podr¡a comprobar  el flag 13  y en  caso de  error buscar el
       camino entre  la cima de la  pila y el destino.  Bueno, si os quer‚is
       meter en  el l¡o es asunto vuestro;  NMP permite recursividad pero no
       llega al nivel de C o Pascal, es m s complicado usarla.


       Û47.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° ORDEN DE EVALUACION DE LOS PROCESOS

              Los procesos  llevan un orden de  ejecuci¢n, que de algun modo
       ya ha sido  explicado al explicar cada proceso. No obstante aqu¡ est 
       una descripci¢n m s detalladade como y en que orden se ejcuta NMP :

              1§ Se  borra la pantalla si el bit 1  del flag 0 as¡ lo indica
       no indic¢ lo contrario y se ejecuta el proceso 255.

              2§ Se describe localidad (se muestra su texto) y se ejecuta el
              proceso 1.

              3§ En caso de  que el bit 8 del flag 0 no diga lo contrario se
       listan los objetos presentes de haberlos.

              4§  Se  pregunta  al jugador  (mientras  tanto  se  ejecuta el
       proceso I, el del input). Luego se lee el proceso R (respuestas).

              5§ En caso de que el proceso R no salga con DONE o DESC se lee
       la tabla de conexiones si el verbo de la frase actual tiene un n£mero
       menor  que  20  (es  verbo  de  direcci¢n).  Si  hay  alguna conexi¢n
       apropiada se cambia a esa localidad y se vuelve al paso 1§.

              6§ Se lee el proceso 2 y se vuelve al paso 4.


       Û48.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° MODIFICACION DEL ORDEN DE LOS PROCESOS

              NMP parece un parser en que los procesos siguen una estructura
       fija y realmente as¡ es, pero es mucho m s flexible de lo que parece.

              Al comenzar la  partida se comienza ejecutando el proceso 255.
       Bien,  si  no permitimos  que  el  proceso 255  acabe  (con  un bucle
       infinito  en  su interior  o mandando  a  otro proceso  con  un bucle
       infinito)  podremos  tener los  procesos colocados  a  nuestro gusto,
       dependiendo de  como los coloquemos  dentro de ese  proceso 255 (o el
       otro).  La £nica precauci¢n  a tener  es no ejecutar  DESC, pues este
       produce un salto al  proceso 255 y esto nos puede liar la cosa. Ahora
       bien, tendr¡amos  que hacer nuestra propia  rutina de conexiones (Con
       MOVE  es muy  f cil) y  bueno, todo  lo que  se pretenda  que haga la
       aventura  lo  tendremos  que hacer  nosotros.  Tampoco  funcionar  la
       actualizaci¢n de los  flags de TURNS y los que se autodecrementan, ni
       los cuatro mensajes aleatorios de "No puedes hacer eso".

              En la demo incluida en la versi¢n 4.1 (incluida tambi‚n ahora)
       se ha modificado el orden de los procesos, usandose el proceso 3 como
       bucle principal, como no  se puede hacer DESC se usa el flag 255 como
       indicador  de  cu ndo  se  debe describir,  as¡  todos  los  DESC son
       substituidos  por  SET  255,DONE.  Examinar  los  procesos INICIALIZA
       (255.NMP)  y PRINCIPAL  (3.NMP)  puede resultar  muy did ctico  si os
       interesa  modificar el  orden  de los  procesos, han  sido comentados
       exahustivamente.

              En esa  demo se modific¢ el orden  de los procesos para evitar
       que  se borrara la  pantalla al  cambiar de localidad  (DESC lo hac¡a
       irremisiblemente  en NMP 4.1),  en esta  versi¢n esa no  es una raz¢n
       para hacerlo, pero podr¡a haber alguna otra.


       Û49.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° MACROS

              Una macro es  un conjunto de instrucciones que NMP substituir 
       al encontrar  la instrucci¢n macro. Por ejemplo  si la macro SWAPF es
       lo siguiente:

              PUSH 1 100
              LET 100 @101
              POP 1 101

              cada vez que ejecutemos la instrucci¢n "MACRO SWAPF" esta ser 
       substituida  por  estas  tres  instrucciones  (que  intercambian  los
       valores de los flags 100 y 101).

              NMP  incluye  las  macros SWAPL,  INVEN  y  LSTOB.  La primera
       intercambia  todos los  objetos  de una  localidad  por los  de otra,
       siendo  esto muy  £til cuando  en un  juego se  controla a  m s de un
       jugador (para realizar  la orden CAMBIO). La segunda realiza la orden
       de inventario  comprobando si se llevan objetos  puestos o no y si no
       se lleva nada.  La £ltima realiza el listado de los objetos presentes
       en  la localidad actual  SOLO SI LOS  HAY. Os aconsejo  que le is sus
       listados para entenderlas.

              Las  macros  s¢lo pueden  incluir  instrucciones de  NMP  y no
       entradas  tipo  verbo+nombre. Adem s  las  instrucciones  DESC, DONE,
       NOTDONE, END y  MACRO no est n permitidas en una macro. DOALL si est 
       permitida, pero  aconsejo que o bien no se use  o se sepa muy bien lo
       que se  est  haciendo. ­Ah!,  las etiquetas que se  usan en una macro
       son  locales a  la misma, por  lo que  pueden repetirse  macros en un
       mismo proceso e  incluso usar una etiqueta en un proceso que contiene
       una macro con  una etiqueta de igual nombre. No se puede llamar desde
       una macro a una etiqueta externa a la misma.

              Las macros de  NMP admiten un par metro, que se colocar  en la
       propia instrucci¢n macro de este modo: MACRO MIMAC 3. En este ejemplo
       le pasamos  a la macro MIMAC el par metro  3. Para que la macro pueda
       usar  este par metro al  ejecutarse la instrucci¢n macro  lo que hace
       NMP es meter el par metro en el flag 17, con lo que la macro no tiene
       m s que  consultar el contenido  de ese flag  para saber el par metro
       que  le han pasado.  Por ejemplo  una macro como  la siguiente (MACRO
       LISTAEN): LISTAT  @17. Al poner la  instrucci¢n MACRO LISTAEN 4 ser¡a
       lo  mismo que  poner LISTAT  4.  Evidentemente con  una macro  as¡ no
       ganamos nada, pero se pueden hacer cosas m s complejas.


       Û50.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° LA COMPILACION

              Se  pueden  producir  toda una  serie  de  errores  durante la
       compilaci¢n.  Un  comentario sobre  los  mismos se  encuentra  en los
       ap‚ndices del manual.

              NMP compila  aquellos ficheros con  extensi¢n MAC (macros, NMP
       (procesos)  o DEF  (definiciones) que  han sido  modificados desde la
       £ltima compilaci¢n. Aquellos procesos que sean editados y modificados
       pasar n de nuevo  a la posici¢n de ®necesitan ser compilados¯, siendo
       compilados de nuevo a la siguiente compilaci¢n.

              Cuando se  modifica una constante (o  una macro) que estuviera
       siendo usada por procesos ya existentes el fichero compilado de estos
       no  se  ver  afectado.  Para estos  casos  se ha  incluido  la opci¢n
       COMPILAR TODO  del men£ Compilar. Usando esta  opci¢n se obliga a que
       NMP compile todos  los ficheros NMP. Aconsejo que se use cada vez que
       se modifique una constante o macro.

              En  ocasiones el  test comienza  a darnos  errores y  no somos
       capaces de encontrar el fallo. Para estar seguros de que no se debe a
       que alg£n proceso o tabla de definiciones ha quedado "colgada" prueba
       a usar  la opci¢n COMPILAR TODO. Si despu‚s  de eso te sigue dando el
       error es seguro que realmente lo hay.



       Û51.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° PILAS Y COLAS

              Una  pila es  una estructura  de  datos en  la cual  se pueden
       introducir  el contenido  de los  flags. Los  flags incluidos  se van
       apilando de  tal modo que  el £ltimo elemento  incluido es el primero
       que sale (LIFO: Last in, first out). Es lo m s parecido a una pila de
       platos fregados, a  nadie se le ocurrir¡a coger el de abajo, sino que
       se  coge primero el  £ltimo que  se ha dejado  sobre la  pila. Por su
       parte  una cola  es algo  semejante, exceptuando  que el  primero que
       entra es  el primero en  salir (FIFO: First in,  first out) (como una
       cola del cine por ejemplo).

              Hay  cuatro estructuras  de tipo  pila y  cuatro de  tipo cola
       implementadas  en NMP. Deben  referenciarse por  su n§ de  orden y se
       puede:  incluir un n§  en ellas, extraerlo, consultar  el que saldr¡a
       sin extraerlo y tomar el n§ de elementos contenidos.

              Una  utilidad que se  me ha ocurrido  para las colas  es la de
       almacenar el camino que sigue un PSI (si el camino es fijo). As¡ para
       moverlo  no habr   m s que extraer  la nueva  localidad de  la cola y
       volver a ponerla a la cola.De este modo:

              Supongamos un PSI que lleva este camino:
              12 -> 15 -> 17 -> 13 ->12

              Al inicio del programa pondr¡amos lo siguiente:

              IPUSHC 1 12    (IPUSHC guarda el n§ 12 en la cola 1)
              IPUSHC 1 15
              IPUSHC 1 17
              IPUSHC 1 13

              Posteriormente, suponiendo que el flag que contiene la
              localidad del PSI (un personaje del juego) es el 100, har¡amos
              en el proceso 2:

              POPC  1 100    (POPC saca un n£mero de la cola 1 y lo pone
              PUSHC 1 100    en un flag, PUSHC guarda el contenido del
                             flag en la cola 1).

              Y ya  tendr¡amos en el  flag 100 la  nueva localidad sin haber
       modificado  la cola  m s que  en  el orden.  Tambi‚n (y  quiz  mejor)
       podr¡a incluirse  el n£mero de  los verbos de  direcci¢n, en lugar de
       las  localidades,  de este  modo  podr¡amos poner  mensajes  del tipo
       "Fulano viene  del oeste" o "Mengano  va al sureste". Para actualizar
       el flag usar¡amos la orden MOVE (ver instrucciones m s adelante).

              Por  su parte las  pilas son  £tiles como  almac‚n temporal de
       datos y especialmente £tiles en procesos recursivos.



       Û52.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° CONJUNTOS (SETS)

              Un  conjunto es  una estructura  de datos  en la  que se puede
       introducir  elementos, extraerlos, y  consultar si  est n incluidos o
       no.  Para ello disponemos  de las instrucciones PUSHS,  POPS, INSET y
       NOTINSET,  JINSET y  JNINSET  (Estas dos  £ltimas  son saltos  a£n no
       explicados).

              Me  plante‚ la  creaci¢n  de estas  estructuras  a ra¡z  de un
       problema  que  me  surgi¢  en  una  aventura  de  pruebas  que estaba
       realizando,  en la  que una  enfermedad iba  infectando localidades y
       necesitaba una forma  r pida de saber si una localidad estaba ya o no
       infectada.  El conjunto fue  la forma  ideal, pues  me permit¡a saber
       r pidamente si una  localidad estaba o no incluida en ‚l. La soluci¢n
       anterior era por medio de colas y era lenta y pesada de depurar. Para
       colmo de bienes cada conjunto de los cuatro implementados en NMP s¢lo
       ocupa 32 bytes en memoria.

              Otra utilidad de los conjuntos es utilizarlos como se usan los
       flags a nivel de bit, incluyendo un n£mero para indicar que se cumple
       una condici¢n o extray‚ndolo para indicar que no se cumple. Tendremos
       as¡ 4 x 256=1024 indicadores de condici¢n extra.

              Veamos un ejemplo de uso de un conjunto como grupo alternativo
       de flags de condici¢n:

              Supongamos  que  tenemos  una  puerta,  que  s¢lo  puede estar
       cerrada o abierta,  estando en un principio cerrada. Decidimos que el
       elemento 44  del conjunto 3  va a controlar el  estado de esa puerta.
       As¡ si el 44 est  en el conjunto 3 es que est  abierta, si no est  es
       que est  cerrada. Por defecto todos los conjuntos est n vacios.

              As¡ ponemos:

              - ABRIR PUERTA
               INSET 3 44 ; ¨ Est  el elemento 44 en el conjunto 3 ?
               Message "La puerta ya est  abierta."
               DONE

              - ABRIR PUERTA
               NOTINSET 3 44 ; Si el elemento 44 no est  en el conjunto 3
               PUSHS 3 44  ; lo meto
               Message "Abres la puerta"
               DONE



       Û53.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° ETIQUETAS Y SALTOS

              Se  pueden realizar saltos  en el  flujo normal  de un proceso
       haciendo  uso de las  instrucciones LABEL  y JUMP  (y variantes). Una
       instrucci¢n LABEL define  una etiqueta en un determinado proceso y no
       hace  nada m s.  Posteriormente una  instrucci¢n JUMP  har  volver al
       proceso al lugar  donde estaba la instrucci¢n LABEL del mismo nombre.
       Puede haber todos los JUMP con el mismo nombre que se deseen, pero no
       m s de un LABEL (en un mismo proceso).

              Las  etiquetas, son locales  al proceso, por lo  que se pueden
       repetir siempre y cuando sea en procesos distintos.

              Por ejemplo:

              -PRUEB *
              LET 100 200
              LABEL BUCLE
              PRINT 100
              DEC 100
              JNZ BUCLE 100   ;Salta si no es cero el flag 100
              DONE

              Produce la escritura de los n§s del 200 al 1.

              Los  nombres   de  las  etiquetas   deben  limitarse  a  cinco
       caracteres como m ximo.  En realidad pueden ser m s largos, pero s¢lo
       se tienen en  cuenta los cinco primeros, as¡ aparece y aparejador son
       la misma etiqueta.



       Û54.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° INSTRUCCIONES DE SALTO

              Como  ya   se  ha  dicho,   estas  instrucciones  eval£an  una
       condici¢n,  saltando  a  la  etiqueta  especificada  si  es  cierta y
       siguiendo  con la  siguiente  acci¢n si  es  falsa. Las  etiquetas se
       pueden  definir en un  proceso con  la instrucci¢n  LABEL, siendo las
       etiquetas locales al  proceso en que se definan, o locales a la macro
       en que se definan de definirse en una de ellas.

              Todas  estas  instrucciones  de  salto  son  similares  a  las
       condiciones  anteriormente  definidas  (En  general  tienen  el mismo
       nombre  que una condici¢n  precedida de una  J), por lo  que har‚ una
       descripci¢n sencilla de las mismas:

              JUMP etiqu               Salto sin condici¢n (salta siempre)
              JCONT etiqu              Se espera la pulsaci¢n de una tecla,
                                       y si corresponde al primer car cter
                                       del mensaje 20, se cumple la
                                       condici¢n.
              JNCONT etiqu             La condici¢n se cumple si no se pulsa
                                       el primer car cter del mensaje 20.
              JNS etiqu flagno         Salta si el flag no vale 255.
              JS etiqu flagno          Salta si el flag vale 255.
              JZ etiqu flagno          Salta si el flag vale 0.
              JNZ etiqu flagno         Salta si el flag no vale 0.
              JEQ etiqu word flagno    Salta si el flag es igual al
                                       valor especificado.
              JNEQ etiqu word flagno   Salta si el flag no es igual
                                       al valor especificado.
              JNC etiqu objno          Salta si no llevamos el objeto.
              JW  etiqu objno          Salta si llevamos puesto el objeto.
              JNW etiqu objno          Salta si no lo llevamos puesto.
              JP  etiqu objno          Salta si el objeto presente.
              JNP etiqu objno          Salta si el objeto ausente.
              JC  etiqu objno          Salta si llevamos el objeto.

              JH  etiqu indno          Salta si el indicador indno del
                                       objeto referenciado por el flag 9
                                       est  activo. (Conviene hacer un WHATO
                                       9 antes si se quiere uno referir al
                                       de la frase actual)
              JL  etiqu indno          Salta si el indicador indno del
                                       objeto referenciado por el flag 9 no
                                       est  activo (Igualmente se deber¡a
                                       hacer antes un WHATO 9)
              JGT  etiqu word flagno   Salta si el flag contiene un
                                       n£mero mayor que el valor.
              JLT  etiqu word flagno   Salta si el flag contiene un
                                       n£mero menor que el valor.
              JISAT etiqu locno objno  Salta si el objeto est  en la
                                       localidad indicada.
              JISNOTAT etiqu locno objno    Salta si el objeto no est 
                                            en la localidad indicada.
              JAT etiqu locno          Salta si estamos en la localidad
                                       locno.
              JNOTAT etiqu locno       Salta si no estamos en la localidad
                                       locno.
              JINSET etiqu  0-4 byte   Salta si el n£mero est  en el
                                       conjunto especificado (0-4).
              JNINSET etiqu 0-4 byte   Salta si el n£mero no est  en el
                                       conjunto especificado.



       Û55.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° CONSTANTES

              Las constantes son  grupos de hasta un m ximo de 15 caracteres
       a los que se  les asigna un valor num‚rico. As¡ cuando aparezca en un
       listado de procesos una constante esta ser  substituida por su valor.
       Las  constantes  facilitan  recordar  ciertos  valores.  Por  ejemplo
       supongamos  que tenemos  un  proceso que  se  encarga de  mostrar los
       creditos, que es  el proceso 17 por ejemplo. Si hacemos una constante
       P_CREDITOS=17 podremos poner en nuestros procesos PROCESS P_CREDITOS,
       en  lugar  de PROCESS  17. Como  veis  es mas  f cil  recordarlo as¡.
       Tambi‚n  podemos  hacer una  constante  que sea  PIEDRA=5  (Siendo la
       piedra el objeto  5), de tal modo que podamos poner CARRIED PIEDRA en
       lugar de CARRIED 5.

              Las  constantes  se  definen  en  la  opci¢n  constantes, men£
       definiciones, o  pulsando Alt-C, y no hay  m s que poner el nombre de
       la constante, el signo de igual y el valor as¡: CONSTANTE=NUM.

              NMP soporta un m ximo de 2048 constantes.

              Si durante la  creaci¢n de una aventura modific is el valor de
       una  constante,  recordad usar  la  opci¢n "Compilar  Todo"  del men£
       compilar,  para hacer que  la constante  sea modificada  en todos los
       procesos y macros, y no s¢lo en los modificados ultimamente.

              Otra utilidad interesante  de las constantes lo vemos con este
       ejemplo:

              NIVEL_MOSQUEO=10
              FL_MOSQUEO=100
              Tenemos un  flag que guarda el nivel  de mosqueo de una cierta
       persona (el  100), que aumenta cada vez que  se le insulta o golpea y
       comprobamos en varios sitios de nuestra aventura que no se supera ese
       nivel:

              LT FL_MOSQUEO NIVEL_MOSQUEO
              (luego este  texto aparece varias  veces en nuestros procesos,
       que  de otra  forma  ser¡a LT  100 10).  Pero  resulta que  m s tarde
       decidimos que  el sujeto en cuesti¢n va a  tener m s mala leche y que
       se va a  mosquear a la tercera. Si no huebieramos puesto la constante
       NIVEL_MOSQUEO tendr¡amos que ir proceso por proceso buscando la orden
       LT 100 10 y otra en las influenciara el nivel de mosqueo para cambiar
       el 10  por un 3. Ahora  basta con ir a  la definici¢n de constantes y
       cambiar:

              NIVEL_MOSQUEO=3, y usar "Compilar Todo", asunto resuelto.

              Las  palabras del vocabulario  son tambi‚n  constantes, por lo
       que si  por ejemplo LLAVE es el nombre  29, poner LLAVE es como poner
       29.  Ahora bien, si  existe una  constante llamada  LLAVE esta tendr 
       preferencia. Por eso aconsejo no crear nunca constantes de longitud 5
       pues estas interfieren con el vocabulario. Por ejemplo en nuestro
       caso podr¡amos llamar a la constante _LLAVE o LLAVE_.

              Un problema derivado de esto es que decidamos usar determinada
       constante, pero olvidemos definirla en el fichero al efecto. Si no
       hay una palabra en el vocabulario que comience por los mismos caracte-
       res dar  error al compilar (que es lo correcto), pero si la hay la
       usar  en su lugar, por lo que el resultado ser  incorrecto (excepto
       casualidades). Tened cuidado y no olvid‚is definir las constantes que
       us‚is.

              Por  £ltimo indicar que  existe unas  constante impl¡citas, es
       decir,  que  est n  definidas internamente  por  el  parser, llamadas
       MAX_OBJ (que guarda el n£mero del £ltimo objeto definido, o lo que es
       lo mismo, el n£mero de objetos-1) y MAX_LOC, que es similar pero para
       las  localidades. Si durante  la creaci¢n se incrementa  el n£mero de
       localidades  y/o el  de  objetos, es  conveniente  as¡ mismo  usar la
       opci¢n "Compilar Todo".


                Acostumbraos a usar constantes, ayudan mucho a programar.

       Û56.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° DEPURACION DE AVENTURAS

              En ocasiones al programar las aventuras las cosas no funcionan
       como quisieramos,  y no encontramos el  fallo que hemos cometido. NMP
       dispone  de dos  sistemas  posibles para  ayudar  en la  b£squeda del
       fallo: los diagn¢sticos y la ejecuci¢n paso a paso.


       Û57.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° DIAGNOSTICOS

              En  el  modo  diagn¢sticos podemos  consultar  y  modificar el
       contenido de  los flags en el  momento que se nos  pide una orden por
       teclado.  Atenci¢n a esto  pues cambia un poco  respecto de versiones
       anteriores.

              Modo de consultar:

              Teclear en  lugar de la orden el  signo '+' seguido del n£mero
       de flag  CON TRES CIFRAS. Por ejemplo para  consultar el flag 9 se ha
       de teclear "+009",  para consultar el 71 "+071" y para hacerlo con el
       140 "+140".

              Modo de modificar:

              Teclear en  lugar de la orden el  signo '+' seguido del n£mero
       de  flag con tres  cifras y, justo tras  ‚l, el valor  a asignar. Por
       ejemplo "+00199", que asigna el valor 99 al flag 1, o "+0895679", que
       asigna el valor 5679 al flag 89.


       Û58.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° EJECUCION PASO A PASO

              En este  modo cada vez que se  vaya a ejecutar una instrucci¢n
       se  borra la parte  superior de la pantalla  y en ella  se muestra la
       instrucci¢n, precedida del nombre del proceso en ejecuci¢n, aunque si
       el  proceso no  tiene nombre  aparecer  "PR  " seguido  del n£mero de
       proceso.  En  la l¡nea  siguiente  aparece  un flag  y  su contenido,
       mostrado en  modo normal y bit a bit (en  este caso el bit cero es el
       de m s  a la derecha). A  su derecha est  el  nivel de anidamiento de
       procesos entre corchetes (atenci¢n a esto si se hace algo recursivo).
       Algunos juegos de caracteres no tienen definidos los corchetes, y por
       eso  a veces  no se  ven. En  este punto  las acciones  posibles son,
       pulsando la tecla...

              '+': Vemos el siguiente flag.
              '-': Vemos el anterior.
              '*': Avanza diez flags
              '/': Retrocede diez flags.
              'C': Cambiar contenido del flag mostrado.
              'F': Informaci¢n sobre la frase actual. Aparecen los textos
              V1,N1,PR,V2,N2, seguidos de una palabra o un asterisco. Estos
              corresponden a, respectivamente, el primer verbo de la frase
              actual, el primer nombre, la preposici¢n, el segundo verbo y
              el segundo nombre. En la siguiente l¡nea se indica adem s si
              quedan ¢rdenes en el buffer de ordenes.
              'I': Informaci¢n del sistema. Aparece la memoria libre, en la
              siguiente l¡nea el estado de la cach‚ de disco, y en la
              siguiente el tipo de CPU sobre la que se est  ejecutando. No
              es raro que al principio del juego la cach‚ de disco tenga un
              bajo procentaje de aciertos, seg£n se siga jugando se ir 
              mejorando.
              'S': Sale de la ejecuci¢n paso a paso (la inhibe
              temporalmente).
              'V': La ventana de la ejecuci¢n paso a paso desaparece,
              permitiendo ver lo que hay debajo hasta que pulsemos una
              tecla.
              'R': Ejecutar hasta retorno. Se suspende la ejecuci¢n  paso a
              paso hasta que el proceso en curso acabe y se retorne  al que
              le llam¢. Si no le llam¢ ninguno (procesos 1 y 2 entre  otros
              son llamados directamente por el test) volver  al paso a paso
              en el momento que se inicie otro proceso. En realidad lo  que
              ocurre es que vuelve al paso a paso cuando se ejecuta cualquier
              instrucci¢n tras un fin de proceso.

              Pulsando cualquier otra tecla (por ejemplo espacio) se ejecuta
       la instrucci¢n mostrada.

              Si se inhibe  el modo paso a paso puede reinstaurarse pulsando
       de nuevo  la tecla '§' cuando se nos pida  una orden (no har  nada al
       pulsarla, pero al pulsar enter tras la orden veremos que la ejecuci¢n
       paso a paso ha vuelto).

              Si  al   mostrarse  una  instrucci¢n  MACRO  pulsamos  'M'  la
       ejecuci¢n  paso  a  paso  ®entrar ¯ en  la  macro,  de  otro  modo la
       ejecutar  toda de una vez.

              El proceso  del INPUT no puede ser  ejecutado paso a paso, sin
       embargo  funcionar   en   este  modo,  aunque  no  podr n  verse  sus
       instrucciones.

              En el modo paso a paso los diagn¢sticos tambi‚n est n activos.

              Si se  ejecuta una instrucci¢n BREAKPOINT  se activar  el modo
       paso  a  paso. Tras  la ejecuci¢n  de  BREAKPOINT es  normal  que los
       nombres de  los procesos que  aparecen en la  cabecera de pantalla no
       salgan y en su lugar salga simplemente PR seguido de su n§, e incluso
       que  salgan  signos  extra¤os  y/o  basura,  normalmente  ocurrir  en
       aquellos  procesos  que ya  han  sido  ejecutados antes  de  llegar a
       BREAKPOINT. La instrucci¢n BREAKPOINT  no  funciona  en modo  normal,
       s¢lo en modo diagn¢sticos, por lo que no deb‚is preocuparos de borrar
       estas instrucciones a no ser que resulten molestas (porque se puso en
       una parte que se ejecuta a menudo) o bien  est‚is  realmente apurados
       de memoria (cada breakpoint ocupa 2 bytes).

              No es  extra¤o que en  ejecuci¢n paso a paso  haya un color en
       tus gr ficos  que no sale bien. Ese es el  color que el test usa para
       mostrar  la  ejecuci¢n   paso  a  paso,  y  lo  mantiene  blanco  por
       legibilidad.   Si  ejecutas  lo   mismo  en   otro  modo  (normal/con
       diagn¢sticos) no habr  problemas.

              En  el momento en  que usamos  la opci¢n de  modificar un flag
       podemos  poner su valor,  o bien el valor  de sus bits,  en cuyo caso
       tendremos que poner los 16 bits.


       Û59.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° EL TEST DE JUEGO

              El test del juego es llevado a cabo por el fichero TESTER.EXE.
       incluido  en el  subdirectorio ADV.  Para que  pueda accederse  a los
       diagn¢sticos  o al  paso a  paso ha  de estar  el fichero  NMP.EXE en
       memoria, por  lo que si  ejecutamos directamente TESTER.EXE obtenemos
       el  modo "Sin  Diagnosticos"  o modo  jugador. El  fichero TESTER.EXE
       admite ciertos  par metros cuando es  ejecutado directamente desde el
       DOS (o bien  haciendo uso de la opci¢n "L¡nea de par metros" del menu
       Test de NMP). Estos son:

              -mus  :   Anula la musica de fondo en el juego. No sonar 
                        ninguna en caso de haberla.
              -sfx  :   Anula los efectos de sonido. No sonar  ninguno en
                        caso de haberlo. S¢lo tiene sentido si hay
                        SoundBlaster.
              -s    :   No sonar n ni efectos ni melod¡as. Es lo mismo que
                        unir -sfx y -mus
              -pc   :   Fuerza a usar el altavoz de PC aun cuando se detecte
                        tarjeta Sound Blaster o AdLib.
              -info     Muestra informaci¢n general sobre el test de NMP:
                        Memoria libre, memoria usada, cach‚, driver de
                        usuario, etc.
              -cache    Fuerza a no usar la memoria XMS para la cach‚ de
                        disco aunque se encuentre suficiente XMS. Dicho de
                        otro modo, anula la cach‚ de disco si es que la hay.
                        Este comando s¢lo es recomendable si el juego se
                        interrumpe con alg£n error acerca de la XMS, en cuyo
                        caso ha surgido alguna incompatibilidad y se debe
                        ejecutar el juego sin cach‚. Si se usa este
                        par metro se recomienda que se substituya la cach‚
                        de NMP por la cach‚ del DOS, SMARTDRV si tu aventura
                        tiene animaciones. Informa de este par metro al
                        jugador por si le surgieran incompatibilidades.
              -dir=x    Indica en que directorio se grabar n/cargar n las
                        partidas. De este modo se pueden tener varios
                        directorios con partidas (por ejemplo, de varios
                        jugadores distintos) e incluso se puede jugar el
                        juego desde un CD-ROM. El nombre de directorio 'x'
                        ha de finalizar con la barra invertida '\', y ha de
                        colgar directamente del directorio raiz del disco o
                        bien ser el propio directorio ra¡z. As¡ son v lidos:
                        "C:\", "C:\GRABA\", "D:\PARTIDAS\" y no lo son
                        "C:\JUEGO\PARTIDAS\", "C:\PARTIDAS" (no acaba con
                        \). Si el directorio no existe, ser  creado
                        autom ticamente. Si el disco est  protegido contra
                        escritura, dar  un error.
              -lowmem   gasta intencionadamente memoria de modo que el test
                        se quede con 9K de memoria libre para su ejecuci¢n.
                        Este par metro es £til para comprobar el
                        funcionamiento de tu aventura en caso de haber poca
                        memoria. Sin embargo este par metro no hay necesidad
                        de que se lo comentes al jugador.
              -?        Muestra texto de ayuda de par metros, puesto que el
                        anterior es m s de uso s¢lo por el programador no es
                        mostrados en ese texto. Si por alguna raz¢n el
                        jugador debe saberlo, deber s informarle
                        explicitamente.

              Durante  la ejecuci¢n  pueden darse  dos tipos  de errores que
       har n que el test se interrumpa : Errores cr¡ticos y errores fatales.
       Los errores cr¡ticos  son debidos a un error en tu programaci¢n, como
       tratar de  acceder a una  string inexistente o  tratar de dividir por
       cero. Una  lista de estos  errores se encuentra  en los ap‚ndices. El
       otro tipo de error  es el error fatal. Estos son errores que yo no he
       previsto y pueden  deberse tanto a una mala programaci¢n por tu parte
       (que yo no he previsto), como a errores propios del parser (que no he
       detectado).

              59.1 Û²±° Sistema de par metros extendido

              NMP  utiliza  el  sistema  de  par metros  extendido.  En este
       sistema si  uno de los par metros comienza  con un car cter '@' se da
       por  supuesto que le  sigue el nombre de  un fichero de  texto, en el
       cual  cada l¡nea  es interpretada  como un  par metro e  insertada en
       substituci¢n del par metro  que comenzaba con '@'. As¡ si por ejemplo
       ponemos:  TESTER  -pc  @TESTER.CFG  -info  y  el  fichero  TESTER.CFG
       contiene:

              -cache
              -mus

              ser  como si hubi‚ramos puesto:

              TESTER -pc -cache -mus -info

              En los  ficheros con par metros no  es v lido poner par metros
       que  comiencen  por '@'  (no vale  anidarlos),  o en  realidad  si es
       v lido,  pero se tomar   como un  par metro normal.  Adem s, en estos
       ficheros,  cualquier  l¡nea que  comience  por "#","%","|"  o  ";" se
       considera un comentario y es ignorada.

              La utilidad de este sistema es crear ficheros de configuraci¢n
       que nos eviten  tener que teclear todos los par metros. Aconsejo para
       estos  ficheros la extensi¢n  CFG, pues as¡ no  ser n empaquetados si
       empaquet is la aventura.



       Û60.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° LA INSTRUCCION EXTERN

              Este es un  apartado para usuarios que tengan conocimientos de
       cualquier lenguaje de programaci¢n. Esto permitir  incluir rutinas en
       vuestros  programas  y  as¡ personalizarlos.  La  instrucci¢n  de NMP
       adecuada para esto tiene el siguiente formato:

              EXTERN word word

              Ejecuta  el  fichero  indicado  por  el  primer  par metro con
       extensi¢n COM,  EXE o BAT (el primero  de ellos que encuentre por ese
       orden). Una  llamada del tipo EXTERN 1  4 producir¡a lo mismo que una
       llamada desde el DOS de este tipo:

              C:\> 1 4 OFSF SEGF

              donde OFSF y  SEGF son respectivamente el offset y segmento de
       la tabla de  flags, de modo que el programa pueda modificar estos sin
       problema. La tabla de flags tiene la siguiente definici¢n (C y PAS):

        C  :   unsigned int flags[256];
        PAS:   flags:ARRAY[Byte] OF Word;

              La  instrucci¢n EXTERN devuelve  en el flag  13 un 1  si no se
       encontr¢ el  fichero, un 2 si no  hubo memoria suficiente (externa al
       test)  para  ejecutarlo o  el c¢digo  de  salida del  programa  si se
       ejecut¢  correctamente (procurar  por tanto  no poner  como c¢digo de
       salida  ni 2 ni  3 si  ese valor  os sirve de   algo).  Con c¢digo de
       salida   me  refiero  al   llamado  en   otros  sitios  ®errorlevel¯,
       ®DosExitCode¯, o  al valor introducido  en AL al  llamar a la funci¢n
       4Ch de la interrupci¢n 21h.

              Es  conveniente comprobar  que se  ha ejecutado  un EXTERN. El
       hecho de  que en tu sistema  funcione no quiere decir  que lo haga en
       todos, en otro  con menos memoria libre podr¡a no hacerlo. Si ves que
       un EXTERN no se ejecuta libera memoria con la opci¢n Memoria del men£
       Setup  (Ver  ®Datos sobre  el  manejo  de memoria¯)  y  si  a£n falla
       tendr‚is que  simplificar la rutina externa.  Conviene que pong is en
       vuestros programas una  comprobaci¢n tras cada EXTERN, que muestre un
       mensaje y salga al DOS si no hubo memoria, incluso que permita grabar
       la  partida antes  de salir  (pod‚is  crear un  proceso o  macro para
       ello).

              Con  el fin de  minimizar la memoria requerida  por un fichero
       externo aconsejo  que este se programe  a ser posible en ensamblador.
       En caso  de programarse en un lenguaje  de alto nivel como C, Pascal,
       Cobol,  Modula2,  etc.  aconsejo  que  se  usen  las  menos librer¡as
       posibles, pues estas  suelen incluir muchas rutinas, de las que luego
       s¢lo usar s  algunas. Siempre que sea posible  haz uso de llamadas al
       BIOS  o al DOS. Por  otra parte he  de avisar que  los modos de video
       superiores al  1 no son modos estandar y  por tanto las llamadas a la
       INT   10h   (la   interrupci¢n  del   video)   pueden   no  funcionar
       correctamente. Yo aconsejo no usarlas y programar la VGA directamente
       a traves de sus puertos de E/S si sab‚is hacerlo. Si conoc‚is algo de
       modo X, X-MODE  o Tweaked modes sabr‚is como actuar sobre la pantalla
       en los modos superiores al 1.

              Es  obligatorio darle  un par metro  a EXTERN  aunque luego no
       valga para  nada, simplemente porque el  compilador lo buscar  y dar 
       error si no lo encuentra. El par metro se puede usar como selector de
       lo que  queremos que haga o simplemente  para proteger el programa de
       ejecuciones  directas  desde el  DOS.  Para  esto £ltimo  haz  que tu
       programa  espere un par metro  y de  no recibirlo  muestre el mensaje
       "Este  programa no puede  ser ejecutado  directamente.", por supuesto
       nosotros  daremos el par metro  correcto al  ejecutar EXTERN. tambi‚n
       puedes  renombrar los  ficheros  COM y  EXE  con extensi¢n  EXT, para
       evitar  que  los  ejecuten  (NMP  reconoce  esta  extensi¢n  como  un
       ejecutable).


       Û61.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° DRIVER DE USUARIO

              Si  no  tienes  conocimientos  de  lenguaje  ensamblador  este
       apartado te  va a sonar a chino,  pasa al siguiente directamente y no
       te preocupes por ello.

              Bueno,  ¨y qu‚  es eso  de driver  de usuario?.  Pues bien, un
       driver de usuario  es una colecci¢n de rutinas creadas en ensamblador
       que un programador que use NMP y conozca ese lenguaje puede a¤adir al
       parser.  Estas rutinas  est r n presentes  al ejecutar  el test  y el
       programador  podr   usarlas, personalizando  sus  aventuras.  Es algo
       parecido a lo que son los EXTERNS, pero con ciertas ventajas:

              1) Utilizan la  memoria interna de NMP, no es necesario que la
       reduzcas para usarlos pues act£an desde dentro.

              2) Son  m s r pidos que un  EXTERN, pues se mantienen cargados
       en  memoria y  por tanto  su ejecuci¢n  es instant nea  (no se  ha de
       cargar de disco y reubicar como un extern, por no decir que al ser en
       ensamblador normalmente ir n m s r pidos).

              Tambi‚n tienen un par de desventajas respecto de estos:

              1)  Son  m s  complejos  de  crear  pues  han  de  crearse  en
       ensamblador.
              2) Su tama¤o est  limitado a 64K.
              3) Deben ser  reubicables, como los ficheros COM (en si no son
       m s que un fichero de puro c¢digo m quina, como los COM).

              Bien,  para crear  un  driver de  usuario  se debe  pensar que
       nuestra  rutina ser  llamada  como un procedimiento  (con una llamada
       CALL  FAR). As¡  un driver de  usuario que  no haga  nada al llamarlo
       deber¡a tener el siguiente aspecto:

              PUSH BP
              MOV BP,SP ; Cabecera

              ; No hacer nada...

              MOV SP,BP ; Salida
              POP BP
              RETF

              Entre  medias  puedes  colocar lo  que  quieras.  Si necesitas
       variables locales debes colocar un "SUB SP,NN", donde NN es el tama¤o
       en bytes de  las variables que necesites. Luego puedes direccionarlas
       mediante  [BP-N]. Un  ejemplo  lo puedes  encontrar  en el  driver de
       usuario  demostraci¢n  que  trae NMP.  En  el  directorio  NMP puedes
       encontrar  DRIVER.ASM, el listado  ensamblador del  driver de usuario
       por  defecto.  Por  cierto,  nuestro driver  ha  de  colocarse  en el
       directorio ADV y llamarse NMP.DRV. Para ensamblar DRIVER.ASM he usado
       el  ensamblador A86 (un  programa shareware), por lo  que la sintaxis
       sigue   las  directrices  de   ese  ensamblador,   pero  pod‚is  usar
       perfectamente  TASM  y  TLINK  con  la  opci¢n  /t  o  cualquier otro
       ensamblador que cree ficheros COM para vuestros propios drivers.

              Ahora  voy a explicar  como comunicarnos con  nuestro driver y
       desde nuestro driver. La llamada al driver se hace con la instrucci¢n
       CALLDRV,  que lleva tres  par metros, dos de tipo  word (DW, unsigned
       int, palabra, n§ de 16 bits o como lo quieras llamar) y un tercero de
       tipo byte (char, DB, octeto, 8 bits). Al llamar al driver recibiremos
       el  primer par metro  en AX,  el segundo  en BX  y el  tercero en DL.
       Adem s,  recibiremos en CX  el contenido del flag  17 y en  DI el del
       flag 13.   Estos  flags nos pueden valer  si necesitamos pasar m s de
       tres  datos.  Si vuestro  driver no  necesita  par metros simplemente
       poned  cualquier valor  al  usar la  instruccion CALLDRV,  pero poned
       algo, que el compilador lo requiere. Una vez acabado el driver con la
       instrucci¢n RETF el test de NMP guarda el valor con que retorna AX en
       el flag 13, y el valor de CX en el flag 17.

              Algunos consejos importantes:

              - Preservad  los registros DS,  SS y CS  si los modificais. No
       hace falta preservar ES.

              - Usad  por ejemplo AH como selector  de la rutina que quer‚is
       usar,  algo as¡  como el selector  de servicio  en las  llamadas a la
       interrupci¢n 10h,  13h, 21h, etc. As¡  por ejemplo AH=1 podr¡a querer
       decir fundido al  verde, AH=2 al rojo, AH=3 al azul, AH=4 invertir la
       pantalla, AH=5  tocar una melod¡a, etc.  Id engordando vuestro driver
       con nuevas rutinas cada vez.

              - No us‚is llamadas al la BIOS de video (INT 10h) en los modos
       de video distintos del 1. Estos son modos chain-4 (x-mode, tweaked) y
       no s¢n como el modo 1 (que es el modo estandar 13h), usad en su lugar
       los puertos de E/S de la VGA.

              -  Recordad que pod‚is  usar instrucciones 286/386/486/Pentium
       si vuestro ensamblador lo permite, pero si lo hac‚is recordad tambi‚n
       indicar al  jugador que tipo de  procesador necesita para ejecutar el
       juego. NMP funciona en un 286 pero si pon‚is instrucciones exclusivas
       de micros superiores logicamente dejar  de hacerlo.



       Û62.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° EL DRIVER DE USUARIO POR DEFECTO

              NMP trae  un driver de usuario  incluido, que permite realizar
       fundidos en distintos colores. No necesitas saber c¢mo funciona, s¢lo
       saber  lo que hace.  Para ello  debes usar la  instrucci¢n CALLDRV de
       este modo:

              El primer par metro selecciona el tipo de fundido:

              0 - Fundido progresivo decrementando intensidad (oscureciendo)
              1 - Fundido inmediato (de golpe, no poco a poco) decrementando
              2 - Fundido progresivo incrementando (iluminando).
              3 - Fundido progresivo incrementando excepto color 0.
              4 - Fundido inmediato incrementando excepto color 0.

              En el segundo  se indican cu les de los tres colores primarios
       se ver n incrementados/decrementados, siguiendo la siguiente tabla:

              1 Rojo
              2 Verde
              4 Azul

              El tercer par metro es indiferente.

              No tenemos m s  que sumar los valores de los colores afectados
       y obtener as¡ el segundo par metro. Por ejemplo:

       CALLDRV 0 7 0 : Fundido progresivo al negro (Rojo + Verde + Azul = 7)
       CALLDRV 0 6 0 : Fundido progresivo al rojo (rebajo verde y azul)
       CALLDRV 3 1 0 : Fundido progresivo aumentando s¢lo rojo, excepto
                       color 0.

              Una  £ltima nota:  si no  vais  a usar  este driver  borrad el
       fichero NMP.DRV del  directorio ADV, pues es in£til y ocupar  espacio
       en  disco y en  memoria al  ser cargado. A  partir de  ese momento la
       instrucci¢n CALLDRV no tendr  ning£n efecto.



       Û63.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° DATOS SOBRE EL MANEJO DE MEMORIA

              NMP  utiliza la memoria  base de  tu ordenador,  es decir, los
       primeros  640K. NMP  usa  tambi‚n la  memoria extendida  si encuentra
       alguna para implementar  una cach‚ de disco. Al cargar NMP el entorno
       ocupa  unas  70K, el  DOS  ocupar   otra parte,  dependiendo  de como
       configures tu sistema, y los programas residentes otra. El resto est 
       libre para el test de juego.

              Cuando el test de juego es ejecutado NMP carga las conexiones,
       el vocabulario, los  objetos y los procesos. Luego busca el driver de
       usuario, y lo carga si lo encuentra.

              Posteriormente  NMP  busca memoria  XMS  en tu  sistema,  y de
       encontrarla la usa como cach‚ de disco. De este modo los ficheros que
       ya  han sido  leidos no lo  ser n de  nuevo, sino  que ser n cargados
       desde memoria,  por lo que  ser  todo m s r pido.  Cuando la cach‚ se
       llena, para  hacer espacio a un nuevo  fichero se expulsa de la misma
       al  fichero que  menos  veces haya  sido usado.  En  caso de  que ese
       fichero fuera usado  m s tarde deber¡a de nuevo cargarse desde disco.
       Por tanto  la cach‚ tiene  una pol¡tica de  expulsi¢n "al menos veces
       referenciado".  Creo que  para el  sistema que  sigue NMP  esto es lo
       mejor, ya que de este modo muy probablemente los ficheros de mensajes
       y  de  localidades  se mantendr n  continuamente  en  memoria,  y los
       gr ficos de las localidades cercanas tambi‚n. Con un ordenador de 4Mb
       de RAM  leer dos veces de disco  el mismo fichero ocurre pocas veces,
       con 8Mb  no ocurre casi nunca (aunque  claro est , todo depende de la
       cantidad y tama¤o de los ficheros que use tu aventura).

              Una vez hecho todo esto la memoria base libre ser  £til en las
       siguientes ocasiones:

              a) Instrucci¢n PCXFAST. Si la memoria base libre es suficiente
       para  cargar el  fichero del  gr fico en  memoria se  podr  usar esta
       instrucci¢n. En  otro caso PCXFAST llamar   a la instrucci¢n PIC para
       que le substituya.

              b) PIC/PICNAME/PICNP/PICNAMENP: Si hay memoria base suficiente
       los gr ficos saldr n de golpe, de otro modo saldr n en plan tel¢n  de
       teatro (ordenadores r pidos--> ni se nota).

              c)  Pilas y Colas:  Cada vez  que apilamos  o ®encolamos¯ algo
       decrementamos la memoria  libre en 8 bytes. Al desapilar o desencolar
       la aumentamos en 8 bytes.

              c) Buffers  de icono para instrucci¢n  GETICO. Cada vez que se
       usa por  primera vez un buffer de  icono con la instrucci¢n GETICO se
       requiere 1K de memoria base.

              d)  Instrucci¢n FLI: Si  la instrucci¢n  encuentra 64000 bytes
       libres  los usa como  memoria virtual para mostrar  m s suavemente al
       animaci¢n, en  caso contrario muestra  directamente sobre la pantalla
       real.

              e)  Ficheros de sonido.  Los ficheros de sonido SBM, SND y SFX
       necesitan de una cierta cantidad de memoria, igual a su tama¤o.

              Nota  importante:  El  entorno  de  NMP  se  lleva  una  parte
       importante  de  memoria  base  que  no  ser   ocupada  en  la versi¢n
       definitiva. Si quieres  saber cu nta memoria libre te queda realmente
       prueba a  ejecutar directamente el  fichero TESTER.EXE del directorio
       ADV poni‚ndole  el par metro "-info". Otra  posibilidad es, si tienes
       suficiente  memoria superior (parte  de la memoria desde  640K a 1Mb)
       para  cargar NMP  en ella  (unos  77K) prueba  a ejecutar   LH  NMP o
       LOADHIGH  NMP en  lugar  de NMP  a  secas. Yo  hago  esto y  se carga
       completo en  memoria superior, con  lo cual el  entorno no me estorba
       para  nada  (tambi‚n es  verdad que  yo  tengo instalado  QEMM  y con
       HIMEM.SYS y EMM386  no consigo las 77K si no quito algunos residentes
       como el  driver del rat¢n). Si  quer‚is saber cuanta memoria superior
       ten‚is  teclead el comando  del DOS: MEM /C  /P. Si no  ten‚is 75K de
       memoria  superior y  haceis un  LOADHIGH  lo normal  ser  que  NMP se
       detenga  con un  error fatal o  que se  cargue en  memoria base. Para
       saber como se  ha cargado pod‚is poner el par metro -info en la l¡nea
       de comandos  y ejecutar el test, para ver  la memoria libre con y sin
       LOADHIGH, o bien ejecutar el COMMAND.COM en el menu Utilida/Ejecutar,
       para  salir al DOS y hacer una orden MEM /c /p o ejecutad  esa  orden
       directamente desde la opci¢n Ejecutar.

              Si queremos usar rutinas externas en forma de fichero EXE, COM
       o BAT  tendremos que reducir  la memoria libre interna  a NMP de modo
       que dejemos suficiente  espacio libre exteriormente para que se pueda
       cargar  el fichero externo,  para ello  hemos de usar  el men£ Setup,
       opci¢n  Memoria para rebajarlo.  Valores apropiados  suelen ser entre
       18000  y 22000,  aunque todo  depende  de lo  que queramos  hacer. Si
       modificamos este par metro y nos excedemos en decrementarlo podr¡amos
       obtener los siguientes errores:

              a)  Error  fatal  203  en XXXX:YYYY  o  Runtime  Error  203 en
       XXXX:YYYY.  El error 203  es precisamente  el error  de "SIN MEMORIA"
       (Heap Overflow).

              b) Al ejecutar el test aparece el mensaje "Error en asignaci¢n
       de  memoria,  no  se  puede cargar  COMMAND.COM".  Esto  es  un signo
       evidente de que se ha rebajado la memoria demasiado.

              c) NMP se detiene con un error de "No tiene suficiente memoria
       base". En  ese caso el test  ha conseguido arrancar normalmente, pero
       se  ha encontrado  que con la  memoria interna  que le  has dejado no
       puede  cargar toda  la base  de  datos. O  bien si  la tiene  pero al
       intentar cargar alg£n fichero SFX, SBM o SND no ha tenido suficiente.

              Nota:  El valor indicado  es el n£mero de  p rrafos de memoria
       que NMP  tomar  para uso interno en caso de  que los haya, por lo que
       no  es de extra¤ar  que si  pones 40000 y  60000 te  resulte la misma
       memoria libre  interna (Eso quiere  decir que hay  s¢lo 40000 o menos
       p rrafos libres). Un p rrafo son 16 bytes.



       Û64.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° ACCESOS A DISCO

              Para  evitar continuos accesos  a disco  para cargar mensajes,
       gr ficos o animaciones  NMP tiene implementada una cach‚ de disco. Al
       contrario de versiones anteriores es DESACONSEJABLE instalar la cach‚
       de disco SMARTDRV para usar NMP, pues ‚sta nos robar  memoria XMS que
       NMP usar¡a  de otro modo para su  propia cach‚, adem s ralentizar  el
       sistema,  pues una cach‚  sobre otra  carece de  sentido. No obstante
       s¢lo digo  que no es  aconsejable, no que  no pueda instalarse, ambas
       cach‚s son perfectamente compatibles (el problema es que se  estorban
       y lo hacen todo m s lento, aunque no mucho m s lento).

              En  cualquier  caso la  cach‚  de  disco de  NMP  funciona sin
       control por  parte del programador, est  ah¡  y punto, no tenemos que
       pensar  en ella pues  es transparente al  sistema, simplemente deb‚is
       saber que est   ah¡ y comentarselo a los jugadores para que sepan que
       a  m s  XMS,   mejor  prestaci¢n  tendr   el  juego.  Tambi‚n  pod‚is
       comentarles que a¤adiendo  el par metro /Numhandles=xx a la l¡nea que
       contiene  a HIMEM.SYS  en el  CONFIG.SYS,  donde xx  es el  n£mero de
       handles  de XMS disponibles  podemos mejorar la  prestaci¢n (el valor
       por defecto es 32, y NMP soporta hasta un m ximo de 64). Con QEMM (al
       menos en la versi¢n  7.0) el valor por defecto es 64, as¡ que no hace
       falta  cambiar nada.  Supongo que  otros gestores  de memoria temdr n
       par metros similares.

              Quiz    alguno  observe   que  para   ordenadores  r pidos  la
       diferencia con  o sin cach‚  es poco o nada  apreciable, y es cierto,
       algunos discos  duros r pidos unidos a  los m s modernos procesadores
       hacen que  la memoria extendida  gane por poco al  acceso a disco. No
       obstante siempre  ser  mejor tener instalada  la cach‚, pues al menos
       dejamos  descansar  al disco  duro y  si  adem s es  de  los ruidosos
       rebajamos la cantidad de ruido.

              Tambi‚n observar‚is  que en las  inicializaciones con la cach‚
       las  cosas  van m s  lentas  (si  ten‚is una  CPU  r pida  tampoco lo
       notar‚is). Tambi‚n  es normal, lo que se  gana con la cach‚ viene con
       el tiempo como con cualquier cach‚.


       Û65.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° COMO GUARDAR NUESTRAS AVENTURAS

              La base  de datos: para guardar la  base de datos en previsi¢n
       de  posibles p‚rdidas  (debidas a  fallos del  disco duro  o aci¢n de
       virus por ejemplo) se debe usar la utilidad externa BD.EXE, indicando
       el destino  de la copia de seguridad  (normalmente la unidad A). Para
       recuperarla  posteriormente hemos de  colocarnos en  el directorio de
       NMP (con una copia recien instalada del parser preferiblemente, si no
       queremos  que queden cosas  posiblemente in£tiles) y  hacer un "XCOPY
       A:\ /s"  de  todos los discos que use nuestra grabaci¢n. Graba de vez
       en cuando tu base de datos. LOS DISCOS DUROS NO SON INFALIBLES.

              La  aventura: para  guardar una  aventura como comercializable
       basta  con copiar el  contenido del  directorio ADV,  pero a£n pueden
       sobrar  cosas, como  fonts o ficheros  de paleta  que no  se usen que
       pueden borrarse. ATENCION: El  font 1 (1.FNT)  s¡ se usa aunque t£ no
       lo  hagas explicitamente, NO  LE BORRES.  Si tu aventura  s¢lo usa un
       font  basta con que  le renombres como  1.FNT y borres  los dem s (ni
       siquiera  necesitas usar  la  instrucci¢n CHARSET,  pues el  font por
       defecto es  el 1). Si no vas  usar el modo de  640x400 o bien lo usas
       pero quieres que  se requiera VESA para ejecutarlo deber¡as borrar el
       fichero SVGASET.EXE tambi‚n, y el SVGA.CFG si existe.

              Un ultimo detalle: quiz  os llegue a molestar que al grabar la
       base de datos  se graben siempre los gr ficos. Si es as¡ el par metro
       -g de BD.EXE lo evita. Por ejemplo BD A: -g



       Û66.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° EMPAQUETANDO UNA AVENTURA

              NMP permite  a partir de la  versi¢n 5.0 empaquetar casi todos
       los ficheros que  componen una aventura comercializable en dos £nicos
       (NMPDATA.D01 y  NMPDATA.D00), que los substituyen  a todos. Para ello
       no ten‚is  m s que colocaros en el  directorio base de NMP y ejecutar
       PACK.EXE.  Se crear   un  nuevo directorio  llamado  JUEGO en  el que
       encontrar‚is  la aventura  como comercializable  pero empaquetada. Lo
       que hay  en directorio ADV se  mantiene. Necesitar s espacio en disco
       para crear esta copia empaquetada. Si no lo tienes PACK saldr  con un
       error.

              Desgraciadamente el uso del empaquetado disminuye la velocidad
       del  juego (de  nuevo con  procesadores rapidos  la diferencia  no es
       apreciable). No he podido probar este sistema en ning£n 286, pero con
       386sx 16Mhz  va mas o menos r pido si usas  gr ficos PCX o TWK tipo 1
       (TWK sin  comprimir). Tambi‚n la  cach‚ es menos  eficaz en este modo
       que  en el  modo  sin empaquetar.  Bueno,  haced pruebas  con vuestra
       aventura  y seg£n  lo ve is  decidid  con que  m‚todo os  qued is, la
       decisi¢n  puede depender  de la  aventura  en concreto  y el  tipo de
       ficheros que use.


              DATOS IMPORTANTES:

              -  El  fichero  PACK.EXE  empaqueta TODO  lo  que  haya  en el
       directorio ADV, sea o no sea usado por la aventura. Son excepciones a
       esto  los  ficheros  ejecutables  (.EXE,.COM,.BAT,.EXT),  los drivers
       (SBLASTER.DRV, NMP.DRV) y los ficheros de configuraci¢n (.CFG). Estos
       son grabados tambi‚n en el directorio JUEGO, pero independientemente.
              -  Si  usas  un  EXTERN que  use  a  su  vez  ficheros  que no
       pertenecen  al parser debes  quitar esos ficheros  del directorio ADV
       antes  de  empaquetar, pues  de  otro modo  los  empaquetar  tambi‚n.
       Despu‚s colocalos en el directorio JUEGO.



       Û67.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° VELOCIDAD DEL TEST

              En  una ocasi¢n, probando  a construir una  pantalla m¢vil con
       ayuda  del  proceso del  input,  observ‚  que ‚sta  cambiaba  con m s
       velocidad de la que yo deseaba (El p‚ndulo de un reloj iba tan r pido
       que parec¡a haber dos). Lo que se me ocurri¢ de inmediato fue colocar
       una  instrucci¢n PAUSE entre  las instrucciones PIC  que cambiaban de
       gr fico,  y funcion¢ perfectamente.  El problema me  lo encontr‚ d¡as
       m s tarde cuando fui a probar esa misma pantalla m¢vil sobre un 8086.
       Este  ya era suficientemente  lento por s¡ solo  cargando y mostrando
       los  gr ficos como para  que adem s  se le ralentizara  con PAUSE (el
       p‚ndulo iba tan despacio que las horas se hac¡an eternas).

              Bien,  esto queda solucionado  en la versi¢n 4.0,  pero era el
       jugador y no  el programador el que controlaba la velocidad. A partir
       de la v4.1  es el programador el encargado de hacerlo. Veamos c¢mo se
       hace:

              El  PC lleva incorporado  en su hardware un  reloj (timer) que
       emite   una   interrupci¢n   cada   nosecuantos   milisegundos  (18'2
       interrupciones por segundo). ¨Y qu‚?. Pues bien, ahora el proceso del
       INPUT se ejecutar  cada un n§ determinado de interrupciones, lo cual,
       dado  que en  todos los  PC  las interrupciones  llegan con  la misma
       frecuencia (ya sea un 8086 o un Pentium), har  que los juegos vayan a
       igual velocidad  en todos los ordenadores  con la siguiente salvedad:
       Si  durante la  ejecuci¢n  del proceso  del  input se  reciben tantas
       interrupciones como  se ha indicado o m s  el juego ir  m s lento. Es
       decir, si hemos puesto que cada 19 interrupciones (o sea, m s o menos
       cada  segundo) y  luego resulta  que  el proceso  del input  tarda en
       ejecutarse  2  segundos  (y espero  que  no  hag is  nada semejante),
       evidentemente el proceso del input no se ejecutar  cada segundo (como
       hemos ordenado)  sino cada dos (que es  lo que le permite su tama¤o).
       Esto  hace que  un ordenador  lento puede  que vaya  m s lento  de lo
       especificado (pues  tarda m s en ejecutar  el proceso del input), sin
       embargo un  ordenador r pido, por muy  r pido que sea, no sobrepasar 
       la  velocidad marcada  (Esto es  porque  si un  ordenador se  pasa de
       r pido se le puede frenar, pero si no llega no es posible acelerarle,
       como sab‚is esto pasa as¡ con todos los programas). Bueno, no  deb‚is
       tomaros todo esto al pie de la letra, pero las diferencias de veloci-
       dad entre diferentes ordenadores ser n m¡nimas.

              Por supuesto  indicar que se ejecute  cada 0 interrupciones es
       darle la m xima velocidad en cada ordenador.

              ¨ Y  c¢mo se indica cada  cuantas interrupciones se ejecuta el
       proceso del input ? Pues nada m s f cil que poner el valor deseado en
       el flag 26 as¡: LET 26 XXX.

              Por ejemplo,  si queremos que el  proceso del input se ejecute
       aproximadamente cada segundo pondremos LET 26 19.



       Û68.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° UTILIDADES EXTERNAS DE NMP

              NMP  incluye un  grupo  de ejecutables  de los  cuales algunos
       puden ser  llamados desde el entorno,  mientras que otros s¢lo pueden
       llamarse desde  el DOS. Aqu¡ comienzo una  lista y descripci¢n de los
       mismos:


              68.1 Û²±° LA UTILIDAD SETMAKE

              SetMake crea y edita juegos de caracteres de 8 pixels de alto.
       Se le llama con:

              SETMAKE N§_de_Font

              o bien desde el entorno (opci¢n Caracteres de men£ Utilidad).

              Se mostrar   una pantalla en  la que en  la zona superior est 
       representado el  juego de caracteres  y en la  zona inferior hay unos
       iconos y un recuadro. Si el Font es nuevo antes de esto se nos pedir 
       su ancho (1-8).

              En la zona superior hay un car cter con el fondo rojo, y es el
       mismo que se  representa en el recuadro (inicialmente el espacio). Si
       pulsamos con el  bot¢n izquierdo sobre otro car cter lo llevaremos al
       recuadro  (zona de edici¢n).  Una vez  en la zona  de edici¢n podemos
       cambiar el car cter pulsando el bot¢n izquierdo (color1) o el derecho
       (color2). Si pulsamos  sobre una posici¢n con color la borraremos. Si
       tomamos  de  la zona  superior  un  car cter pero  pulsando  el bot¢n
       derecho en  lugar del izquierdo veremos que  no toma fondo rojo, pero
       sin  embargo es  copiado en  la zona  de edici¢n.  Esto es  porque en
       realidad no vamos a modificar ese car cter, sino el que sigue estando
       marcado en rojo. Lo £nico que hemos hecho es copiar un car cter sobre
       otro (esto  es muy £til para crear letras  parecidas como "u" y "£" o
       "n" y "¤").

              Veamos ahora el significado de los iconos:
              1) OK.  El marcado con OK  indica que nuestra modificaci¢n del
       car cter  es  v lida  y  hasta  que  no  le  pulsemos  no  veremos la
       modificaci¢n en el font.
              2)  Los dos iconos  marcados con  cruces rojas  llenan toda la
       pantalla o bien la vac¡an.
              3) Los iconos de las flechas mueven el car cter un punto en la
       direcci¢n de cada flecha.
              4)  El  marcado con  una forma  az£l  y una  sombra  gris crea
       sombras  a  los  caracteres  usando para  ello  el  segundo  color de
       escritura. Si  le pulsamos con el bot¢n  izquierdo la sombra saldr  a
       la  izquierda. Si  lo hacemos con  el derecho  la sombra  saldr  a la
       derecha.
              5)  El  marcado C:\  nos  vuelve  al DOS  o  al  entorno, pide
       confirmaci¢n.
              6) El  marcado con un  disquete graba el font  en disco. No se
       graban  los cambios  realizados si  no se  pulsa este  bot¢n antes de
       salir de SETMAKE.

              Por otra  parte a partir  de la versi¢n  5.0 NMP permite crear
       juegos de  caracteres en los que cada  letra tenga un ancho distinto,
       consiguiendo as¡ que  caracteres como la letra "i" no ocupen lo mismo
       que,  por ejemplo,  la "m".  Para controlar  esto debemos  pulsar las
       teclas '+'  y '-' cuando estamos editando  un car acter, y veremos el
       resultado. Cabe  decir que la acci¢n de  estas teclas no necesita ser
       corroborada por la  pulsaci¢n del icono OK, sino que es inmediata. En
       la zona  superior podremos ver el car cter y  la sombra de lo que fu‚
       al pulsar OK.


              68.4 Û²±° CONCATENANDO FICHEROS DE SONIDO

              Para unir  uno o m s  ficheros de sonido en  uno s¢lo nada m s
       f cil  que  utilizar  la  orden del  DOS  "copy".  Por  ejemplo, para
       concatenar  los ficheros  MUS1.SND,  MUS2.SND y  MUS3.SDN y  crear el
       fichero MU123.SND se teclea (en el directorio ADV).

              COPY MUS1.SND /B + MUS2.SND /B + MUS3.SND /B  MUS123.SND /B

       Nota: S¢lo v lido para ficheros SND, no para los SBM de Sound Blaster
       o los SFX.


              68.3 Û²±° LA UTILIDAD PLAY

              PLAY es  una utilidad que toca un  fichero SND, de modo que no
       haya  que entrar en  la aventura  para probarlo. Su  sintaxis es PLAY
       N§_de_fichero.


              68.4 Û²±° LA UTILIDAD PLAYSB

              PLAYSB es una utilidad que toca un fichero SBM, de modo que no
       haya  que entrar en  la aventura  para probarlo. Su  sintaxis es PLAY
       N§_de_fichero. Es similar a PLAY pero para los ficheros de melod¡a de
       Sound Blaster. No se debe especificar el directorio, PLAYSB toca  los
       ficheros situados en ADV\, as¡ PLAYSB 5 tocar  ADV\5.SBM.



              68.5 Û²±° LA UTILIDAD SBMCOMP

              SBMCOMP  es la utilidad  para componer ficheros  de melod¡a de
       Sound  Blaster.  Esta utilidad  es  comentada  a fondo  en  el manual
       SONIDO.DOC.


              68.6 Û²±° LA UTILIDAD GRAB

              GRAB  es un  conversor  de formatos  gr ficos que  nos permite
       obtener  gr ficos de  los formatos  propios de  NMP (TWK,  ICO) y del
       formato de paleta (.PAL) a partir de:
              1) Ficheros PCX de 256 colores, de 320x200 a lo sumo.
              2) Ficheros GIF (tm) de 256 colores, de 320x200 a lo sumo.
              3) Ficheros .SP, .SNA, .SCR de los emuladores de Spectrum
                 "Spectrum", "JPP" y "Z80" respectivamente.
              4) Ficheros del formato propio TWK.

       As¡ mismo permite grabar los ficheros cargados en formato PCX de  256
       colores y 320x200.

              Para obtener un  fichero cualquiera primero hemos de elegir la
       opci¢n ELEGIR FICHERO (F), y usando el selector de ficheros elegir el
       fichero en  cuesti¢n a lo ancho y  largo del arbol de directorios.

              Una vez cargado podemos utilizar las siguientes opciones:

              - Mostrar: Muestra lo que hemos cargado.

              - Captura TWK1 : Convierte el gr fico cargado en un fichero de
       formato TWK,  pidiendo primero el ancho y  alto del mismo. El gr fico
       ser   grabado en  el tipo  1  de gr fico  TWK, es  m s r pido  en ser
       mostrado pero ocupa m s espacio en disco pues no est  comprimido.

              -  Captura TWK0: Similar  al anterior  pero crea el  tipo 0 de
       TWK, que  est  comprimido y por tanto  ocupa menos, pero es m s lento
       en mostrarse.

              - Captura ICO: Obtiene un gr fico ICO del gr fico cargado.

              -  Captura PAL:  Extrae la  paleta del  gr fico y  la graba en
       formato PAL.

              -  Mezclar  Paleta:  Introduce  un  rango  de  tonalidades RGB
       incluidas en  un fichero PAL en el gr fico  cargado si y s¢lo si este
       es un PCX.  Es conveniente hacer una copia de seguridad del PCX antes
       de usar esta opci¢n, por si no sale como esper bamos.

              - Grabar PCX :  Graba  el gr fico cargado  en formato  PCX  de
       320x200 en el directorio ADV. Pregunta antes el nombre. Esto  es £til
       para, por ejemplo, recueperar un gr fico que ya s¢lo ten¡amos  en  el
       formato TWK o para convertir un gr fico de Spectrum a PCX.

              Siempre  que  se  graba  un  fichero ICO, TWK  o  PAL  se hace
       directamente  dentro del  directorio ADV,  por lo  que no  ten‚is que
       especificarlo.

              GRAB s¢lo permite grabar ficheros de un m ximo de 320x200, por
       lo que  si quer‚is usar gr ficos  m s grandes para vuestras aventuras
       tendr‚is que componerlos  con dos o m s TWK (por ejemplo para el modo
       de  640x400 hacen  falta cuatro).  S‚ que  esto es  una molestia pero
       hasta donde a mi se me ocurre pocas veces ser  necesario presentar un
       gr fico a pantalla completa (a lo sumo alguna vez como presentaci¢n y
       un gr fico que haga de marco).

                Nota: que GRAB soporte (lea) ficheros GIF no quiere decir
       que el test ejecutor de NMP  sea capaz  de usarlos.  El test  s¢lo
       soporta ficheros PCX, TWK e ICO.


              68.7 Û²±° LA UTILIDAD PCXBREAK

              PCXBREAK corrompe un fichero PCX. ¨Para qu‚?. Pues para que no
       pueda ser curioseado por el jugador antes de llegar a la localidad en
       cuesti¢n. Sin  embargo NMP reconoce el fichero  y lo carga. Cre‚ esto
       en vista  de que la opci¢n de renombrar  los PCX con la extensi¢n GRF
       no convenc¡a  a nadie (sin embargo  mantengo esa opci¢n). Debes tener
       en cuenta  que el proceso no es  reversible, as¡ que guarda una copia
       de los ficheros  para tus modificaciones y usa los ficheros corruptos
       para  distribuirlos.  Si  quieres corromper  todos  los  PCX  crea el
       siguiente fichero BAT en el directorio base de NMP y ejecutalo:

              @FOR %%I IN (ADV\*.PCX) DO PCXBREAK %I

              Si  usas  la  opci¢n  para  empaquetar  tu  aventura  antes de
       distribuirla esto no ser  necesario.


              68.8 Û²±° LA UTILIDAD PCX2TWK

              La utilidad PCX2TWK.EXE convierte cualquier fichero PCX de
       cualquier tama¤o en fichero TWK, siempre que el original tenga un
       ancho m£ltiplo de 4. Para crearlo basta dar el nombre del PCX como
       par metro, y crear  un gr fico en el mismo directorio que el PCX
       pero con extensi¢n TWK. Esto permite hacer gr ficos de pantalla
       completa en modos distintos del 1 y el 2.


       Û69.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° SISTEMA DE PROTECCION

              Si  quer‚is  evitar  el pirateo  de  vuestro  programa  al ser
       distribuido NMP  pone a vuestra disposici¢n  el sistema de protecci¢n
       del disco llave,  que pod‚is incluir en vuestras aventuras. Para ello
       se ha  incluido la utilidad  externa MAKEKEY.EXE, cuyo funcionamiento
       es el  siguiente: Primero debemos indicarle  como par metro la unidad
       en la  que est‚ el  disco que queremos convertir  en disco llave, que
       puede  ser de  los siguientes  formatos: 3«  HD, 3«  DD o  5¬ HD; los
       discos  de 5¬ DD  no son v lidos.  Para seleccionar el  tipo de disco
       hemos de a¤adir el par metro -dd si es de 3« DD o bien el par metro -
       5  si es de  5¬ HD.  Si el disco  es de  3« HD no  es necesario poner
       ning£n par metro.  Bien, supongamos que tenemos un  disco de 3« HD en
       la unidad A y que el disco est  formateado (debe estarlo); para crear
       el disco debemos teclear:

                                    MAKEKEY A:

              En  ese momento el  programa nos pedir   un identificador, que
       debe  ser  un n£mero  entre 0  y  10.000.000. Este  valor  ser  luego
       chequeado por  el test de  NMP para comprobar que  el disco llave que
       metemos es  el de esa aventura  y no el de  cualquier otra creada con
       NMP (la  posibilidad de coincidencia  es por tanto  de una entre diez
       millones). Tras un proceso de modificaciones en el disco tendremos el
       disco  llave creado, lo  cual podemos  comprobar haciendo  un DIR del
       mismo, con  lo que obtendremos un error  de fallo general o de sector
       no  encontrado (as¡ debe  de ser, de  otra forma algo  anda mal). Por
       tanto el  disco llave ser  disco llave  y nada m s, no puede contener
       datos, y atenci¢n: si el disco conten¡a datos MAKEKEY los destruye.

              El paso  siguiente es hacer  de alg£n modo que  el test de NMP
       solicite el disco  o compruebe que este est  en la disquetera, y para
       ello hay  una instrucci¢n de NMP, que  no he comentado hasta ahora, y
       es la instrucci¢n  KEYDISK. Esta instrucci¢n lleva dos par metros, el
       primero  de los  cuales es  el n£mero  identificador del  disco llave
       dividido  por 1000,  y el segundo  el resto  de esa  divisi¢n. Si por
       ejemplo  el identificador es  9.898.675 los par metros  ser¡an 9898 y
       675. Si el identificador es 27 los par metros ser¡an 0 y 27. As¡ para
       chequear la presencia o ausencia de un disco llave cuyo identificador
       es  1676565  pondremos la  instrucci¢n  "KEYDISK 1676  565".  Esto lo
       podemos  hacer cuantas veces  queramos durante el  juego, teniendo en
       cuenta  que la  primera ser   quiz   algo lenta,  pero el  resto ser 
       instant neo siempre que no se saque el disquete.

              Pues bien,  si al ejecutar KEYDISK  el test encuentra un disco
       llave v lido pone un 0 en el flag 13, y si no lo encuentra pone un 1.
       Tras  eso ya es  asunto nuestro que hacer  si no est   el disco, aqu¡
       sugiero unas opciones:

              1.- Mostrar un mensaje diciendo que falta el disco, pedir la
              pulsaci¢n de una tecla y ejecutar un END (salir al DOS).

              2.- Mostrar un mensaje pidiendo que se inserte el disco y
              repetir hasta que lo haga.

              3.- Como la anterior pero repetir tres veces llevando la
              cuenta en un flag y a la tercera salir al DOS.

              4.- Mostrar un mensaje diciendo que es un @#@@@#%% :-!,
              esperar que se pulse una tecla y ejecutar instrucci¢n BOOT.

              5.- Animar al jugador a registrarse legalmente al juego,
              indic ndole las ventajas que ello conlleva.

              6.- Cualquier combinaci¢n de las anteriores.

              Nota: Si  volvemos a ejecutar MAKEKEY  sobre un disco llave no
       lo har  correctamente aunque no salga ning£n error. Para hacer eso se
       debe formatear  el disco de nuevo. Por  supuesto el formato dado debe
       ser est ndar.

       Û70.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° CALIDAD DE LA PROTECCION

              Estoy  absolutamente  convencido  de que  este  sistema  no es
       infalible.   En    realidad   ning£n   sistema   de   protecci¢n   es
       indesprotegible,  todos  los sistemas  de  protecci¢n  siempre acaban
       cayendo ante  alguien que sabe, ya sea al  a¤o o a los cinco minutos.
       No obstante con este sistema he conseguido lo siguiente:

              - La posibilidad  de que crear un disco llave usando el propio
       MAKEKEY  de  NMP para  usar  una  copia ilegal  de  un  juego resulte
       fructuoso, es  de una entre diez  millones (tantas como combinaciones
       de  n£meros hay).  Esa es  la misma  posibilidad de  que dos personas
       distintas pongan el mismo n£mero a su aventura.
              -  La posibilidad  de  copiar un  disco  llave es  remota. Los
       siguientes  programas se ven  incapaces de reconocer  el disco llave:
       DISKCOPY,  DISKDUPE (un  duplicador de  discos tipo  DISKCOPY), 1COPY
       (idem),  SCANDISK, DEFRAG,  CHKDSK y  Utilidades Norton  4.50. El DDN
       (Doctor  Disco Norton) s¡  lo lee  un poco pero  no hace  m s que dar
       errores y no es capaz de reconstruir nada, al final se rinde. Incluso
       un programa  llamado MACTODOS, que pasa datos  de formato DOS a Mac y
       viceversa es incapaz  de reconocer el disco como un disco de DOS. Sin
       embargo  no  puedo asegurar  que  no  haya ning£n  programa  capaz de
       copiarlos, pues l¢gicamente  no poseo todos los programas que existen
       y nunca  se sabe. Por  otra parte intentando evitar  a los hackers he
       incluido trampas para debuggers.

              - La instrucci¢n KEYDISK funciona igual en modo Diagn¢sticos o
       Paso  a Paso.  Al principio pens‚  en que  en estos  modos no hiciera
       nada, pero  luego pens‚ que  con ese sistema  cualquiera que tenga el
       parser  puede  saltarse la  protecci¢n.  As¡ pues  recomiendo  que no
       pong is la instrucci¢n  KEYDISK hasta que la aventura est‚ terminada,
       si no quer‚is  tener que tener el disco llave dentro de la disquetera
       continuamente.

              -  Se  ha  hecho  intencionadamente  que  la  utilidad makekey
       obligue a  que haya una persona delante  al ejecutarse, para poner el
       n£mero de identificador  (no se ha puesto como par metro). Esto evita
       que alg£n programador avispado consiga hacer el disco llave a base de
       automatizar la creaci¢n de discos llave (aunque le tardara 15 dias en
       hacerlo podr¡a llegar a encontrarlo de este modo).

              AVISO IMPORTANTE: Debido a la gran cantidad de disqueteras que
       hay en  el mercado no  puedo asegurar que un  disco llave funcione en
       todas, aunque  he probado varios discos tanto  HD como DD en al menos
       12  disqueteras sin problemas.  En caso de que  teng is problemas con
       alguna disquetera  por favor indic dmelo. Otro  detalle a remarcar es
       que dado  que me ha  sido imposible encontrar  a alguien que conserve
       una disquetera de 5  1/4, el que funcione este sistema en ese tipo de
       discos es s¢lo una suposici¢n, no lo he probado (aunque lo m s normal
       es que funcione).



       Û71.ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±° OPCIONES DE MENU

              Algunas  opciones posibles a  trav‚s de  los men£s  de NMP han
       quedado sin comentar (creo). Ah¡ va pues su comentario:

              71.1 Û²±° Menu Utilidad

              þ Ejecutar: permite ejecutar un fichero externo cualquiera sin
       salir  de NMP, o  un comando del  DOS. Una utilidad  a¤adida es saber
       d¢nde  y cu nto  ocupa el  entorno en  memoria. Para  ello ejecuta la
       orden MEM /c /p.

              þ  Icon: Inicializa  el creador  de gr ficos  ICO. Informaci¢n
       sobre esta utilidad en fichero ICONDOC.COM (directorio DOC).

              þ  Key: Inicializa  el lector  de teclas.  Este nos  indica el
       valor que obtendr¡amos de usar las instrucciones READKEY o KEYPRESSED
       al  pulsar  las  diferentes teclas.  Para  terminar  pulsa  ESC. (Por
       cierto, el c¢digo de ESC es el 27, sin valor extendido).

              þ FLIBreak: Similar a la utilidad externa PCXBREAK, pero actua
       sobre animaciones FLI situadas en directorio ADV.

              þ Hex:  Es un conversor de  decimal a hexadecimal. Puesto que
       algunas secuencias de escape en los mensajes de NMP requieren numeros
       en sistema hexadecimal, aqu¡ se incluye el conversor.

              þ Notas: Es simplemente un block de notas donde apuntar lo que
       quieres  recordar. Por  ejemplo  puedes poner  "No olvidar  hacer que
       Jaime desaparezca  en cuanto le  demos el llavero" o  "El flag 200 se
       usa para controlar  la puerta del castillo en la primera parte y para
       el lanzamiento del  cohete en la segunda", incluso textos ajenos a la
       aventura que  est‚s creando como:  "El 4 de Mayo  es el cumplea¤os de
       Rebeca, comprar regalo".  Tienes todo el fichero para poner lo que te
       de la gana, lo que pongas ah¡ no afectar  en nada al juego.


              71.2 Û²±° Menu Setup

              þ Font:  Indica que fichero de  caracteres es usado como letra
       para  el entorno  de  NMP. Estos  son  fonts de  16  de alto  del SET
       DESIGNER  II  de Jos‚  Luis Cebri n,  programa  de DP  muy  bueno por
       cierto, y los fonts de NMP no son v lidos. Los ficheros con extensi¢n
       FNT que  est n en el directorio  base de NMP son  candidatos a ser la
       letra  del entorno.  Para diferenciar un  font de  SD2 de  uno de NMP
       basta  con mirar  su longitud,  los v lidos  para el  entorno son los
       fonts de SD2 de 4112 bytes.

              þ  Editor Externo:  Indica que  editor ser   usado como editor
       externo.

              þ  Cambiar  Editor: Cambia  de usar  el  editor de  NMP  a uno
       externo y viceversa.

              þ Acerca  de: Vuestro humilde servidor  creador del programa y
       la fecha de la £ltima revisi¢n.





       ---------------------------------------------------------------------
                             A  P  E  N  D  I  C  E  S
       ---------------------------------------------------------------------



              ÛÛÛÛÛÛ²±°  APENDICE A: ERRORES DE EJECUCION  °±²ÛÛÛÛÛÛ

              Los  siguientes errores  pueden aparecer  durante la ejecuci¢n
       del  test   o  durante  el  juego   propiamente  dicho.  He  aqu¡  su
       significado:

              Errores 0,4,5,6,9,10 y  12: "Falta XXXX fichero." : El fichero
       especificado  es estrictamente  necesario para  el funcionamiento del
       juego y no se encuentra.

              Error 2: "No tiene suficiente memoria base." : La memoria base
       (por debajo  de los 640K) de tu  sistema es demasiado escasa para que
       el  test  funcione  correctamente.  Prueba  a  ejecutar  directamente
       TESTER.EXE del directorio  ADV para poder probarla sin la memoria que
       ocupa el entorno. Si a£n falla trata de quitar programas residentes o
       crea un disco de arranque.

              Error 3: "Error leyendo fichero.": Uno de los ficheros que lee
       el test ha  sido truncado o corrompido. Esto tambi‚n puede ocurrir si
       nos da error al compilar y ejecutamos despues sin compilar bien, pues
       el fichero en el que se rompio la compilaci¢n estar  a medio hacer.

              Error 7: "Error de escritura." : El error de escritura s¢lo se
       puede  dar  en dos  casos: El  disco  est  lleno  o  protegido contra
       escritura. Si tu sistema tiene instalado un duplicador de disco puede
       que diga que hay espacio libre pero est‚ lleno (por si no te has dado
       cuenta  a£n los duplicadores  de disco ®mienten¯ al  decir el espacio
       libre, pues es  s¢lo una predicci¢n, depende de c¢mo se compriman los
       ficheros que grabes).:-(. El test solo escribe al disco en dos ocasio-
       nes: cuando ejecutamos las ¢rdenes RESETHERE o SAVE.

              Error 8:  "Divisi¢n por cero" : No  se puede dividir por cero.
       Probablemente una instrucci¢n MOD o DIV trat¢ de dividir por cero.

              Error 11: "Uno  de los objetos no tiene su palabra definida en
       el  vocabulario."  :  Todos los  objetos  son  referenciados  por una
       palabra,  y  esas   palabras  deben  incluirse  como  nombres  en  el
       vocabulario.

              Error  41: "Imposible leer  variable de  entorno BLASTER.": El
       test de  NMP ha detectado una tarjeta  Sound Blaster, pero es incapaz
       de  encontrar la  variable de  entorno BLASTER.  Si tienes  una Sound
       Blaster  crea esa variable  poniendo en el  AUTOEXEC.BAT la siguiente
       l¡nea: SET BLASTER=Annn  Ix Dy, donde nnn es el n£mero de puerto base
       (220 por defecto), x es la IRQ usada (7 por defecto, 5 en la SB 16) e
       y  es el canal  DMA usado (1 por  defecto). As¡ una  L¡nea podr¡a ser
       "SET BLASTER=A220 I7 D1". Luego reinicia el ordenador

              Error  21: "Strings  ya  creadas" :  Las  cadenas ya  han sido
       creadas, no se puede usar MAKESTR sin hacer FREESTR antes.

              Error  22: "Font en  formato antiguo". NMP 5.0  tiene un nuevo
       formato de  fonts de caracteres.  Para solucionarlo simplemente carga
       el  font  con el  editor  de  caracteres (que  reconocer   el formato
       antiguo) y grabalo de nuevo (y se grabar  en formato nuevo).

              Error  23: "Se  trato de  acceder a  string inexistente". Pues
       eso.

              Error 25: "No se puede usar PCXFAST en este modo de v¡deo": La
       instrucci¢n PCXFAST s¢lo puede usarse en modo de v¡deo 1.

              Error  26:  "Fichero PCX  de  m s  de 64K,  no  se  puede usar
       PCXFAST".  Una  condici¢n  imprescindible  para  que  un  fichero sea
       mostrado por PCXFAST es que ocupe menos de 65535 bytes (64K).

              Error  27:  "Requiere un  286  o superior  para  ejecutar este
       programa. ": NMP no funciona en procesadores 8086/8088.

              Error 29: "No  existe ese men£ en la conversaci¢n": El flag de
       control  de la conversaci¢n  conten¡a al  ejecutar TALK  un n£mero de
       men£ no existente en la conversaci¢n.

              Error 28: "N§ de frase err¢nea": Las ¢rdenes INCLUDE o EXCLUDE
       tuvieron como par metro un n£mero mayor que 1024.

              Error 30: "No  aparecieron frases en men£ de conversaci¢n": En
       el  sistema de conversaciones  tipo aventura  gr fica, en  uno de los
       men£s  o   bien  no  hab¡a  ninguna   frase  o  ninguna  cumpli¢  sus
       condiciones.

              Error  35: "Directorio no  v lido o  espacio insuficiente": El
       directorio  que se especific¢  para las grabaciones de  partida no es
       v lido, o bien el disco est  lleno o protegido contra escritura.

              ERROR FATAL:  Se trata de  un error que yo  no he localizado o
       previsto.  Si te aparece  este error  (toco madera)  por favor apunta
       minuciosamente la  informaci¢n que aparece en  pantalla (aunque no la
       entiendas)  e  inf¢rmame de  ella, as¡  como  de cu ndo  mas  o menos
       apareci¢  ("Cuando estaba dibujando  el gr fico",  "cuando ejecut‚ la
       macro tal", etc). Nota: Si usas incorrectamente el modo Paso a Paso o
       el modo diagn¢sticos, introduciendo valores inapropiados en los flags
       (p. ej.  Flag 1=189 cuando s¢lo hay  100 localidades o flag 1=8999, o
       cualquier otro  valor inapropiado para flags  del sistema) es m s que
       posible que te d‚  un error fatal en ese momento o al salir del test.
       En estos  casos no es de  extra¤ar y no es  culpa del parser sino del
       uso inapropiado  del mismo. En todo caso  trata de modificar tu forma
       de programar la  parte conflictiva, y si ves que te sigue saliendo el
       error  fatal  lo hagas  como lo  hagas  inf¢rmame. Si  no  te apetece
       apuntar  lo que aparece  en pantalla  puedes dar a  la tecla imprimir
       pantalla.

              Otro detalle, si en los datos que aparecen tras un error fatal
       aparece el valor DOS : 18, es posible que necesites aumentar el valor
       de la l¡nea  FILES=xx en tu CONFIG.SYS, int‚ntalo y si sigue fallando
       inf¢rmame.



             ÛÛÛÛÛÛ²±°  APENDICE B: ERRORES DE COMPILACION  °±²ÛÛÛÛÛÛ

              Los  siguientes errores  pueden presentarse  en el  momento de
       compilar los procesos:

              - "Etiqueta  duplicada": Hay dos etiquetas  de igual nombre en
       el mismo proceso.

              - "Demasiadas  etiquetas": S¢lo se  permiten 256 etiquetas por
       proceso, contando con las incluidas en las macros usadas en el mismo.

              - "Se espera /  o -": En ese punto del proceso s¢lo es posible
       una entrada o un nombre de proceso.

              - "Un proceso  no puede tener m s de un nombre": El proceso ha
       sido nombrado dos veces.

              -  "Nombre  de  proceso  incorrecto":  El  nombre  de  proceso
       especificado no es v lido.

              - "Debe especificar  verbo y nombre": En todas las entradas se
       debe especificar tanto el verbo como el nombre. Si alguno de ellos es
       indiferente debe substituirse por un asterisco.

              -  "Verbo/Nombre/Preposici¢n  desconocido/a":  La  palabra  en
       cuesti¢n no est  incluida en el vocabulario.

              - "Comando desconocido": No es una instrucci¢n v lida de NMP.

              -  "Falta   par metro  requerido":  La  instrucci¢n  en  curso
       necesita m s par metros de los que has tecleado.

              -  "La instrucci¢n  no admite  indirecci¢n en  par metro nnn":
       Algunas   instrucciones  de  NMP   no  admiten   indirecci¢n  en  sus
       par metros. Si  sabes MUY BIEN lo que  haces puedes editar el fichero
       NMP.CON y  buscar la instrucci¢n en concreto  y en la l¡nea siguiente
       modificar las  'd' por 'e' para  cambiar esa posibilidad, ahora bien,
       no  respondo si se  cuelga o hace  cosas raras, t£  sabr s, si tienes
       problemas vuelve  a poner las 'd' en  su sitio. El cuarto car cter de
       cada l¡nea indica la capacidad de usar indirecci¢n del par metro 1, y
       la quinta la del segundo. El tercero siempre admite indirecci¢n.

              - "Constante desconocida" : Probablemente te has equivocado al
       teclear una  constante o has repetido el  nombre de una instrucci¢n o
       simplemente has tecleado  por error una o m s letras donde deber¡a ir
       un n£mero.

              -  "N§ de flag  fuera de rango": Los  flags se numeran  de 0 a
       255.

              -  "Par metro  fuera  de  rango":  Repasa  el  formato  de  la
       instrucci¢n para ver el rango de sus par metros.

              -  "Macro  no  se  encuentra":  El  compilador  es  incapaz de
       encontrar  el   fichero  de  macro  compilada   (.MCP)  de  la  macro
       especificada.  Si la  macro  existe ed¡tala  y  gr bala para  que sea
       compilada. Tambien es posible que no hayas tecleado bien su nombre.

              - "N§ de bit  fuera de rango" : Los bits de un flag se numeran
       del 0 al 15.

              - "Tanto por ciento fuera de rango": Los tantos por ciento que
       tienen sentido en la instrucci¢n chance son del 1 al 99.

              -  "Buffer de icono/SAVEAT/BACKAT/N§  conjunto/N§ pila/N§ Cola
       err¢neo":  Cualquiera de  estas instrucciones  requieren un par metro
       entre 1 y 4.

              - "N§ de  indicador fuera de rango": Los indicadores de objeto
       se numeran de 0 a 15.

              - "S¢lo se  permite 0 o 1 como par metro" : repasa la sintaxis
       de la instrucci¢n.

              - "Fin de  fichero inesperado" : La £ltima entrada no se cerr¢
       correctamente.


               ÛÛÛÛÛÛ²±°  APENDICE C: OPERACIONES LOGICAS  °±²ÛÛÛÛÛÛ

              Las  operaciones l¢gicas s¢lo  tienen sentido en  caso de usar
       los  flags a nivel  de bit y que  unos tengan relaci¢n  con otros. No
       obstante estas operaciones son ®culturilla¯ general sobre ordenadores
       y  nunca  est  de  m s conocerlas  si  programas, aunque  sea  con un
       parser.


              TABLA DEL AND       TABLA DEL OR        TABLA DEL XOR
               0    0    0         0    0    0         0    0    0
               0    1    0         0    1    1         0    1    1
               1    0    0         1    0    1         1    0    1
               1    1    1         1    1    1         1    1    0

              En estas tablas  las dos primeras columnas son los operandos y
       la tercera el resultado.  Si os fijais en AND s¢lo resulta 1 si ambos
       operandos valen 1 (uno  y otro, 1 y 1), en OR resulta 1 si cualquiera
       de los dos est  a uno (uno u otro, 1 ¢ 1) y con XOR resulta 1 si s¢lo
       uno de ellos est s a uno (1 o 1, pero no 1 y 1).

              TABLA DEL NOT
                 0    1
                 1    0

              Como se  ve, la sencilla instrucci¢n NOT  lo £nico que hace es
       cambiar el valor de su par metro.

              Realmente podr¡a llenar varias p ginas hablando de operaciones
       l¢gicas,  m scaras, etc,  pero  creo que  ser¡a  excesivo y  fuera de
       lugar. Cualquier libro de lenguaje ensamblador (sea del ordenador que
       sea) seguro que explica esto mucho mejor que yo.

              ­Ah!,  y  no  os  preocup‚is si  no  entend‚is  esto,  pues en
       realidad no  suele ser muy  £til en la  programaci¢n de una aventura.
       Por regla general lo que se puede hacer con operaciones l¢gicas nunca
       es imprescindible,  s¢lo que si las controlas  hay cosas que se hacen
       de forma m s sencilla.



             ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±°  APENDICE D: FLAGS DEL SISTEMA  °±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ


              N§   Utilidad
              -------------------------------------------------------------
              000  Este flag es tratado a nivel de bit, tiene el control de
                   varios aspectos de la aventura y es uno de los m s
                   importantes:

                 - bit 0: (por defecto vale 0). Si vale 1 se considera que
                   la localidad en que estamos est  en una zona oscura, de
                   otro modo hay luz.
                 - bit 1: (defecto 1) Si vale 1 el parser produce el borrado
                   de pantalla al ejecutar una instrucci¢n DESC, en caso
                   contrario no.
                 - bit 2: (defecto 0) Si vale 1 el parser espera a los
                   retrazados de pantalla para mostrar los gr ficos,
                   tratando de minimizar el parpadeo de im genes. Esto
                   ralentiza al parser (casi nada), pero puede ser £til si
                   observamos la aprici¢n de niebla o basura en pantalla en
                   animaciones.
                 - bit 3: (defecto 1) Si vale 1 el parser realiza control de
                   Stack, dando el error de desbordamiento de pila si esto
                   ocurre. En caso contrario el parser no muestra el error y
                   trata de recomponerse como puede (si es posible).
                 - bit 4: (defecto 1) Si vale 1 el parser ejecuta el proceso
                   de input tambi‚n durante las instrucciones que producen
                   una pausa, como ANYKEY, READKEY o la secuencia de escape
                   '^' de los mensajes, etc.
                 - bit 5: Si vale 1, el test se est  ejecutando en modo
                   Sound Blaster. Si vale 0 en modo PC speaker. NO DEBES
                   MODIFICAR ESTE VALOR, lo m s que puedes hacer es
                   consultarlo.
                 - bit 6: (defecto 1 en modo SoundBlaster, 0 en modo PC
                   speaker) Si vale 1 los efectos de sonido est n activados,
                   si vale 0 el sonido est  desactivado. Poner un 1 en este
                   bit estando en modo PC Speaker puede colgar al parser.
                 - bit 7: (defecto 1) Si vale 1 el scroll se realiza en modo
                   suave en modos superiores al modo 1, de otro modo se hace
                   r pido. El modo r pido puede resultar antiest‚tico en
                   ocasiones.
                 - bit 8:  (defecto 0) Si vale 0 el parser lista los objetos
                   presentes al describir una localidad. Si vale 1 no los
                   lista, y tienes que ser tu el que decida cu ndo y c¢mo
                   listarlos.
                 - bit 9: (defecto 1) Si vale 1 la m£sica est  activada, en
                   otro caso no sonar n las melod¡as.
                 - bit 10: (defecto 0) Si vale 1, al tocar un fichero de
                   sonido SFX, NMP lo har  c¡clicamente. De valer 0 cuando
                   acaba de tocar el fichero para y ya est .
                 - bit 11: (defecto 0) Si vale 1 en ese momento est  sonando
                   un fichero SFX.
                 - bit 12: (defecto 0) Si vale 1 en ese momento est  sonando
                   una melod¡a (ya sea SBM o SND).
                 - bit 13: (defecto 0) Si vale 1 las melod¡a se tocar n en
                   modo c¡clico.
                 - bit 14: Indica si se encontr¢ una Adlib en el sistema
                   (Adlib verdadera, no emulaci¢n Sound Blaster)
              001  Contiene el n£mero de localidad actual (en la que
                   estamos).
              002  Guarda la puntuaci¢n que mostrar  la orden SCORE. Debe
                   ser actualizado por el jugador.
              003  Guarda el n£mero de ordenes tecleadas por el jugador,
                   para uso de la instrucci¢n TURNS.
              004  Almacena el n§ de ®frame¯ mientras se muestra un fichero
                   FLI.
              005  Se autodecrementa a cada turno.
              006  Se autodecrementa a cada turno.
              007  Se autodecrementa a cada turno.
              008  Guarda el n£mero de objetos portados, que no puestos.
              009  Guarda el n£mero del objeto referenciado por el primer
                   nombre de la £ltima frase tecleada. Guarda un 255 si no
                   hubo ning£n objeto referenciado.
              010  RESERVADO. No usar.
              011  Este se autodecrementa cada segundo.
              012  Almacena el retardo del TIMEOUT. Su contenido es
                   directamente proporcional a la duraci¢n de la petici¢n de
                   orden antes de producir un ®timeout¯, a excepci¢n del
                   valor 0, que es el mayor retardo posible.
              013  Flag de control de error. Tras la ejecuci¢n de cualquier
                   instrucci¢n que requiera de ficheros externos o de
                   memoria puedes chequear este flag para ver si ha habido
                   alg£n error. Los valores obtenidos (errores) posibles
                   son:
                   0 No error.
                   1 No se encontr¢ el fichero.
                   2 No hubo memoria suficiente.
                   3 Buffer de icono vac¡o (instrucci¢n ICONMASK) o STACK
                   OVERFLOW.
                   Esto ocurre tras instrucciones como PLAYCMF, PLAY,
                   EXTERN, PIC, ICON, etc.
              014  Guarda el m ximo peso que puede transportar el jugador.
                   Puede inicializarse con la instrucci¢n ABILITY.
              015  Guarda el n£mero m ximo de objetos que puede llevar un
                   jugador. Puede inicializarse con la instrucci¢n ABILITY.
              016  Es usado por las instrucciones WEIGHT y/o AUTOG para
                   calcular el peso portado. Tras una de estas instrucciones
                   puede usarse como si se usara WEIGHT.
              017  RESERVADO
              018  Guarda el n£mero del verbo referenciado por la £ltima
                   frase. Si no hay ninguno guarda 255.
              019  Idem para el nombre.
              020  Idem para la preposici¢n.
              021  Idem para el segundo verbo.
              022  Idem para el segundo nombre.
              023  Guarda el n£mero de objeto referenciado por el segundo
                   nombre de la frase. Si no hay segundo nombre o no
                   referencia ning£n objeto guarda 255.
              024  Guarda el n£mero de la ventana de texto activa.
              025  Guarda el n£mero de la ventana de gr fico activa.
              026  Su valor es inversamente proporcional a la velocidad del
                   proceso del input (ver m s adelante).
              027  Guarda el n£mero de modo activo, s¢lo de lectura,
                   modificar el valor no tiene ninguna consecuencia.
              028  RESERVADO. No usar.
              029  Volumen de ficheros SFX, por defecto es 1. Cuanto mayor
                   m s bajo suenan. El valor 0 es igual al 1. Un valor de 9
                   o m s no suena nada.



           ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±°  APENDICE E: MENSAJES DEL SISTEMA  °±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

              Mensaje 0:
              No llevas nada. (Para Inventario)

              Mensaje 1:
              Puedes ver   (Para LISTAT  y XLISTAT en  la descripci¢n de una
       localidad.)

              Mensaje 2:
              Esta muy oscuro, no puedes ver nada. (Para descripci¢n de
              localidad oscura)

              Mensaje 3:
              Tienes  (Para Inventario)

              Mensaje 4:
              No puedes ir en esa direcci¢n.

              Mensaje 5:
              Primer mensaje aleatorio para "No puedes hacer eso".

              Mensaje 6:
              Llevas puesto... (Para inventario)

              Mensaje 7:
              Coges _. (Para GET y AUTOG)

              Mensaje 8:
              No puedes coger eso (Para GET y AUTOG).

              Mensaje 9:
              No veo _ por aqu¡. (GET y AUTOG)

              Mensaje 10:
              Llevas demasiadas cosas para coger _. (GET y AUTOG)

              Mensaje 11:
              Ya tienes _.
              (GET y AUTOG, cuando decimos coger un objeto que ya tenemos).

              Mensaje 12:
              No puedes dejar eso. (DROP y AUTOD)

              Mensaje 13:
              Has tecleado |03 frases. (TURNS)

              Mensaje 14:
              Teclee el nombre del fichero a grabar: (SAVE)

              Mensaje 15:
              Has completado el |02% de la aventura. (SCORE)

              Mensaje 16:
              Fichero existe, ¨sobreescribir? (SAVE)

              Mensaje 17:
              No tienes _. (DROP/AUTOG)

              Mensaje 18:
              Dejas _. (DROP/AUTOG)

              Mensaje 19:
              El tiempo pasa... (Ha ocurrido un TIMEOUT o TIEMPO MUERTO)

              Mensaje 20:
              sn   (Respuestas para CONT, NOCONT, JCONT y JNCONT)

              Mensaje 21:
              No tienes nada. (Respuesta negativa a dejar todo)

              Mensaje 22:
              No veo nada por aqu¡. (Respuesta negativa a coger todo)

              Mensaje 23:
              . (Para final de LISTAT, XLISTAT y EXITS)

              Mensaje 24:
              Llevas demasiado peso para coger _. (GET/AUTOG)

              Mensaje 25:
              No te puedes poner eso. (WEAR/AUTOW)

              Mensaje 26:
              Te pones _. (WEAR/AUTOW)

              Mensaje 27:
              Te quitas _. (REMOVE/AUTOR)

              Mensaje 28:
              Ya tienes puesto _. (WEAR/AUTOW)

              Mensaje 29:
              No tienes puesto _. (REMOVE/AUTOR)

              Mensaje 30:
              No te puedes quitar eso. (REMOVE/AUTOR)

              Mensaje 31:
              ¨Est  seguro de querer reiniciar? (RESET)

              Mensaje 32:
              ¨Est  seguro de querer ir al DOS ? (Para FIN)

              Mensaje 33:
              '>', el prompt.

              Mensaje 34:
              Se ha grabado el fichero (SAVE)

              Mensaje 35:
              Unidad no preparada o disco lleno (SAVE)

              Mensaje 36:
              Unidad protegida contra escritura (SAVE)

              Mensaje 37:
              No se encuentra (LOAD)

              Mensaje 38:
              , (separador de LISTAT y EXITS)

              Mensaje 39:
              Teclee nombre del fichero a cargar (LOAD)

              Mensaje 40:
              RESERVADO

              Mensaje 41:
              RESERVADO

              Mensaje 42:
              No se puede recuperar grabaci¢n (RESET)

              Mensaje 43:
              Segundo mensaje NO PUEDES.

              Mensaje 44:
              Tercer mensaje NO PUEDES.

              Mensaje 45:
              Cuarto mensaje NO PUEDES.

              Mensaje 46:
               y             (£ltimo separador de LISTAT y EXITS)
              Mensaje 47:
                   (encendido), mensaje para XLISTAT.

              Mensajes 48 a 50:
              RESERVADOS PARA AMPLIACIONES.


       ÛÛÛÛ²±°  APENDICE F: TABLA DE CONVERSION DECIMAL-HEXADECIMAL  °±²ÛÛÛÛ


              Dec Hex      Dec Hex   Dec Hex   Dec Hex   Dec Hex
              -------------------------------------------------
                0 00        52 34    104 68    156 9C    208 D0
                1 01        53 35    105 69    157 9D    209 D1
                2 02        54 36    106 6A    158 9E    210 D2
                3 03        55 37    107 6B    159 9F    211 D3
                4 04        56 38    108 6C    160 A0    212 D4
                5 05        57 39    109 6D    161 A1    213 D5
                6 06        58 3A    110 6E    162 A2    214 D6
                7 07        59 3B    111 6F    163 A3    215 D7
                8 08        60 3C    112 70    164 A4    216 D8
                9 09        61 3D    113 71    165 A5    217 D9
               10 0A        62 3E    114 72    166 A6    218 DA
               11 0B        63 3F    115 73    167 A7    219 DB
               12 0C        64 40    116 74    168 A8    220 DC
               13 0D        65 41    117 75    169 A9    221 DD
               14 0E        66 42    118 76    170 AA    222 DE
               15 0F        67 43    119 77    171 AB    223 DF
               16 10        68 44    120 78    172 AC    224 E0
               17 11        69 45    121 79    173 AD    225 E1
               18 12        70 46    122 7A    174 AE    226 E2
               19 13        71 47    123 7B    175 AF    227 E3
               20 14        72 48    124 7C    176 B0    228 E4
               21 15        73 49    125 7D    177 B1    229 E5
               22 16        74 4A    126 7E    178 B2    230 E6
               23 17        75 4B    127 7F    179 B3    231 E7
               24 18        76 4C    128 80    180 B4    232 E8
               25 19        77 4D    129 81    181 B5    233 E9
               26 1A        78 4E    130 82    182 B6    234 EA
               27 1B        79 4F    131 83    183 B7    235 EB
               28 1C        80 50    132 84    184 B8    236 EC
               29 1D        81 51    133 85    185 B9    237 ED
               30 1E        82 52    134 86    186 BA    238 EE
               31 1F        83 53    135 87    187 BB    239 EF
               32 20        84 54    136 88    188 BC    240 F0
               33 21        85 55    137 89    189 BD    241 F1
               34 22        86 56    138 8A    190 BE    242 F2
               35 23        87 57    139 8B    191 BF    243 F3
               36 24        88 58    140 8C    192 C0    244 F4
               37 25        89 59    141 8D    193 C1    245 F5
               38 26        90 5A    142 8E    194 C2    246 F6
               39 27        91 5B    143 8F    195 C3    247 F7
               40 28        92 5C    144 90    196 C4    248 F8
               41 29        93 5D    145 91    197 C5    249 F9
               42 2A        94 5E    146 92    198 C6    250 FA
               43 2B        95 5F    147 93    199 C7    251 FB
               44 2C        96 60    148 94    200 C8    252 FC
               45 2D        97 61    149 95    201 C9    253 FD
               46 2E        98 62    150 96    202 CA    254 FE
               47 2F        99 63    151 97    203 CB    255 FF
               48 30       100 64    152 98    204 CC
               49 31       101 65    153 99    205 CD
               50 32       102 66    154 9A    206 CE
               51 33       103 67    155 9B    207 CF




              ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±°  APENDICE G: EL CODIGO ASCII  °±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

              A  continuaci¢n  se  incluyen  los  c¢digos  para  utilizar la
       instrucci¢n ASCII:


               32 spac      78 N     124 |     170 ª     216 þ
               33 !         79 O     125 }     171 «     217 Ù
               34 "         80 P     126 ~     172 ¬     218 Ú
               35 #         81 Q     127      173 ­     219 Û
               36 $         82 R     128 €     174 ®     220 Ü
               37 %         83 S     129 �     175 ¯     221 |
               38 &         84 T     130 ‚     176 °     222 þ
               39 '         85 U     131 ƒ     177 ±     223 ß
               40 (         86 V     132 „     178 ²     224 þ
               41 )         87 W     133 …     179 ³     225 á
               42 *         88 X     134 †     180 ´     226 þ
               43 +         89 Y     135 ‡     181 µ     227 þ
               44 ,         90 Z     136 ˆ     182 ¶     228 þ
               45 -         91 [     137 ‰     183 ·     229 þ
               46 .         92 \     138 Š     184 ¸     230 æ
               47 /         93 ]     139 ‹     185 ¹     231 þ
               48 0         94 ^     140 Œ     186 º     232 þ
               49 1         95 _     141 �     187 »     233 þ
               50 2         96 `     142 Ž     188 ¼     234 þ
               51 3         97 a     143 �     189 ½     235 þ
               52 4         98 b     144 �     190 ¾     236 þ
               53 5         99 c     145 ‘     191 ¿     237 þ
               54 6        100 d     146 ’     192 À     238 þ
               55 7        101 e     147 “     193 Á     239 þ
               56 8        102 f     148 ”     194 Â     240 þ
               57 9        103 g     149 •     195 Ã     241 ñ
               58 :        104 h     150 –     196 -     242 =
               59 ;        105 i     151 —     197 Å     243 þ
               60 <        106 j     152 ˜     198 Æ     244 
               61 =        107 k     153 ™     199 Ç     245 
               62 >        108 l     154 š     200 È     246 ö
               63 ?        109 m     155 ›     201 É     247 þ
               64 @        110 n     156 œ     202       248 ø
               65 A        111 o     157 �     203 Ë     249 þ
               66 B        112 p     158 ž     204 Ì     250 ú
               67 C        113 q     159 Ÿ     205 Í     251 þ
               68 D        114 r     160       206 Î     252 þ
               69 E        115 s     161 ¡     207 þ     253 ý
               70 F        116 t     162 ¢     208 þ     254 þ
               71 G        117 u     163 £     209 þ     255
               72 H        118 v     164 ¤     210 þ
               73 I        119 w     165 ¥     211 þ
               74 J        120 x     166 ¦     212 þ
               75 K        121 y     167 §     213 þ
               76 L        122 z     168 ¨     214 þ
               77 M        123 {     169 ©     215 þ




       ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±°  APENDICE H: CONTACTAR CON EL AUTOR  °±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

              Para  cualquier duda, sugerencia,  etc., pod‚is localizarme en
       la siguiente direcci¢n:

              Carlos S nchez
              Ctra. Boadilla del Monte, 25, 8§B
              28024 MADRID

              Si  se trata de  los meses de verano  probablemente me llegar 
       antes si escrib¡s a:

              Carlos S nchez
              C/ Isla Lobeira, 1 1§D Ctro.
              Urbanizaci¢n Parque de la Coru¤a
              28400 COLLADO VILLALBA (MADRID)

              Si dispones de modem he aqu¡ algunas direcciones £tiles:

      Internet : nmsoft@temple.subred.org
      FidoNet  : 2:341/136.39
      SubNet   : 93:341/736.39


              No olvid‚is indicarme qu‚ versi¢n del parser ten‚is.

              Si en cualquier  momento quer‚is recibir la £ltima versi¢n del
       parser  (porque os  hab‚is enterado  de que  ha salido)  enviadme una
       carta, indicando qu‚ versi¢n ten‚is y cu l quer‚is, e incluyendo:

              - Vuestra direcci¢n.
              - Un disquete de alta densidad de 3«.
              - Sellos para que os lo env¡e.
              - Por favor, una vez recibido mandadme el cuestionario que
                aparece en el directorio DOC aunque ya lo hubi‚rais hecho
                con alguna versi¢n anterior.



       Û²±° APENDICE I: MODO 8 EN SVGA O TARJETA VESA SIN MODO 640x400 °±²Û

              He incluido en el directorio ADV de NMP el ejecutable SVGASET,
       que  podr¡a  hacer  que  tarjetas SVGA  no  VESA  y  sin  driver VESA
       residente puedan  funcionar en el modo de  640x400. Lo primero que he
       de  decir es que  no aseguro  que esto funcione,  pues no  me ha sido
       posible probarlo en todas las SVGA. Me he limitado ha seguir un texto
       de informaci¢n  sobre SVGAs que  espero que no  tenga ning£n error, y
       espero  as¡ mismo no  haber cometido ning£n error  al interpretarlo y
       programarlo, pues  como digo no  he podido probarlo  en todas. Por el
       momento ha sido probado en las tarjetas VESA (Cirrus Logic), Trident,
       Tseng,  Paradise  y  Realtek.  Tengo  razones  para  creer  con  gran
       seguridad  que  funcionar   tambi‚n  en  Video  7,  AT&T  y  Chips  &
       Technologies. Sin embargo  no funcionar  en una Oak: mis intentos por
       conseguirlo  han resultado  in£tiles.  Tampoco las  aventuras creadas
       usando este modo en otro ordenador funcionar n en uno con tarjeta Oak
       :-(.

              Para  seleccionar  una tarjeta  SVGA ejecuta  SVGASET  y busca
       usando cursor arriba y abajo tu tarjeta. Entre corchetes se indica el
       chip  que usa la  tarjeta; si no  encuentras el nombre  de tu tarjeta
       selecciona  alguna que  use el mismo  chip y  prueba a  ver qu‚ pasa.
       Pulsa  Enter cuando  la hayas  encontrado, SVGASET  crear  el fichero
       SVGA.CFG en el  mismo directorio. Si seleccionas la primera opci¢n le
       indicas  a NMP  que tienes  una tarjeta  VESA compatible  (ya sea por
       hardware o  por software) con el modo  de 640x400 y por tanto borrar 
       el fichero  SVGA.CFG pues no es necesario.  Si tu tarjeta es VESA (ya
       sea hardware  o por un driver), pero no  soporta el modo 640x400 y si
       es el 640x480 elige la segunda opci¢n (VESA 640x480).

              Cuando se pide a NMP que inicialice el modo 8 primero busca el
       fichero SVGA.CFG, y  si lo encuentra sigue sus indicaciones. Si no lo
       encuentra   intenta  inicializar   el  modo   640x400  siguiendo  las
       especificaciones VESA.  Si tampoco lo consigue intenta inicializar el
       modo 640x480 siguiendo  las indicaciones VESA. Si tampoco lo consigue
       produce  un error  de ejecuci¢n  "No se  encuentra VESA".  En caso de
       seleccionar una  SVGA espec¡fica inicializa el  modo de video con los
       par metros que se  le dan en SVGA.CFG, pero es incapaz de detectar si
       lo ha  inicializado correctamente, no dar   ning£n error aunque no lo
       inicialice correctamente.

              Por  todo esto  aconsejo que  se use  tarjeta VESA  o SVGA con
       driver  VESA, pero  que  si no  hay m s  remedio  se use  SVGASET. Si
       decides que  tus aventuras van  a funcionar s¢lo  con VESA borra este
       fichero y el SVGA.CFG si existe, si no es as¡ informa de todo esto al
       jugador.

              Si  tienes  una   tarjeta  no  listada  y  sabes  el  modo  de
       inicializar su  modo de 640x480  o el de  640x400 (mejor este £ltimo)
       inf¢rmame de ello (o  sea, los valores a incluir en AX y BX, el n§ de
       interrupci¢n  o  lo que  sea),  de  modo que  la  proxima  versi¢n la
       incluya.

              He incluido en el directorio base de NMP el programa VESAINFO,
       que nos da informaci¢n sobre las capacidades VESA de nuestra tarjeta.
       Cargad vuestro  driver VESA y  luego ejecutadlo (o  no lo cargueis si
       vuestra  tarjeta es  directamente VESA  compatible). Os  indicar  los
       modos que soporta vuestra tarjeta, y as¡ podr‚is ver si soporta el de
       640x400 o el de 640x480, para saber cu l seleccionar.

              El  fichero VESAINFO.EXE  es  de dominio  p£blico y  puede ser
       distribuido de  forma independiente a NMP, a  pesar de no estar en el
       directorio ADV,  siempre que no sea  modificado. Eso quiere decir que
       si quer‚is pod‚is distribuirlo con vuestras aventuras.



        ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±°   APENDICE J: EL FORMATO TWK   °±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

              Este ap‚ndice es una explicaci¢n t‚cnica del formato TWK de NM
       Soft, que ser   £til para programadores que quieran usar gr ficos TWK
       en sus propios programas en X-modes.

              Bueno, el formato  TWK ha sido creado como un formato especial
       para  modos  tweaked (planares).  La informaci¢n  est   almacenada en
       estos ficheros separada  por planos, en lugar de L¡nealmente (como en
       un PCX  por ejemplo), esto  ayuda a que su  escritura en pantalla sea
       m s r pida.  Voy a intentar describir ahora  este formato por si sois
       programadores y quer‚is utilizarlo en vuestros propios programas. Doy
       por supuesto que conoc‚is los modos tweaked y su manejo.

              Un fichero  TWK est  formado por  una cabecera, la informaci¢n
       de  paleta, y la  informaci¢n sobre  el dibujo. La  cabecera tiene el
       siguiente formato:

              Offset  Long   Utilidad
              ------------------------------------------
              0         1    Tipo de gr fico TWK
              1         2    Ancho del gr fico en pixels
              3         2    Alto del gr fico en pixels

              El ancho ha de ser forzosamente m£ltiplo de 4.

              A esto  le sigue la informaci¢n de  paleta de 256 colores, 768
       bytes por tanto. Tras ella viene la descripci¢n del dibujo.

              Los tipos m s normales son el tipo 0 y el tipo 1. El tipo 1 es
       el de gr fico  sin compresi¢n, el tipo 0 es el de gr fico comprimido.
       En el caso de  que el gr fico sea de tipo 0 la descripci¢n del dibujo
       consiste en poner  la descripci¢n de cada l¡nea del dibujo una detr s
       de otra. La diferencia  entre esto y un volcado normal es que en cada
       l¡nea  no est   primero  el pixel  de m s  a  la izquierda,  luego el
       siguiente  y as¡  sucesivamente, sino  que nos  encontramos en primer
       lugar todos  los pixels correspondientes al  plano 0, luego todos los
       del plano 2, luego  los del 3 y luego los del 4. De este modo podemos
       mostrar toda  la l¡nea haciendo s¢lo 4  OUT. Todo esto se repite para
       el resto de l¡neas.

              En el caso de TWK comprimido tipo 0 la cosa cambia un poco. La
       informaci¢n  de cada l¡nea  est  comprimida  siguiendo una compresi¢n
       RLE exactamente  igual a la  de los gr ficos  PCX (por eso recomiendo
       que para mayor  compresi¢n se use lo menos posible colores superiores
       al  192 en  los  gr ficos). Cada  l¡nea  tiene el  siguiente formato:
       primero un byte, que  ser  0 o 1, si es 0 le siguen tantos bytes como
       el ancho del gr fico sin comprimir (la l¡nea no est  comprimida, pues
       la  compresi¢n RLE  result¢ ineficaz en  ella). Si  es 1  le sigue la
       compresi¢n RLE de la l¡nea.

              Una vez descomprimida  cada l¡nea puede mostrarse igual que en
       el caso de gr fico sin comprimir.

              Existen  otros dos tipos  de gr fico TWK que  no van separados
       por  l¡neas,  sino que  toda  la  informaci¢n del  primer  plano est 
       primero, luego la del siguiente y as¡ sucesivamente, sin embargo esto
       produce que  en ordenadores lentos y si  el gr fico es grande se note
       como  se  dibuja   cada  plano,  quedando  seg£n  para  qu‚  un  poco
       inest‚tico. Sin embargo  es m s r pido que los correspondientes tipos
       0  o 1, pues  en lugar de  4 OUT por  l¡nea s¢lo necesitan  4 OUT por
       gr fico. El  tipo 3 es el tipo  sin comprimir, tras la informaci¢n de
       paleta est n todos los bytes del plano 0, luego los del plano 1 y as¡
       sucesivamente.  El  tipo  2  es el  tipo  comprimido,  que  tiene una
       compresi¢n RLE como  la de los PCX para la informaci¢n de cada plano,
       precedida de un byte  0 o 1 indicando si ese bloque est  comprimido o
       no.

              NOTAS:

              a)   Debido a la separaci¢n de los pixels en planos la
                   compresi¢n RLE no es aqu¡ tan eficaz como en los PCX. No
                   obstante la he preferido a una LZW o una Huffman pues es
                   la m s r pida de descomprimir, y eso en los gr ficos es
                   importante. El hecho de elegir un RLE similar al de los
                   PCX es debido a que dado que estos gr ficos fueron
                   creados en un principio para NMP, que tambi‚n soporta
                   gr ficos PCX, la rutina de descompresi¢n pod¡a
                   compartirse.

              b)   El l¡mite de 320x200 no es un l¡mite impuesto por el
                   formato TWK, se trata de un l¡mite impuesto por NMP y el
                   conversor GRAB, si cre is vuestras propias rutinas para
                   convertir gr ficos de otros formatos a TWK pod‚is hacer
                   hasta 65535x65535.

              c)   Los tipos soportados por NMP son el 0 y el 1. Tanto el
                   test como la utilidad GRAB no reconocer n otros tipos.



        ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±°  APENDICE K: SOFTWARE DE APOYO  °±²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

              Hay algunas utilidades que podr¡an servir de apoyo a aquel que
       quisiera  realizar  una aventura  con  NMP,  y ahora  voy  a enumerar
       algunas de  ellas. No quiere decir que  las que comento aqu¡ sean las
       £nicas  posibles: algunas  podr n ser  substituidas por  otras, quiz 
       incluso mejores (pero  desconocidas para mi). Los programas que voy a
       comentar son todos para DOS, ni para Windows ni para OS/2, puesto que
       NMP es un programa DOS.

              Graphic Workshop v7.0,  un buen conversor de formatos. Si usas
       un digitalizador o  escaner, o simplemente si tu editor gr fico no es
       capaz de grabar  PCX te ser  muy £til. Adem s, puesto que la utilidad
       GRAB de NMP s¢lo acepta ficheros de un m ximo de 320x200 te ser  £til
       para partir en dos o m s ficheros aquellos gr ficos superiores a este
       tama¤o (opci¢n crop).

              Necesitar‚is  un programa de  gr ficos si  quer‚is poner alg£n
       gr fico  a vuestra  aventura. Mi  elecci¢n personal  es Deluxe Paint,
       pues me parece el m s sencillo de usar y el m s completo, apoyado por
       Deluxe  Animati¢n para  crear animaciones  es casi  perfecto. Adem s,
       ambos graban  PCX. Otra posible opci¢n  es Autodesk Animator Pro, que
       aunque  tiene  m s  opciones que  Deluxe  Paint/Deluxe  Animation, lo
       considero de manejo m s complicado, aunque como se suele decir "sobre
       gustos no hay nada escrito".

              Si quer‚is  incluir animaciones FLI Autodesk Animator ser  una
       buena opci¢n, aunque de usar la versi¢n Pro deb‚is recordar grabar en
       formato  antiguo (FLI) en  lugar de  nuevo (FLC),  o usar aniconv.exe
       para convertir los ficheros. Si no me equivoco Deluxe Animation lleva
       un fichero  para convertir sus animaciones  a otros formatos, pero no
       s‚ si el FLI est  entre ellos.

              Si utiliz is efectos de sonido para la Sound Blaster deber¡ais
       tener un editor  de samples. Para DOS el £nico que conozco es BMASTER
       (uno  shareware), que aunque  no es  maravilloso cumple perfectamente
       con su funci¢n.

              Si  quer‚is usar vuestro  propio juego  de caracteres deber‚is
       usar  en principio el  editor de  caracteres de NMP.  No obstante, os
       recomiendo que us‚is  Set Designer II para crear juegos de caracteres
       de 8 de alto, y que luego los pas‚is al editor de NMP y los retoqu‚is
       si es necesario. Set  Designer II es un muy buen creador de juegos de
       caracteres.  Adem s SD2  puede serviros  para crear  caracteres de 16
       pixels de alto, que  no se pueden crear con el editor de NMP pero que
       el parser utiliza para el entorno y para la aventura.

              Otro de  las cosas convenientes aunque  no necesarias si us is
       una  SVGA no  VESA, es un  driver VESA.  Dispongo de  drivers para un
       mont¢n  de  tarjetas  que  pod‚is pedirme  (mandad  disco  y  sello e
       indicadme vuestra tarjeta).



        ÛÛÛÛ²±°  APENDICE L: VARIOS GRAFICOS A LA VEZ EN PANTALLA  °±²ÛÛÛÛ

              Hacer una aventura  como la de las demos, con un gr fico usado
       como fondo o marco, un gr fico de localidad y ocasionales gr ficos de
       objetos es  un trabajo de chinos si se  hace mal, y algo no demasiado
       complicado si se hace bien. Estos son los pasos que he tomado yo para
       hacerlas:

              1.- Crear un  gr fico con los objetos, usando s¢lo los colores
       16 a  63. En general les llamaremos  colores (Oi,Of), o sea, "objetos
       inicial" y "objetos final".

              2.-  Crear el marco  usando la  misma paleta  del anterior, es
       decir, los colores  Oi a Of tienen las mismas intensidades RGB que en
       el gr fico de los objetos. Para ello no hay m s que cargar el gr fico
       de los  objetos en el programa gr fico  que teng is y borrarle entero
       dejando  la paleta, y  luego crear el marco.  Us‚ los colores  0 a 15
       para el marco  (en realidad no todos) y ninguno de los (Oi,Of), estos
       me limit‚  a dejarlos tal y como  estaban, aunque pueden usarse si no
       se  modifica su  intensidad RGB  pero no  es recomendable.  Llamar‚ a
       estos colores usados para el marco (Mi,Mf).

              3.- Extraer los gr ficos de objeto del PCX/GIF en formato ICO,
       usando  GRAB.EXE. El  formato ICO  no guarda  paleta, por  lo que los
       gr ficos  se  adaptan  a  la paleta  que  est   en  uso.  Por  eso es
       importante que  la paleta del marco concuerde  con la de los objetos,
       pues al poner el marco cambiar¡amos los colores de no hacerlo as¡.

              4.-  Crear los gr ficos  de localidad, usando  la misma paleta
       creada para el marco, es decir, respetando los colores Mi a Mf y Oi a
       Of, en  mi caso 0 a  15 y 16 a 63,  o sea, 0 a  63. As¡ un gr fico de
       localidad debe  tener las tonalidades RGB iguales  a las del marco en
       los colores  usados tanto por el marco  como por los objetos, de este
       modo al ser  mostrado no modificar  los gr ficos de los objetos ni el
       marco. El resto de los colores est n libres para crear el gr fico.

              No  ten‚is por  qu‚ usar los  mismos colores  que yo  ni en la
       misma  cantidad  o proporci¢n,  pero  este  es el  sistema  general a
       seguir.

              Evidentemente este sistema obliga a conocer los objetos que va
       a  tener una  aventura  antes de  empezar,  sin poder  despu‚s a¤adir
       objetos, a  menos que no  necesiten otros colores  que los ya usados,
       pues  obligar¡a a cambiar  las paletas  de todos los  PCX cuya paleta
       deriva de ese fichero (o sea, todos). Esta es la raz¢n de que yo diga
       que si  se hace bien no es demasiado  complicado, pero si se hace mal
       es un trabajo de chinos.


                               (C) 1995 NM Software
                                      MADRID